# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом № 0101300000314000048 от 02.06.2014 г., заключенным между ГУП - Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Давлекановский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Давлекановский район Бикбулатовым З.Г.

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Ивановский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Давлекановского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Давлекановского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация: «Разработка генерального плана села Ивановка сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан», выполненная ООО «Экопроект «Вакар», г.Уфа, 2012 г.

Генеральный план села Ивановка разработан на съемке, выполненной МУП «АПБ» Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан в 2001г., представленной Администрацией сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в электронном виде.

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2024 года;

-  расчетный срок до 2034 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Ивановский сельсовет муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Территория сельского поселения Ивановский сельсовет расположена в западной части административного района. С запада территория ограничена землями Буздякского района, с севера - землями Благоварского района, с востока - землями сельского поселения Рассветовского сельсовета, с юга - землями сельских поселений Кидрячевский, Алгинский сельсоветы и озером Асликуль.

1.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый населенный пункт расположен в лесостепной зоне и характеризуется континентальным климатом с холодной и сухой зимой и теплым засушливым летом.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 209;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. №1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 9/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. №2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,4 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха – +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. №3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. №4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. №5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час.

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Повторяемость направлений ветра, %

табл. №6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 15 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18 | 9 | 15 |  |
| Холодный период | 12 | 3 | 1 | 12 | 37 | 20 | 4 | 10 |  |
| Год | 14 | 7 | 3 | 10 | 27 | 19 | 7 | 13 | 19 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с.Ивановка относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

1.2.Рельеф

Рельеф участка ровный с общим уклоном на северо-запад в сторону р.Юрмы. Абсолютные отметки участка изменяются в пределах 180,0 – 204,0

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах денудационной равнины и приурочена к водоразделу рек Чермасан и Мал.Удряк.

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные и уфимские отложения, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,5м. Четвертичные отложения представлены суглинками, супесями, песками, уфимские – глинами. Мощность четвертичных отложений от 1,0м до 1,6м, уфимских – от 1,3м до 6,1м. Суглинки коричневые известковидные от твердой до текуче-пластичной консистенции, мощность 1,0 – 5,5м. Пески коричневые, пылеватые, реже средней крупности и гравелистые, водонасыщенные, мощность 0,5-6,2м. Супеси коричневые пластичные и твердые, мощность 1,9-2,8м. Глины красные аргиллитоподобные твердой консистенции.

Перечисленные выше грунты будут служить естественным несущим основанием фундаментов зданий и сооружений.

Грунтовые воды на участке вскрыты скважинами на глубине1,6-5,0м. Уровень их может подняться в весеннее время на 2,0м выше указанных величин. Коэффициент фильтрации рекомендуется для суглинков 0,5м/сут., для супесей 0,8м/сут., для песков 2м/сут., для уфимских глин 0,1м/сут. Грунтовые воды агрессивными свойствами по отношению к цементу бетонов не обладают.

Территорию села Ивановка по инженерно-геологическим, геоморфологическим и гидрогеологическим условиям следует разделить на 3 района.

Первый район, благоприятный для строительства, в геоморфологическом отношении относится к коренному склону р.Юрмы в районе села и ко II надпойменной террасе. Уклоны местности от 0,5 до 8%, грунтовые воды вскрыты на глубине 5,0м. Грунты имеют несущую способность более 3кг/см2.

Второй район, условно благоприятный для строительства, в геоморфологическом отношении приурочен ко II надпойменной террасе р.Юрмы. Уклоны местности от 0,5 до 8%, грунтовые воды залегают на глубине 1,7-4м от поверхности земли и могут в весеннее время подняться на 2,0м от вышеуказанных уровней. Грунты имеют несущую способность менее 2кг/см2.

Третий район, неблагоприятный для строительства, занимает территорию с большим уклоном (более 12%), заболоченную и подверженную боковой и глубинной эрозии (р.Юрма и овраг глубиной 3-4м).

Территория села Ивановка в основном находится в благоприятных и условно благоприятных условиях для строительства, небольшой участок является неблагоприятным для строительства.

Карстовые явления

Развитие карстовых явлений на территории Давлекановского района влияет на всю природу местности: на рельеф, воды, почвы и растительность.

Карст - совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. К растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения, не считая галиты (поваренная соль).

Конкретные закарстованные территории (участки, площадки) по степени устойчивости для строительства, в зависимости от среднегодового количества провалов делятся на пять категорий. Территория Давлекановского района относится к I – очень неустойчивые; >1,0 провал/год на 1 км2.

Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3.

Градостроительное проектирование должно быть направлено на интенсивное использование карстово-неопасных площадок, где плотность жилого фонда может быть повышена на 10 ... 15 %. Планировка застройки карстоопасных жилых районов должна выполняться с учетом категорий карстовой устойчивости территории.

В Давлекановском районе РБ ввиду I (очень неустойчивой) категории карстовой устойчивости территории, рекомендуемые значения плотности населения и этажности зданий для разработки проектов отсутствуют (4.1. ТСН 302-50-95. РБ), также при разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:

- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод;

- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых обеспечивают большую пространственную жесткость;

- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями;

- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации карстово-суффозионных процессов;

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрография сельского поселения Ивановский сельсовет представлена рекой Юрма и двумя прудами (водохранилищами). С юга на север протекает река Юрма. Грунтовые воды на глубине 1,5-5м. Участок не затопляется и не заболачивается. Заболоченность по оврагу реки Юрмы.

Перечень водотоков более 10 км, протекающих по территории

сельского поселения Ивановский сельсовет (по данным Камского БВУ)

табл. №7

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В пределах МР | Общая (в пределах РБ) |
|  |  |  | Участок от устья | Суммарная длина |  |
| 1 | Юрма | Чермасан, 132 | 18-8 | 10 | 18 |

Перечень прудов и водохранилищ объемом более 100 тыс.м, расположенных в пределах населенного пункта (Приложение №1 к распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 27 сентября 2008г. № 1208-р)

табл. №8

| № п/п | Местоположение, населенный пункт | Наименование водотока | Эксплуатационная организация | Год ввода в эксплуатацию | Объем, тыс.м3/пло-щадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ивановка | р. Юрма | ИП «Антипин» | 1981 | 1150/48 |
| 2 | с. Ивановка | р. Юрма | ООО «Отчизна», филиал «Ивановский» | 1976 | 162,8/9 |

Южная граница сельского поселения Ивановский сельсовет проходит по берегу озера Асликуль, которое относится к особо охраняемым природным территориям.

Озеро Асликуль — самое крупное озеро в республике Башкортостан. Расположено в 27 км к северо-западу от города Давлеканово. Находится в широкой котловине между северо-восточными отрогами Белебеевской возвышенности и окружено горами: Табулак, Улу-Карагач, Улутау, Бэлекей-Карагач, Большой Нор, Малый Нор, Зайтуляктау. Озеро карстово-провального происхождения. Питание смешанное, снеговое, подземное и дождевое. Вода в озере слегка солоноватая с высокой минерализацией. Растительность представлена камышом, рогозом и тростником обыкновенным.

Согласно данным «Паспорта безопасности СП», п.5.2.1,  риска подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения Ивановский сельсовет МР Бурзянский район нет.

# 4. ПОЧВА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Давлекановский район входит в предуральскую степную сельскохозяйственную зону. В почвенном покрове пахотных угодий преобладают средне- и тяжелосуглинистые черноземы типичные и типичные карбонатные (более 53 %) и черноземы выщелоченные (более 37 %). Это зона совместного проявления водной и ветровой эрозии (при преобладании последней).

Почвенно-растительный покров лесостепной. Лесистость составляет около 5%. Березовые, дубовые, березово-дубовые, липовые, березово-осиновые леса развиты в основном на темно-серых лесных почвах. Под злаково-разнотравными и ковыльно-разнотравными степями на склонах балок, речных долин, междуречных равнин, под обширными пашнями сформированы выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы. Для речных пойм характерны осокорь, ива, ольха, черемуха, крушина, калина, смородина, шиповник. На склонах, имеющих южную экспозицию, растут кустарники — бобовник, спирея, карагана (чилига).

На территории села растительность представлена парком, естественными древесными и кустарниковыми растениями вдоль ручьев, озелененными участками около общественных зданий.

# 5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

По данным ОАО АНК «Башнефть» в административных границах Давлекановского района расположены 5 месторождений углеводородного сырья (Гремячинское, Давлекановское, Искандеровское, Шингакульское, Гордеевское), на которых ведутся разработки ОАО АНК «Башнефть».

На территории сельского поселения Ивановский сельсовет имеется 17 скважин по нефтедобыче.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории сельского поселения Ивановский сельсовет расположено 2 ООПТ регионального значения.

Особо охраняемые природные территории регионального значения на территории сельского поселения Ивановский сельсовет

табл. №9

| Краткая характеристика ООПТ Давлекановского района |
| --- |
| № | Наименование | Статус, категория и профиль | Площадь, га |
| 1 | Аслы-Куль | Природный парк регионального значения | 47500,0, в т.ч. в Давлекановском районе - 29300,0 |
| 2 | Озеро Асликуль | Гидрологический памятник природа регионального значения | 2350,0 |

1. Природный парк Аслы-Куль.

Государственное бюджетное учреждение Природный парк «Аслы-Куль» образован Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 августа 2011 г. № 274 в целях сохранения уникальных природных ландшафтов и рационального использования рекреационных. Территория парка обладает богатым животным и растительным миром. Здесь произрастают растения, занесенные в красную книгу, - ковыль Залесского, ковыль красивейший, ковыль перистый, тонконог жестколистный, рябчик русский, венерин башмачок настоящий, чина Литвинова. Из видов животных включенных в Красную книгу, обитают обыкновенный аполлон, степная дыбка, чернозобая европейская гагара, краснозобая казарка, сапсан. ГБУ Природный парк «Аслы-Куль» передано в ведение Министерства природопользования и экологии РБ. Финансирование расходов на содержание учреждения будет осуществляться в рамках Республиканской целевой программы «Экология и природные ресурсы РБ» (на 2004-2010 гг. и период до 2015).

Площадь: 47500,0 га, в т.ч. в Давлекановском районе – 29300,0 га, в Альшеевском – 4600,0 га, в Белебеевском – 1900,0 га, в Буздякском – 11700,0 га.

Место расположения: расположен в 35 км от г. Давлеканаво.

Объекты охраны: 1. Разнообразные природные комплексы (степи, широколиственные леса, водно-болотные комплексы и др.) с высоким ландшафтным и биологическим разнообразием. 2. Место обитания фоновых и редких видов рыб и животных (форель, рыба-игла, сиг, европейский хариус, белощекая крачка, курганник, чернозобая европейская гагара, нырок красноносый и  др.) и растений (ковыль Коржинского, ковыль перистый, эфедра двухколосковая, ятрышник шлемоносный, копеечник Разумовского, копеечник крупноцветковый, копеечник Гмелина, астрагал ветвистый, астрагал Гельма, астрагал скальный, остролодочник Ипполита, рябчик русский, тюльпан Биберштейна, флокс сибирский, полынь солянковидная и др.). 3. Крупнейшее озеро РБ – Асликуль – памятник природы. 4. Высокие рекреационные ресурсы.

Назначение ОПТ: 1. Восстановление, охрана и рациональное использование природных комплексов. 2. Охрана биоразнообразия. 3. Охрана водности и санитарного состояния крупнейшего озера РБ – Асликуль. 4. Рекреационное использование. 5. Значение ядра биоразнообразия и экологического коридора.

2. Гидрологический памятник природы Озеро Асликуль.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17.08.1965 №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 235,0 га.

Место расположения: 27 км к северу-западу от г. Давлеканово.

Объект охраны: 1. Крупнейшее озеро РБ. 2. Местообитание редких видов животных (серощекая поганка, чернозобая европейская гагара, рыба-игла и др.).

Назначение ОПТ: 1. Охрана экосистем озера. 2. Охрана места обитания редких видов водоплавающих птиц.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Ивановский сельсовет выделяются водоохранная зона реки Юрма, водоохранные зоны водохранилищ, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны устанавливаются в соответствии со ст. 6  и  65  Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Ивановский сельсовет следующие:

табл. №10

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Юрма | 18 | 100 | 40 | 20 |

На территории Ивановского сельского поселения имеются три водохранилища, которые расположены на р.Юрма.

Согласно ч.6 ст.65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны водохранилища на р.Юрма, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока, то есть – 100 м. Размер береговой полосы водохранилища, согласно ст.6 Водного кодекса РФ, составляет 20 м.

Южная граница сельского поселения Ивановский сельсовет проходит по берегу озера Асликуль, которое относится к особо охраняемым природным территориям. Водоохранная зона озера Асликуль – 200 метров (согласно п. 13 статьи 65. Водного кодекса РФ). Приложение № 3 к Постановлению Кабинета Министров Республики Башкортостан от 7 сентября 1998 г. № 187 гласит что озеро «Асликуль» входит в состав озер, площадью зеркала воды свыше 2 кв. км имеющих рыбохозяйственное значение. Размер береговой полосы озера, согласно ст.6 Водного кодекса РФ, составляет 20 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. По территории сельского поселения Ивановский сельсовет вдоль автодороги Чапаево-Ивановка проходит газопровод-отвод к ГРС «Давлеканово», Ду 300 мм, Ру 5,5 МПа.  Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Охранные зоны нефтепроводов. Для обеспечения безопасной эксплуатации объектов нефтепроводов и исключения возможности повреждения нефтепровода установлены охранные зоны. На территории сельского поселения Ивановский сельсовет ведется нефтедобыча. По территории сельского поселения Ивановский сельсовет проходят нефтепроводы с диаметром трубы до 300 мм. Охранная зона вдоль трассы нефтепровода в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 75 м. Охранная зона нефтяных скважин составляет 300 м.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Ивановский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл. №11

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | Нет инф. | 300 м |
| 2 | АЗС | Объект транспортной инфраструктуры | - | 100 м |
| 3 | Зерносклад (складской сектор) | Складирование сельскохозяйственной продукции | 1000 тонн | 50 м |
| 4 | Овощехранилище | Складирование сельскохозяйственной продукции | - | 50 м |
| 5 | Молочно товарная ферма (МТФ) | животноводство | < 100 голов | 300 м |
| 6 | Конный двор | животноводство | до 50 голов | 50 м |
| 7 | Пилорамы | деревообработка | - | 100 м |
| 8 | Нефтяные скважины | нефтедобыча | - | 300 м |
| 9 | Овцеферма | животноводство | < 100 голов | 300 м |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Давлекановского района Республики Башкортостан список памятников истории, архитектуры и искусства насчитывает 51 объект.

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Ивановский сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория сельского поселения Ивановский сельсовет расположена в западной части административного района. Территория сельского поселения Ивановский сельсовет расположена в западной части административного района. С запада территория ограничена землями Буздякского района, с севера - землями Благоварского района, с востока - землями сельского поселения Рассветовского сельсовета, с юга - землями сельских поселений Кидрячевский, Алгинский сельсоветы и озером Асликуль.

Планировочный каркас территории сельского поселения Ивановский сельсовет создают автодорога республиканского значения Буздяк-Давлеканово и автодорога межрайонного значения Ивановка-Кидрячево. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Ивановский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Ивановский сельсовет расположен 1 населенный пункт - с.Ивановка.

Село Ивановка – административный центр сельского поселения Ивановский сельсовет с населением 746 человек, расположено в центральной части  территории сельского поселения в 38 км от районного центра г.Давлеканово, в 38 км от ближайшей ж/д станции Давлеканово.

По западной окраине села проходит автодорога межрайонного значения Ивановка-Кидрячево, в северной части села проходит автодорога республиканского значения Буздяк-Давлеканово. Территория села ограничена с западной стороны автодорогой межрайонного значения, с северной и восточной стороны санитарно-защитной зоной от производственных предприятий.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Ивановский сельсовет по состоянию на 2014 г. составляет 747 человек. За период 2002-2014 гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 0,4 %.

Динамика населения сельского поселения Ивановский сельсовет

табл. №11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Численность населения 2012г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ивановский сельсовет | 750 | 747 | -3 / -0,4 | 248 |

Общее количество семей  в сельсовете – 248, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,0 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Ивановский сельсовет

табл. №12

| Насел.пункт Возрастные группы (чел.) | с.Ивановка |
| --- | --- |
| До 7 лет | 37 |
| От 7 до 16 лет | 73 |
| Старше 55 лет женщин | 102 |
| Старше 60 лет мужчин | 47 |
| 16-55 лет женщин | 242 |
| 16-60 лет мужчин | 246 |
| Всего населения в поселке | 747 |

табл. №13

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Ивановский сельсовет | 747 | 488 | 110 | 149 |
|  |  | 100% | 65,3% | 14,7% | 20,0% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Ивановский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл. №14

| Категория населения | Современное состояние (2014 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 747 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 488 | 65,3 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 45 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 533 | 71,4 |

# 3. РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Давлекановский район расположен на юго-западе Республики Башкортостан в 90 километрах от города Уфы. Основную линию ландшафта района составляют долины рек Дема, Уршак, Малый Удряк и озера Асликуль.

Район граничит с Чишминским, Благоварским, Буздякским, Белебеевским, Альшеевским, Аургазинским и Кармаскалинским районами.

Представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом.

На территории Давлекановского района в рекреационных целях традиционно используется долина реки Дема. Но одним из основных направлений развития района является развитие инфраструктуры озера «Асликуль». Это красивейшее горное озеро, окруженное с юга горой Ташлытау, с севера-запада горой Нуратау. У юго-восточной границы озера располагается сульфато-кальциевый минеральный источник «Алга». Район благоприятный для развития зоны отдыха.

Наряду с озером Кандрыкуль это озеро является одним из самых популярных водоемов Башкортостана для летнего отдыха. Летом на берегах озера всегда множество туристов и отдыхающих.

Озеро Асликуль провально-карстового происхождения. Оно разлилось в широкой котловине между северо-восточными отрогами Белебеевской возвышенности. Его окружают горы: Табулак, Улу-Карагач, Улутау, Нуратау и другие. С гор открывается отличный вид на озеро и окружающую его местность. Лучше всего оценить панораму озера можно с горы Ташлытау. Она расположена на южном берегу и достигает отметки почти в 120 метров над уровнем озера. Наиболее выраженный горный характер берега Асликуля имеют на южной и северо-западной стороне. На северо-западе возвышается гора Нуратау, которая с большой высоты круто обрывается в озеро.

Поблизости от озера (в четырех километрах от него), за деревней Бурангулово, близ дороги, идущей от Бурангулово до деревни Пыжьяновка находится еще одна интереснейшая туристическая достопримечательность Давлекановского района - водопад Шарлама. Высота падения воды составляет 12 метров.

Озеро и водопад находятся на территории природного парка.

Различные направления туризма, достаточно развитые (водный, спелео- и автотуризм, маршруты выходного дня) и развивающиеся (конный, экстремальный, этнокультурный и агротуризм, экологический туризм), подтверждают высокую рекреационную привлекательность района и свидетельствуют о необходимости создания на его территории организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

Уникальное географическое расположение Давлекановского района, включающего части территорий национального парка «Аслы-Куль», на территории которого находятся памятники природы и культуры, требующие дифференцированного режима их охраны, защиты и использования с учетом местных природных, историко-культурных и социальных особенностей. Экологически чистая природная среда могут стать стимулами развития внутреннего туризма в Республике Башкортостан.

Согласно данных Баштурист через территорию района проходят туристические маршруты:

- По местам боев 25-ой дивизии В.И. Чапаева:

Проходящими маршрутами

- П. Приютово – г. Белебей – р. Чермасан – оз. Асликуль – д. Удряк – д. Баш-Чишмы. (пешеходный маршрут протяженностью 150 км, время пути в пути – 10-15 дней.);

- г. Давлеканово – с. Поляковка – д. Ямакай – д. Арсланово – с. Юматово (пеший, лыжный, водный парштуры протяженностью 100-120 км. Время в питии – 8-10 дней).

- Веломаршруты:

Проходящими маршрутами

- г. Уфа – д. Зубово – с. Какра-Якупово – п. Чишмы – г. Давлеканово – с. Толбазы – оз. Банное – с. Табынское – с. Архангельское – с. Кармаскалы – д. Булгаково – г. Уфа (протяженность маршрута составляет – 400 км, время в пути 8-10 дней).

Существующие зоны отдыха Давлекановского района:

1) База отдыха «Аслы-Куль» расположена на территории Национального парка «Аслы-куль» возле деревни Купоярово, на берегу уникального озера Аслы-куль. Название населенного пункта: деревня Купоярово, Давлекановский район

- Расстояние до г. Давлеканово (ж/д вокзал, автовокзал): 35 км;

- Расстояние до г. Уфа: 140 км;

- Расстояние до озера: 50 м.

Номера двух категорий:

- Дома-коттеджи. 4-5 комнат-номеров, большая общая гостиная, кухня, душ, туалет. Общее количество домов-коттеджей: 4. Общее количество мест: 68 (по 14-21 месту в каждом доме-коттедже).

- Летние домики (бунгало). Общее количество: 3 летних дома, общее количество мест: 17 (по 5-6 мест в каждом летнем доме). Удобства на территории базы.

2) Детская оздоровительно-воспитательная организация «Друг природы» муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. Проектная вместимость в оздоровительный сезон составляет 660 человек. Расположен в д. Янги-Турмуш, Алгинского сельсовета.

В составе комплекса: 5 корпусов с автономным водоснабжением, 3 корпуса кирпичные, и 2 деревянные.

В корпусе комнаты личной гигиены отсутствуют, имеются умывальники, туалеты с освещением размещены на территории, отдельно от жилых помещений на расстоянии 50 м. Столовая на 220 посадочных мест, находится на территории лагеря. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским персоналом, закрепленным МУЗ ЦРБ Давлекановского района и г. Давлеканово. Имеется комната врача, процедурная, изолятор на 6 мест. На территории комплекса так же располагаются оборудованные спортивные площадки для занятий волейболом, футболом, теннисом, подвижными играми. Бассейн отсутствует. В каждом корпусе имеются игровые комнаты; танцевальная площадка, кинозал.

Все это свидетельствует о необходимости создания на территории района организаций различных форм собственности, действующих в сфере туризма.

На территории сельского поселения Ивановский сельсовет протекает река  Юрма, на которой имеются небольшие водохранилища. Их долины традиционно служат для рекреационных целей.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Ивановский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Ивановский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Ивановский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Ивановский сельсовет

по категориям земель

табл. №15

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Ивановский сельсовет в административных границах | га | 9730,2 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 219,7 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 59,9 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 9112,35 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 89,6 |
| 5 | Земель транспорта | га | 27,0 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 220,0 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 121,53 / 100% |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,38 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 6,35 |
|  | рекреационных зон | га | 85,29 |
|  | земель водного фонда | га | 0,8 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 1,65 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. №16

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с. Ивановка | 220,0 | 121,53 | 4,38 | 1,35 | 5,0 | 85,29 | 1,65 | 0,8 |
|  | Итого | 220,0 (100%) | 121,53 (55,3%) | 4,38 (1,3%) | 1,35 (0,8%) | 5,0 (2,4%) | 85,29 (38,9%) | 1,65 (0,8%) | 0,8 (0,5%) |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Ивановский сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 747 человек.

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную и блокированную застройку (двухквартирные дома).

- домов усадебного типа – 143 единицы общей площадью 6694,3м2;

- двухквартирных домов – 55 единиц общей площадью 5843,8м2.

Общая площадь жилого фонда составляет 12,538 тыс. м2.

- Жилищная обеспеченность 12538:747=16,78 м2/чел.

По материалу стен, из общего объема жилого фонда, каменные составляют 5,800 тыс.м2 или 46%, деревянные 6,738 тыс.м2 или 54%.

Износ жилищного фонда с. Ивановка характеризуется сроком эксплуатации:

от 8 до 20 лет – 874,3 м2 жилищного фонда;

от 20 и более – 11663,7 м2 жилищного фонда.

Информация об износе жилищного фонда администрацией сельского поселения не предоставлена.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации муниципального района.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 16,78 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Ивановский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

с.Ивановка:

- средняя школа на 280 учащихся со спортзалом площадью 162 м2;

- детский сад на 50 мест;

- сельский клуб на 200 мест;

- Администрация сельского поселения, отделение почты, отделение банка;

- центральная районная больница на 50 коек/ 50 посещ.в смену, аптека 24 м2;

- столовая на 50 посад.мест;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 70,4 м2;

- церковь.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Ивановка размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 747 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. №17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 747 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 25 | 50 | 200 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 108 | 280 | 259 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 60 | 162 | 270 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 172 | 200 | 116 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 44,8 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 4,5 / 4 | нет.инф. | нет.инф. |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 224 | 70,4 | 31 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 30 | 50 | 167 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 3 | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | больница на 50 коек | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,18 | 0,5 | 278 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,52 | - | 0 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Ивановский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами республиканского и межрайонного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Ивановский сельсовет, является автодорога республиканского значения Буздяк-Давлеканово.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Давлекановское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. №18

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Республиканского значения |
| 1 | Буздяк-Давлеканово | III | 7,7 | 7,7 | 7,7 | - | - |
| Межрайонного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Ивановка-Кидрячево | IV | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Ивановский сельсовет

табл. №19

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| с.Ивановка | 9,54 | 5,0 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальном районе Давлекановский район хорошо развита инфраструктура автомобильных дорог. Обслуживание населения осуществляется ГУП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Давлеканово – Бурангулово, автобусная остановка расположена на пересечении республиканской автотрассы Давлеканово – Буздяк и ул.Гаршина.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. По данным администрации сельского поселения на III квартал 2012 года на территории населенного пункта зарегистрировано:

112 – легковых автомобилей;

2 – грузовых;

5 – мотоциклов;

6 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 167 маш/1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- существующая АЗС располагается в промышленной зоне на восточной окраине села Ивановка;

- автостанция и станция технического обслуживания располагаются в районом центре.

Железнодорожный транспорт. По территории Давлекановского района проходит железная дорога «Челябинск - Уфа - Самара». Ближайшая железнодорожная станция – Буздяк. Код станции: 65130. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Ивановский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты.

В настоящее время централизованное водоснабжение села Ивановка осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №45, пробуренной СМУ «Мелиоводстрой» в 1956г. на северо-западной окраине села.

Скважина имеет следующие данные:

- глубина скважины – 67 м.;

- абсолютная отметка устья 1,5м;

- водоносный горизонт -9- в отложениях метминской свиты уфимского яруса (трещиноватые песчаники);

- глубина залегания подземных вод 16м;

- дебит 1,6л/сек;

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода до жилых домов и общественных зданий.

Количество потребляемой воды населением 58 м3/сут.

Количество потребляемой воды в год – 21270 м3.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в селе Ивановка отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение села Ивановка осуществляется природным газом от ГРС Давлеканово. Подземный газопровод высокого давления протяженностью 1270 м идет по улице Механизаторской. Газоснабжение жилых домов производится по сетям газопровода низкого давления от ПГБ №42 в северо-западной части населенного пункта, газопровод имеет воздушную разводку. Количество потребляемого газа 555м3/час.

Газоснабжение котельной школы осуществляется через ГРУ. Котельные школы и больницы оборудованы газовыми котлами, год ввода в эксплуатацию котельной школы 1992г, котельной больницы 1993г.

Во время разработки генерального плана в южной части села проложен газопровод высокого давления 0,6 МПа, пересекающий территорию, отведенную под развитие жилой застройки.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Ивановский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от 2-х отдельно-стоящих котельных. Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение села Ивановка осуществляется от РТП 35/ «Буздяк» по ВЛ-10 кв. На территории населенного пункта расположено 7 комплектных трансформаторных подстанций. Обслуживанием энергетического хозяйства по населенным пунктам Давлекановского района занимается ООО «Давлекановская сетевая компания».

Во время разработки генерального плана в южной части села проложена линия ВЛ-0,4 КВ, пересекающая территорию, отведенную под развитие жилой застройки.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

В настоящее время телефонизация села Ивановка осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» емкостью 177 номеров, год ввода в эксплуатацию 2005г., линии связи подземные. Услуги безпроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон». Радиофикация села осуществляется от радиотрансляционного узла.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Давлеканово.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Ивановский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых бытовых отходов (ТБО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТБО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшая свалка отходов жизнедеятельности населения находится в северо-восточном направлении на расстоянии 100 м от с.Ивановка. Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых бытовых отходов составляет 1000 м. Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2020г, территория свалок – рекультивации.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз ТБО в населенных пунктах сельского поселения Ивановский сельсовет осуществляется силами и средствами сельского поселения или по договору с обслуживающей  специализированной организацией.

1. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Бытовые отходы, подлежащие удалению с территории населенных пунктов, разделяют на твердые и жидкие бытовые отходы. К твердым бытовым отходам (ТБО) относят отходы жизнедеятельности человека, отходы текущего ремонта квартир, местного отопления, смет с дворовых территорий, крупногабаритные отходы населения, а также отходы учреждений и организаций общественного назначения, торговых предприятий.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и внутриквартальные  проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт;

- организацию временного хранения отходов в домовладениях;

- сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций;

- обезвреживание и утилизацию бытовых отходов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И ВЫВОЗА  КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОТХОДОВ

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений  должен производиться по мере накопления, но не реже одного раза в неделю с контейнерных площадок, имеющих твердое  покрытие.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  СБОРА  И  ВЫВОЗА  ПРОЧИХ ОТХОДОВ

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных  работ в жилых и общественных зданиях, обеспечивается населением и самими предприятиями в соответствии с Генеральной  схемой санитарной очистки, утвержденной в сельском поселении Ивановский сельсовет. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки (полигоны ТБО), имеющие необходимую разрешительную документацию.

Промышленные предприятия вывозят отходы с привлечением транспорта специализированных организаций на специально оборудованные полигоны, специализированные места их размещения (переработки) или сооружения для обезвреживания.

Удаление жидких отбросов неканализованных объектов производится путем вывоза их ассенизационными машинами на очистные сооружения. В районе усадебной застройки допускается обезвреживать и использовать жидкие  отбросы  для удобрения в пределах усадьбы.

Вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения находятся в ведении Администрации сельского поселения Ивановский сельсовет согласно Федеральному закону Российской Федерации  от  6  октября  2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 14, п. 1.18).

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Давлекановский  район Республики Башкортостан согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3, Статья 15, п. 1.1).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Ивановский сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Юрма и озера Асликуль. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенного пункта сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В с. Ивановка имеется кладбище площадью 1,65 га, заполненность которого составляет 70 %. Следовательно, свободные территории кладбища составляют 0,5 га.

ХI.    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Охрана окружающей среды» включает анализ и оценку экологической обстановки в районе поселения, прогноз изменений функциональной значимости и экологических условий территории при реализации намечаемых решений по ее структурной организации.

# 1.  ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Состояние воздушного бассейна

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Недостаточный уровень технического оснащения большинства предприятий, размещение и строительство их без учета экологического фактора определяет и специфику экологических проблем города и района в целом.

По данным Госдоклада «О состоянии окружающей среды» в 2010 г. Экологическое состояние городов республики характеризует также сравнительный анализ объемов выбросов в расчете на единицу площади застройки и на одного жителя. Так, плотность выбросов загрязняющих веществ на 1 га на территории г. Давлеканово составляет 1,482 т, (в расчете на 1 жителя – 0,246 т/год).

Воздушный бассейн города Давлеканово загрязняют промышленные предприятия, котельные и автотранспорт. Значительное поступление выбросов в атмосферный воздух происходит от автомототранспортных средств с продуктами сгорания топлива. За прошедший 2010 год эта величина по городу Давлеканово составила 6,07 тыс.т. В целом по отношению к 2009 году отмечено увеличение выбросов на 0,01 тыс. тонн.

В 2010 году продолжалось снижение выбросов от элеваторов, сельскохозяйственных предприятий. Выбросы автотранспортных средств, продолжают расти, - это связано с увеличением автомобильного парка находящиеся в личном пользовании. Всего зарегистрировано 14 630 единицы автотранспорта, в том числе легковых – 10 494 ед., грузовых – 1529 ед., автобусов - 232., мотоциклов – 2058 ед., спецатотранспорта – 317 ед. Всего валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников – 1,1 тыс. тонны.

Согласно Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан в 2010 году», основные направления промышленного производства города Давлеканово: пищевая и мукомольно-крупяная промышленность, машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников в 2010 году в городе Давлеканово составили 6,07 тыс.т. Наибольший вклад в загрязнение атмосферы города вносит автотранспорт, на его долю приходится 5,9 тыс.т, или 97,2% .

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников составил 0,17 тыс.т. Наибольшая доля принадлежит Давлекановскому ГУП «Тепловые сети» (0,059 тыс.т) и ООО «Давлекановский кирпичный завод» (0,055 тыс.т).

На одного жителя г. Давлеканово пришлось 0,246 тонны загрязняющих веществ, поступивших в атмосферный воздух.

Ведущими отраслями экономики города являются промышленность строительных материалов и пищевая, на долю которых приходится 75% выбросов. Предприятия стройиндустрии относятся к III классу вредности.

Оcновные стационарные источники загрязнения:

- ОАО «Давлекановский завод строительных материалов» (валовые выбросы 103т/год),

- Кирпичный завод №2 ОАО «Востокнефтепроводстрой» (46 т/год),

- Комбинат хлебопродуктов № l (72 т/год),

- Давлекановское ДРСУ (43,5 т/год);

- Давлекановский завод «Сельмаш» (4 т/год);

- Отопительные котельные, работающие на газе, ГУП «Тепловые сети» 68,6 т/год);

- промышленные котельные предприятий ОАО «Давлекановского молочного комбината», МУП «Давлекановского авторемонтного завода», Литейно-механических мастерских, Кирпичного завода № 1.

На многих предприятиях вредные выбросы поступают в воздушный бассейн без очистки. Наиболее оснащены газоочистными установками предприятия пищевой промышленности (8%).

Стационарные посты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в городе отсутствуют.

Наиболее загазованной является центральная часть города Давлеканово – отмечаются превышение нормативных показателей по сернистому ангидриду и окиси углерода. Усугубляет высокую загазованность воздуха в городе наличие промплощадок, расположенных в непосредственной близости к жилой застройке и требующих автомобильного и железнодорожного обслуживания. (КХП-1,-2, ДОФ. Кирзавод № 2 и пр.).

Воздух на остальной территории района достаточно чистый.

Экологическая оценка водных объектов

Качество поверхностных водных объектов Республики Башкортостан в 2011 году контролировалось ФГБУ «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и Федеральным государственным учреждением по мониторингу водных объектов бассейнов рек Белая и Урала по согласованным створам.

Река Чермасан небольшой левобережный приток р. Белая. На качество воды в реке влияли неорганизованные стоки с объектов агропромышленного комплекса.

В отчетном году соединения марганца остались в перечне КПЗ за счет возрастания среднего уровня загрязненности с 10 до 15 ПДК, максимального – с 22 до 32 ПДК (ВЗ); во всех пробах по-прежнему фиксировали превышения ПДК, в 43% – выше 10 ПДК, а в 14% – выше 30 ПДК. До 4 ПДК возросли среднегодовые значения нефтепродуктов, во всех пробах обнаружены превышения нормативов до 7 ПДК. Возросли средние уровни загрязненности по соединениям железа до нормы, по фенолам до 2 ПДК, максимальный до 3 и 4 ПДК и повторяемости превышения нормативов в 29 и 57% проб соответственно. Максимальные концентрации органических веществ (по ХПК) и сульфат-ионам стабилизировались до 5 ПДК, с превышением нормативов в 71-86% проб, легкоокисляемые органические вещества и соединения азота аммонийного обнаружены в 14-57% проб до 2 ПДК. Снизилась загрязненность соединениями меди до ПДК, превышения обнаружены в 43% проб до 5 ПДК. Соединения азота нитритного и нитратного, цинка и никеля в течение отчетного года по-прежнему были ниже нормативов.

За счет увеличения значения УКИЗВ с 3,55 до 4,40 сменился класс качества воды с 3-го разряда «б» («очень загрязненная») на 4-ий разряд «а» («грязная»).

Озеро Асликуль, расположенное в бассейне р. Дема, загрязняется неорганизованными стоками с объектов агропромышленного комплекса, а также смывами с территорий населенных пунктов и рекреационных объектов. За отчетный период вода по качеству улучшилась со снижением УКИЗВ до 2,52 и оценивалась 3-им классом с переходом из разряда «б» в «а» («загрязненная»). Средний коэффициент комплексности снизился до 23%, максимальный – до 27%. По-прежнему в число КПЗ входили сульфаты, природный фон которых несколько возрос с 7 до 8 ПДК, повторяемость превышения ПДК по-прежнему фиксировали во всех пробах. Возросли до 3 ПДК среднегодовые концентрации нефтепродуктов и соединений меди, максимальные – до 7 и 6 ПДК соответственно, повторяемость превышения ПДК обнаружены в 63-75% проб. Стабилизировалось на уровне 2 ПДК содержание органических веществ (по ХПК), при этом во всех пробах обнаружены превышения. Нарушения нормативов по азоту аммонийному обнаружены в единичных случаях. В озере не наблюдалась загрязненность легкоокисляемыми органическими веществами по БПК5, соединениями азота нитритного и нитратного, цинка, никеля и железа. Фенол и соединения марганца в воде не обнаружены.

Качество питьевой воды

По данным проекта «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года»,  выполненного ООО «Институт строительных проектов», г. Санкт-Петербург в соответствии с Государственным контрактом №90/09 от 17.07.2009 г., район обеспечен пресными подземными водами. Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений. Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2 – 10 метров. Глубина эксплуатационных скважин составляет 15 – 30  метров.

По данным Федерального агентства по недропользованию по Республике Башкортостан месторождения подземных вод с утвержденными запасами на территории Давлекановского района представлены в таблице № 14. п. 1.2.3.

Основным источникам загрязнения при обследовании водозаборов являются неорганизованные свалки, бывшие склады минеральных удобрений, территории МТФ, МТМ, свинокомплексов, где зачастую пробурены скважины для водоснабжения, которые не имеют зон санитарной охраны. Качество подземных вод на водозаборах (лицензионных участках) изучалось по материалам недропользователей, отчитавшихся за 2010 год.

Ведомственные наблюдательные сети имеются только на части объектов потенциально возможного негативного воздействия на подземные воды. Наиболее крупные сети наблюдения за состоянием подземных вод на территории Давлекановского района имеет ОАО АНК «Башнефть».

На объектах ОАО АНК «Башнефть» проводимые природоохранные мероприятия позволили снизить хлоридное загрязнение пресных подземных вод на отдельных участках в пределах нефтяных месторождений.

В основном воды соответствуют показателям СанПиН «Питьевая вода» 2.1.4.1074-01. На отдельных водозаборах отмечено несоответствие нормам по качеству питьевых вод. Большей частью они расположены в долине реки Белой, между городами Давлеканово – Уфа. Увеличение минерализации и жесткости чаще отмечается на участках, где водоносный горизонт подстилается загипсованными отложениями уфимского горизонта: водозабор г. Давлеканово. Ресурсы подземных вод района могут быть использованы только для хозбытовых нужд населённых пунктов с ограниченными масштабами развития.

Почвы

Территория сельского поселения Ивановский сельсовет входит в предуральскую степную сельскохозяйственную зону.  Основными причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на территории сельского поселения Ивановский сельсовет  являются:

- захламление земель отходами производства и потребления;

- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;

- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное проведение противоэрозионных мероприятий;

- неконтролируемая разработка месторождений твердых полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный камень, камень – плитняк и т.д.).

Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы: водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.

Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского поселения Ивановский сельсовет отсутствуют. Вероятными источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых бытовых и производственных отходов. В Давлекановском районе, и, в частности, на территории сельского поселения Ивановский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами спецобъекта), отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям. В разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.

Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является одним  из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны. Дополнительный землеотвод необходим также для  проведения других природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации обобщенной санитарно-защитной  зоны.

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения Ивановский сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Ивановский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

# 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Ивановский сельсовет благоприятны для развития растительности.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Юрма; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Ивановский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Ивановский сельсовет.

Исходные данные для проектирования