Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 60 от 09.02.1016 г.

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан на 2016 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан» согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан Биктимирова Д.Ю.

Глава администрации

А.А. Шайдуллин

Приложение № 1 к постановлению администрации

городского поселения город Давлеканово

муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан № 60 от  09.02. 2016 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2016 – 2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики Программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. 3. Обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры городского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 360946,0 тыс.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: 207 000,0 тыс.руб. Водоснабжение: 29 730,0 тыс.руб. Водоотведение: 124 216,0 тыс.руб. |

### ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАВЛЕКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Целью разработки Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  и является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Основными задачами Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

### КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД ДАВЛЕКАНОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

#### 2.1. Территория

Город Давлеканово расположен в  центральной части Предуральской степной зоны Башкортостана и является районным центром муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан. Давлеканово находится в 90 км. от столицы Республики Башкортостан - г.Уфы.

Город Давлеканово основан 20 августа 1930 года. Территория района граничит с Альшеевский, Аугазинским, Белебеевским, Благоварским, Буздякским и Чишминским районами.

Давлеканово – транспортный узел на юго-западе республики, через который проходят железная дорога «Челябинск – Уфа – Самара», автомагистрали «Чишмы – Давлеканово – Киргиз-Мияки», «Буздяк – Давлеканово – Толбазы».

Сегодня город Давлеканово – один из стабильно развивающихся промышленных центров республики. Основными направлениями производства являются машиностроение и металлообработка, производство стройматериалов, пищевая и лёгкая промышленность.

#### 2.2. Климат

Климат характеризуется резко выраженной континентальностью и всеми присущими ей особенностями: умеренно теплым, иногда жарким летом и холодной зимой, большой амплитудой температурных колебаний и количеством выпадающих осадков, резкими переходами от тепла к холоду, длительным периодом отрицательных температур, суровостью зимы, явлениями поздних и ранних заморозков.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

#### 2.3. Население

Общая численность населения города составляет 23 973 человек. Уже много лет наблюдается снижение рождаемости населения, и сохранение численности происходит только за счет миграции населения.

К концу декабря 2014 года количество зарегистрированных безработных составило 120  чел. (0,96 % от общей численности населения города Давлеканово).

Количество занятых на предприятиях государственной и муниципальной форм собственности в 2014 году составило 13293 тыс. человек.

#### 2.4. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

##### Жилищный фонд

Характеристика жилищного фонда городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

в 2012 - 2014 г.г.

Таблица № 1

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Темп роста, 2014/2013гг % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 572,3 | 587,4 | 603,3 | 102,7 |
|  | частный |  | 566,8 | 585,6 | 602,4 | 102,9 |
|  | государственный |  | - | - | - |  |
|  | муниципальный |  | 5,5 | 1,8 | 0,9 | 50,0 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 1,0 | 0,3 | 0,1 | 33,3 |
| 3 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
|  | от 0 до 30 % | тыс.м2 | 340,7 | 354,4 | 369,0 | 104,1 |
|  | от 31 до 65 % | тыс.м2 | 228,2 | 229,8 | 231,1 | 100,6 |
|  | от 66 до 70 % | тыс.м2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
|  | свыше 70 % | тыс.м2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 116,7 |
| 4 | Благоустройство жилищного фонда удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | канализацией | % | 89 | 89 | 89 | - |
|  | центральным отоплением | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | горячим водоснабжением | % | - | - | - | - |
|  | газом | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | напольными электроплитами | % | - | - | - | - |
| 5 | Оборудованы общедомовыми приборами учета потребления: |  |  |  |  |  |
|  | тепловой энергии на нужды отопления | % | 33,6 | 33,6 | 38,1 | 113,4 |
|  | холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | - |
|  | газа | % | - | - | - | - |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | % | 95,8 | 96,7 | 97,9 | 101,2 |
| 7 | Постановка на кадастровый учет земельных участков под многоквартирными домами | % | 100 | 100 | 100 | - |

Благоустройство жилищного фонда городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан  характеризуется 100 % оборудованным центральным отоплением, холодным водоснабжением, электроснабжением. 89 % жилищного фонда города оборудовано системой водоотведения.

Средняя обеспеченность населения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан составила 25,2 кв. м на 1 жителя. При этом имеет место тенденция ежегодного увеличения данного показателя за счет ввода жилья. До 2020 года планируется увеличение  средней жилищной обеспеченности до 29,6 кв.м.

Ввод жилья окажет значительную возрастающую нагрузку на состояние коммунальной инфраструктуры и повлечет за собой значительное увеличение потребности в обеспечении услугами водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения.

Ввод в эксплуатацию жилищного фонда

Таблица № 2

| Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | Темп роста, 2014/2013, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введено в действие жилых домов за счет нового строительства | тыс. кв. м | 9,7 | 11,7 | 13,9 | 118,8 |

При отсутствии мероприятий по проведению капитального ремонта увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде.

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории города Давлеканово деятельность по теплоснабжению осуществляет Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Республики Башкортостан, которое создано в соответствии с Федеральным законом номер 161-ФЗ от 14 ноября 2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях». Государственная регистрация юридического лица осуществлена 19.01.2004 года, за основным государственным регистрационным номером 1040202228296. Объекты системы коммунальной инфраструктуры, предназначенные для теплоснабжения потребителей городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на основании Постановлений главы администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан № 111 от 02.11.2012 г. и № 169 от 17.09.2014 г. переданы организации на праве хозяйственного ведения имущества.

1. Официальное полное фирменное наименование Предприятия – Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Республики Башкортостан, сокращенное фирменное наименование Давлекановское МУП «ТС».

2. Место нахождения и почтовый адрес Предприятия: 453403, г. Давлеканово, пер. Каранский, дом 28а.

3. ДМУП «Тепловые сети» РБ является коммерческой организацией, учредителем которой является Администрация городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

4. Предприятие является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, штамп, бланки.

5. ДМУП «Тепловые сети» РБ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Предприятие не несет ответственности по обязательствам муниципального образования городского поселения город Давлеканово, а муниципальное образование городское поселение город Давлеканово не несет ответственности по обязательствам предприятия.

6. ДМУП «Тепловые сети» РБ от своего имени приобретает имущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ДМУП «Тепловые сети» РБ создано в целях бесперебойного обеспечения жителей и организаций города Давлеканово услугами по обеспечению теплоснабжения и получения прибыли.

8. Основные виды деятельности предприятия:

1) обеспечение потребителей тепловой энергией, а именно: выработка и качественное снабжение потребителей тепловой энергией, подключенных к источникам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия;

2) осуществление капитального и планово-предупредительного ремонта теплоэнергетического оборудования, зданий, сооружений, приборов КИП и А, приборов учета тепла и др.;

3) выдача технических условий на теплоснабжение строящихся и реконструируемых объектах, выдача разрешений на ввод в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных потребителей тепловой энергии;

4) устройство наружных сетей водопровода;

5) устройство наружных сетей канализации;

6) устройство наружных сетей теплоснабжения;

7) монтажные работы;

8) работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).

9. Деятельность предприятия осуществляется на основании нормативных правовых актов Российской Федерации и на основании договоров с другими юридическими и физическими лицами, заключаемых согласно действующему законодательству. Предприятие всецело отвечает за результаты своей деятельности и выполняет обязательства перед потребителями, поставщиками, бюджетом и банками.

10. Размер уставного фонда ДМУП «Тепловые сети» РБ составляет 26 613,0  (Двадцать шесть миллионов шестьсот тринадцать тысяч) тыс. руб. 00 коп., сформированный собственником его имущества.

11. Источниками формирования имущества являются:

1) имущество, переданное предприятию в хозяйственное ведение по решению собственника;

2) доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности;

3) заемные средства, в том числе кредиты банков и других кредитных организаций;

4) амортизационные отчисления;

5) капитальные вложения и дотации из бюджета;

6) целевое бюджетное финансирование;

7) добровольные взносы (пожертвования) организации и граждан;

8) иные источники, не противоречащие действующему законодательству.

Основной задачей  является обеспечение качественного и бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией, подключенной к источникам тепловых сетей, находящихся на балансе предприятия.

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Давлекановское МУП «ТС» производит и реализует тепловую энергию от эксплуатации 11 котельных, мощностью от 0,2 Гкал/ч до 11,4 Гкал/час, с износом основных производственных фондов около 45 %. Общее количество котлов 28 шт. Суммарная тепловая мощность котлов 51,65 Гкал/ч, подключенная нагрузка 30,81 Гкал/ч или 60 %. На сегодняшний день все котельные города переведены на природный газ.

Протяженность тепловых сетей 28,6 км в двухтрубном измерении. Тепловая изоляция выполнена из минераловатных изделий, ППУ изоляции в оцинкованной оболочке и изоляции типа «скорлупа». Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода 210 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.вот. = -5,9 градусов по Цельсию (СНиП 23-01-99 Строительная климатология).

Характеристика действующих на территории города Давлеканово котельных представлена в таблицах № 3, № 4, № 5.

Таблица № 3

| № п/п | Наимено-вание котельной | Адрес | Распол. мощн. Гкал/ч | Год ввода в эксплуа-тацию | Год последн. кап.ремонта | Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | % нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | г.Давлеканово, ул.Победы, д.4 | 7,5 | 1972 | 2003 | 3,93 | 52 |
| 2 | Котельная № 2 | г.Давлеканово, ул.Коммунистическая, д.18 | 1,6 | 1972 | 1998 | 1,06 | 66 |
| 3 | Котельная № 3 | г.Давлеканово, ул.Луначарского, д.16 | 3,2 | 1978 | 1993 | 1,16 | 36 |
| 4 | Котельная № 4 | г.Давлеканово, ул.Рабочая, д.13а | 7,5 | 1979 | 1989 | 5,69 | 76 |
| 5 | Котельная № 5 | г.Давлеканово, пер.Каранский, д. 28а | 11,2 | 1976 | 2006 | 9,67 | 86 |
| 6 | Котельная № 6 | г.Давлеканово, ул.Ленина, д.38 | 0,2 | 2000 | 2000 | 0,08 | 38 |
| 7 | Котельная № 8 | г.Давлеканово, ул.Молодежная, д.3 | 11,4 | 1976 | 2008 | 6,46 | 57 |
| 8 | Котельная № 9 | г.Давлеканово, ул.Октябрьская, д.3 | 0,24 | 2008 | 2008 | 0,22 | 93 |
| 9 | Котельная № 10 | г.Давлеканово, ул.Беляева, д.18 | 8 | 1976 | 2009 | 2,1 | 26 |
| 10 | Котельная № 11 | г.Давлеканово, ул.Тимирязева, д.9 | 0,17 | 2004 | 2004 | 0,08 | 48 |
| 11 | Котельная № 12 | г.Давлеканово, ул.Ворошилова, д.17 | 0,64 | 2007 | 2007 | 0,36 | 56 |
|  |  | Всего | 51,65 |  |  | 30,81 | 60 |

Таблица № 4

| № п/п | Наимено-вание котельной | Марка котлов | Кол-во | Год установки | Производи-тельность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | КСВ-2,9 | 3 | 2 – 2003 г. 1 – 2004 г. | 7,5 |
| 2 | Котельная № 2 | НР-18 | 4 | 1 – 1996 г. 2 – 1997 г. 1 – 1998 г. | 1,6 |
| 3 | Котельная № 3 | КСВ-1,86 | 2 | 1 – 1990 г. 1 – 1993 г. | 3,2 |
| 4 | Котельная № 4 | ТВГ-2,5 | 3 | 3 – 1989 г. | 7,5 |
| 5 | Котельная № 5 | ДКВР-10/13 | 2 | 2 – 1976 г. | 11,2 |
| 6 | Котельная № 6 | ИК-0,1 | 2 | 2000 г. | 0,2 |
| 7 | Котельная № 8 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 2 – 1976 г. 1 – 2000 г. | 11,4 |
| 8 | Котельная № 9 | Ква-0,16 | 2 | 2 – 2008 г. | 0,24 |
| 9 | Котельная № 10 | ДКВР-6,5/13 | 2 | 2 – 1977 г. | 8 |
| 10 | Котельная № 11 | Климат-100 | 2 | 2 – 2004 г. | 0,17 |
| 11 | Котельная № 12 | КВГ-250 | 3 | 3 – 2007 г. | 0,64 |
|  |  |  | 28 |  | 51,65 |

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Структура потребления топлива: | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.1. | Природный газ | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Уголь | % | - | - | - |
| 1.3. | Мазут | % | - | - | - |
| 2 | Низшая теплота сгорания топлива: |  |  |  |  |
| 2.1. | Природный газ | Ккал/кг | 8500 | 8500 | 8500 |
| 2.2. | Уголь | Ккал/кг | - | - | - |
| 2.3. | Мазут | Ккал/кг | - | - | - |
| 3. | Установленная мощность котельной, в том числе: | Гкал/ч | 53,45 | 53,45 | 51,65 |
| 3.1. | Паровых котлов | Гкал/ч | - | - | - |
| 3.2. | Водогрейных котлов | Гкал/ч | 53,45 | 53,45 | 51,65 |
| 4. | Количество котлов, в том числе: | шт. | 28 | 28 | 28 |
| 4.1. | Паровых котлов | шт. | - | - | - |
| 4.2. | Водогрейных котлов | шт. | 28 | 28 | 28 |
| 5. | Продолжительность работы котельной | час. | 5040 (с октября по апрель-май) |
| 6. | Фактическая нагрузка котельной | Гкал/ч | 30,3 | 30,3 | 30,81 |
| 7. | Средневзвешенный КПД котлов | % | 88 | 88 | 88 |
| 8. | Объем отпуска тепловой энергии на ГВС | % | - | - | - |
| 9. | Характеристика системы теплоснабжения: |  |  |  |  |
| 9.1. | Тип системы (открытая/закрытая) |  | закрытая |
| 9.2. | Температурный график системы отопления | градус | 95-70 | 95-70 | 95-70 |
| 10. | Средний диаметр трубопровода системы теплоснабжения | мм | 126 | 126 | 126 |
| 10.1. | Способ прокладки трубопровода |  | подземная надземная |

Основные стоимостные характеристики системы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово,  обслуживаемой Давлекановским МУП «Тепловые сети» РБ.

Таблица № 6

| Показатель | Ед. изм. | Значение на 01.01.14 г. | Значение на 01.01.15 г. | Значение на 01.01.16 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первоначальная балансовая стоимость ОС | Тыс. руб. | 56492 | 58669 | 59083 |
| Амортизация | Тыс. руб. | 21892 | 25163 | 28250 |
| Остаточная стоимость ОС | Тыс. руб. | 34600 | 33506 | 30833 |
| Коэффициент изношенности ОС | % | 39 | 43 | 48 |

Специфика технико-экономических показателей  приведена в таблице № 7.

# Таблица № 7

Анализ сметы расходов на оказание услуг по теплоснабжению

| № п/п | Наименование | Сумма затрат без НДС факт 2014 г., тыс. руб. | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС утверждено на 2015 г., тыс. руб. | Удельный вес в общей сумме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расходы, связанные с производством и реализацией |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырье и материалы | 1391,25 | 1,5 | 995,25 | 1,0 |
| 2 | Расходы на топливо | 46344,81 | 49,4 | 48678,54 | 53,2 |
| 3 | Расходы на прочие покупные энергетические ресурсы (электроэнергия) | 11461,73 | 12,2 | 10775,28 | 11,8 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 139,48 | 0,2 | 241,23 | 0,3 |
| 5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3452 | 3,7 | 2556,24 | 2,8 |
| 6 | Оплата труда | 19547,6 | 20,8 | 17113,64 | 18,7 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды | 5833,2 | 6,2 | 5168,32 | 5,7 |
| 8 | Ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом | 378,18 | 0,4 | 600 | 0,7 |
| 9 | Расходы на выполнение работ и услуг, производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или ИП | 1283,22 | 1,4 | 783,10 | 0,9 |
| 10 | Иные расходы, в том числе расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, консультационных услуг и пр. | 3594,76 | 3,8 | 3670,8 | 4,0 |
| 11 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12,84 |  | 10,60 |  |
| 12 | Арендная плата за землю | 181,31 | 0,2 | 198,6 | 0,2 |
| 13 | Расходы на служебные командировки | 37,2 |  | 31,2 |  |
| 14 | Расходы на обучение персонала | 119,51 | 0,2 | 63 | 0,1 |
| 15 | Налог на имущество |  |  | 533,50 | 0,6 |
| 16 | Транспортный налог | 36,64 |  | 34,80 |  |
| 17 | Себестоимость, тыс. руб., В том числе на ремонт (материалы и сторонними организациями) | 93813,73 1309,75 | 100 1,4 | 91454,08 1222,79 | 100 1,3 |
| 18 | Необходимая валовая выручка, всего, тыс. руб. | 81368,92 |  | 91454,08 |  |
| 19 | Финансовый результат | -12444,81 |  | 0 |  |
| 20 | Себестоимость руб./Гкал | 1363,57 |  | 1292,27 |  |
| 21 | Экономически обоснованный тариф руб./Гкал | 1182,67 |  | 1292,27 |  |

Как видно из таблицы № 7 основными статьями затрат являются: расходы на приобретение топливно-энергетических ресурсов (62% - 65 %), оплату труда с отчислениями  (25% - 27%), амортизация (3% - 4%), ремонт основных средств, в том числе расходы на материалы и оплату работ сторонних организаций (1,4 %),  иные производственные расходы  (около 4%).

В 2015 году тариф на тепловую энергию был утвержден в размере  1212,26 руб./Гкал с 01.01.2015 по 30.06.2015 года и 1372,28 руб./Гкал с 01.07.2015 по 31.12.2015 года (темп роста 13,2%).

# Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам № 442 от 03.12.2015 г., для предприятия на 2016-2018  г.г., установлены долгосрочные параметры регулирования, с использованием метода индексации установленных тарифов.  Размеры утвержденных тарифов на тепловую энергию (мощность) приведены в таблице № 8. Рост тарифа с 01.07.2016 года составил 5,4%, с 01.07.2017 г. – 6%, с 01.07.2018 г. – 5%.

Таблица № 8

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуциро-ванный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети» Республики Башкортостан | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | 1372,28 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | 1446,38 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. | 1446,38 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | 1533,16 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | 1533,16 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | 1609,82 | - | - | - | - | - |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |
|  |  | одноставочный, руб./Гкал | с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. | 1619,29 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. | 1706,73 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г. | 1706,73 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 июля 2017 г. по 31 декабря 2017 г. | 1809,13 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 января 2018 г. по 30 июня 2018 г. | 1809,13 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г. | 1899,59 | - | - | - | - | - |
| * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. |

Основными статьями затрат в 2016 -2018 г.г. будут являться:

Расходы на приобретение топливно-энергетических ресурсов и холодной воды -  около 65 % от общего объема затрат;

Операционные (подконтрольные) расходы (расходы на приобретение сырья и материалов, расходы на ремонт основных средств подрядным способом, расходы  на оплату труда, расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями, расходы на плату иных работ и услуг, в т.ч. связь, обучение, информационные и т.п.) – около 25% от общего объема затрат;

Неподконтрольные расходы (плата за аренду земельных участков, отчисления на социальные нужды, амортизация, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей) – около 10 % от общего объема затрат.

Основными потребителями тепловой энергии является  население города Давлеканово – 68,7 %, а также бюджетные организации – 17,6 %, промышленные и прочие потребители – 13,7 % (данные по итогам 2015 года).

Таблица № 9

Характеристика потребителей услуг

| Показатели | Ед. изм. | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (утв.) | 2015 (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, в т.ч. | тыс. Гкал | 69,2 | 68,8 | 70,77 | 68,3 |
| Населению | тыс. Гкал | 48,7 | 48,2 | 50,09 | 46,9 |
| Бюджетным организациям | тыс. Гкал | 10,9 | 11,4 | 11,09 | 12,0 |
| Прочим потребителям | тыс. Гкал | 9,6 | 9,2 | 9,59 | 9,4 |

В целях бесперебойного и гарантированного обеспечения города тепловой энергией, несмотря на ограниченность средств, предприятие постоянно проводит комплекс мероприятий по реконструкции, модернизации и ремонту систем теплоснабжения, последовательно наращивая объемы ремонта, производя замену старых изношенных труб на новые  трубы в ППУ теплоизоляции и использованием опор и компенсаторов заводского изготовления. За 2011-2014 годы ДМУП «Тепловые сети» РБ произвело замену ветхих тепловых сетей протяженностью 2,2 км.

В течение 2014 года предприятие за счет собственных средств произвело следующие работы:

1) по замене ветхой теплотрассы трубами в ППУ теплоизоляции d- 159 мм по ул.Молодежная до МОУ ср. школы № 5 - 411 м;

2) по замене ветхой теплотрассы трубами в ППУ теплоизоляции d- 76 мм по ул.Молодежная    (к детскому саду №11) –  20 м;

3) по замене ветхой теплотрассы трубами в ППУ теплоизоляции d- 150 мм по ул.М.Гафури  –  95м;

4) по замене ветхой теплотрассы трубами в ППУ теплоизоляции d- 89 мм по ул.Пролетарская - 5 м;

5) по  замене ветхой теплотрассы трубами в ППУ теплоизоляции по ул. Мира  d-57мм - 30м;

6) по замене ветхой теплотрассы трубами в ППУ теплоизоляции d- 57мм по ул.Советская 27  - 20 м;

7) по замене ветхой теплотрассы  по ул. Беляева 12 трубами в ППУ теплоизоляции d- 57 мм – 31  м;

8) по замене ветхой теплотрассы по ул. М. Гафури к магазину «Престиж» d- 57мм –  12 м;

9) по замене ветхой теплотрассы по ул. Советская  d- 100 мм –  7 м;

10) по замене ветхой теплотрассы по ул. Высоковольтная 10 d- 57мм  –  52м, d- 50мм  – 40 м.

11) по замене ветхой теплотрассы   по ул. Советская   d- 150 мм –  7 м;

12) по замене ветхой теплоизоляции на теплоизоляцию типа «Скорлупа» по ул.Луначарского d- 100 мм –   80 м.

#### Всего на действующих тепловых сетях заменено 730м (1460 м трубы)   ветхого трубопровода тепловой сети, и ветхой теплоизоляции 80 м (160м теплоизоляции типа «Скорлупа» в оцинкованной оболочке).

В 2015 г. выполнено на собственные средства предприятия ремонт 652 м. теплотрассы с заменой изношенного трубопровода тепловой сети на трубопровод в пенополиуретановой изоляции на общую сумму 1,7 млн. руб.

Объекты:

1. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул.Мажита Гафури (участок № 1)  - капитальный ремонт теплотрассы  от ТК 51 до ТК 57  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 89 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 89 мм длиной -110м;

2. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул.Мира к  жилому  дому № 17 -  капитальный ремонт теплотрассы  от ТК 13 до ТК 13а  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 89 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 89 мм длиной- 93м;

3. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул. Коммунистическая - капитальный ремонт теплотрассы  от ТК 2до ТК 3  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 150мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 150 мм длиной- 85м;

4. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул. Коммунистическая - капитальный ремонт теплотрассы  от ТК 3до ТК 4  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 100мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 100 мм длиной - 107м;

5. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  улЛуначарского - капитальный ремонт теплотрассы  от ТК 2до ТК 3  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 150мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 150 мм длиной - 52м;

6. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул. Уральская - капитальный ремонт теплотрассы   к жилому дому Уральская48  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 150мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 57 мм длиной - 16м;

7. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул.  Демьяна Бедного - капитальный ремонт теплотрассы   к Детской Библиотеке по ул. Демьяна Бедного  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 76мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 76 мм длиной  -25м;

8. Капитальный ремонт теплотрассы по адресу  ул.  Карла Маркса - капитальный ремонт теплотрассы   к  жилому дому №10 по ул.Карла Маркса  с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 57мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 57 мм длиной  -22м;

9.Замена  ветхой теплоизоляции  на теплоизоляцию типа «Скорлупа»в оцинкованной оболочке по ул.Сибирская к жилым домам №26 №28 диаметром 57мм длиной -75 м.

10.Замена  ветхой теплоизоляции  на теплоизоляцию типа «Скорлупа» в оцинкованной оболочке по ул.Сибирская к жилым домам  № 3, №5 диаметром 76мм  длиной - 67м.

Также в 2015 году, за счет собственных средств предприятия, выполнены проектно - изыскательские работы по демонтажу выработавшей ресурс котельной № 2 с дальнейшей установкой новой блочной котельной, так как согласно  заключению экспертизы промышленной безопасности № 432-ЗС-12 от 21.09.2012г., здание и дымовая труба существующей котельной № 2, находятся в ограниченно работоспособном состоянии (срок эксплуатации – более 40 лет). В связи  с этим, с целью замены выработавшей ресурс котельной, и во избежание аварийных ситуаций,  необходимо установить новую блочную котельную, мощностью 1,5 Гкал/ч, которая будет более экономична в плане затрат по содержанию и эксплуатации. Общая стоимость проектных работ составила 1214,8 тыс. руб. В настоящее время  проектно-сметная документация  по реконструкции котельной № 2  прошла государственную экспертизу с выдачей положительного заключения.

# 3.2. Анализ существующих проблем системы теплоснабжения

Главными проблемами системы теплоснабжения городского поселения город Давлеканово являются:

1. Высокая степень физического износа действующих основных фондов. Большая часть тепловых сетей нуждается в замене, т.к. согласно плану предупредительных работ их срок эксплуатации 20 лет, а фактически тепловые сети эксплуатируются более 30 лет. По состоянию на 01.01.2016 г. из 28,6 км. теплотрассы в двухтрубном исчислении, в ветхом состоянии находятся 17,7 км. (62%).

2. Невозможность подключения новых объектов в соответствии с планом городской застройки, в связи с недостаточностью мощности котельной № 5.

3. Мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения требует больших финансовых вложений, что не соответствует собственным возможностям предприятия, так как установленные  тарифы не являются экономически обоснованными.

4. Высокие затраты на приобретение топливно-энергетических ресурсов (природный газ и электроэнергия).

##### 3.3. Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС соответствующих микрорайонов.

3.4. Перечень и описание технических мероприятий по развитию системы теплоснабжения с разбивкой по годам

Таблица № 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Год испол-нения | Описание мероприятий | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы по пер. Каранский до жилого дома № 19 по ул. Высоковольтная | 2016 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 52а до ТК 52г с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 273 мм длиной 490 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Мира (участок № 1) | 2016 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 24а до ТК 37 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 150 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 150 мм длиной 150 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Мира (участок № 2) | 2016 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 37 до жилого дома № 8 по ул. Мира с заменой изношенного трубопровода тепловой сети в оцинкованной оболочке диаметром 76 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 76 мм длиной 115 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Мира (участок № 3) | 2016 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 31 до жилых домов № 10,12 по ул. Мира с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 57 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 57 мм длиной 110 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 5 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Карла Маркса | 2016 г. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной (мощность 1,5 Гкал/ч) по ул. Карла Маркса микрорайона Северный в связи с нехваткой мощности котельной № 5 | Повышение качества теплоснабжения многоквартирных домов № 131, 131/2, 133/1, 133/2, 135, 137, 145/3, 145/4, 147/2, 149 по ул. Карла Маркса |
| 6 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Беляева | 2016 г. | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Беляева в связи с тем, что действующая котельная не рентабельна и выработала свой ресурс (срок эксплуатации более 40 лет), требует больших затрат по обслуживанию и содержанию. Низкая загруженность (23%) позволяет установить блочную котельную, выработка которой достаточна для обеспечения тепловой энергий потребителей данного микрорайона | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производствен-ных фондов |
| 7 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая | 2016 г. | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая с ликвидацией старой котельной с разборкой здания и демонтажем оборудования. Новая блочная котельная - это компактное автоматизированное сооружение с установленными котлами, насосами, с тепловым хозяйством, более безопасное в эксплуатации. | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производствен-ных фондов |
| 8 | Переключение жилого дома № 38 по ул. Ленина на индивидуальное отопление | 2016 г. | Переключение жилого дома № 38 по ул. Ленина на индивидуальное отопление | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда |
| 9 | Проектирование реконструкции и модернизации котельной № 8 | 2016 г. | Реконструкция котельной № 8 в связи с увеличением количества подключенных объектов (переключение на данную котельную объектов, отапливаемых ранее котельными № 7 и № 13 с дальнейшей их консервацией) и износом действующего оборудования. Реконструкция предполагает замену трех старых котлов ДКВР 6,5/13 на новые с возможностью использования когенерационного оборудования | Обеспечение качественного теплоснабжения новых отапливаемых объектов, предусмотренных планом городской застройки, оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, увеличение мощности котлов (Гкал/ч) для подключения новых объектов |
| 10 | Проектирование реконструкции и модернизации котельной № 5 | 2016 г. | Реконструкция котельной № 5 предполагает замену двух действующих котлов ДКВР 10/13 на новые котлы с большей производительностью и возможностью использования когенерационного оборудования. | Обеспечение качественного теплоснабжения новых отапливаемых объектов, предусмотренных планом городской застройки, оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, увеличение мощности котлов (Гкал/ч) для подключения новых объектов |
| 11 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Рабочая (участок № 1) | 2017 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 27 до ТК 28а с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 100 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 100 мм длиной 100 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Рабочая (участок № 2) | 2017 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 28а до жилого дома № 2 по ул.Рабочая с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 76 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 100 мм длиной 150 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Рабочая (участок № 3) | 2017 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 28а до ТК 50 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 89 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 89 мм длиной 60 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 14 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Красная Площадь | 2017 г. | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК 3 до ТК 24а с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 219 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 219 мм длиной 300 м | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 15 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный | 2017 г. | Монтаж новой блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный | Повышение качества теплоснабжения многоквартирных домов № 131, 131/2, 133/1, 133/2, 135, 137, 145/3, 145/4, 147/2, 149 по ул. Карла Маркса |
| 16 | Переключение микрорайона ДОС на индивидуальное отопление | 2017 г. | Переключение микрорайона ДОС на индивидуальное отопление | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда |
| 17 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева | 2017 г. | Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева в связи с закрытием действующей нерентабельной котельной № 10 | Оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, расходов на оплату труда, достижение технологических показателей по модернизации основных производствен-ных фондов |
| 18 | Реконструкция котельной № 5 с установкой когенерационного оборудования и возможностью получения новых объектов в соответствии с планом городской застройки | 2017 г. | Реконструкция котельной № 5 предполагает замену двух действующих котлов ДКВР 10/13 на новые котлы с большей производительностью и возможностью использования когенерационного оборудования. | Обеспечение качественного теплоснабжения новых отапливаемых объектов, предусмотренных планом городской застройки, оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, увеличение мощности котлов (Гкал/ч) для подключения новых объектов |
| 19 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Коммунистическая | 2018 | Капитальный ремонт по ул. Коммунистическая от ТК 3 до ТК 22 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 114 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 159 мм. длиной 250м. | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей и снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям. |
| 20 | Реконструкция котельной № 8 с установкой когенерационного оборудования | 2018 г. | Реконструкция котельной № 8 в связи с увеличением количества подключенных объектов (переключение на данную котельную объектов, отапливаемых ранее котельными № 7 и № 13 с дальнейшей их консервацией) и износом действующего оборудования. Реконструкция предполагает замену трех старых котлов ДКВР 6,5/13 на новые с возможностью использования когенерационного оборудования | Обеспечение качественного теплоснабжения новых отапливаемых объектов, предусмотренных планом городской застройки, оптимизация затрат предприятия за счет сокращения расходов на электроэнергию и природный газ, увеличение мощности котлов (Гкал/ч) для подключения новых объектов |
| 21 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Коммунистическая | 2019 | Капитальный ремонт по ул. Коммунистическая от ТК 3 до ТК 15 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 114 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 114 мм. длиной 140м. | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |
| 22 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Мира | 2020 | Капитальный ремонт по ул. Мира от ТК 1 до ТК 17 с заменой изношенного трубопровода тепловой сети диаметром 325 мм на трубопровод в пенополиуретановой изоляции диаметром 325 мм. длиной 400м. | Качественное, безаварийное теплоснабжение потребителей, снижение потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |

Таблица № 11

План мероприятий («дорожная карта») повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность Давлекановского муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети» Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей | Источ-ники финансирования затрат на реалии-зацию меро-приятий | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия (финансовый результат организации – убыток / +прибыль), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Снижение потерь при пере-даче ресур-са, % | Увели-чение загруженности (мощнос-ти) объе-ктов, % | Снижение изно-шенности, % | Увеличе-ние объемов реалии-зации, % | Сокра-щение расходов от объема 2015 года, % | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Мероприятия по оптимизации собственных расходов предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Инвентаризация и выявление неиспользуемого, незадействованного в основном производстве имущества, в т.ч. сдача в аренду незадействованного в основном производстве имущества |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | 3460 | 1180 | 480 | 600 | 600 | 600 |
| 1.2 | Сокращение собственных расходов: нормирование расходов в части затрат на ГСМ и содержание автотранспорта, сокращение командировочных расходов и расходов, связанных с предоставлением информационно-консультационных услуг, сокращение расходов на обучение персонала, на транспортный налог, амортизацию транспортных средств в связи с изъятием из хозяйственного ведения |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  | 1610 | 280 | 310 | 340 | 340 | 340 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5070 | 1460 | 790 | 940 | 940 | 940 |
| 2 | Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Карла Маркса |  |  |  |  |  | 1200 | 1200 |  |  |  |  | бюджет города Давле-каново |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Беляева |  |  |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  | бюджет города Давле-каново |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая |  |  | 2 |  | 3,1 | 23769 | 23769 |  |  |  |  | бюджет РБ | 4449 | 770 | 847 | 932 | 950 | 950 |
| 2.4 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный |  | 0,6 |  | 0,1 | 0,6 | 24000 |  | 24000 |  |  |  | бюджет РБ | 840 | 0 | 120 | 240 | 240 | 240 |
| 2.5 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева |  |  | 8 |  | 3,5 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | бюджет РБ | 5870 | 0 | 0 | 1390 | 2240 | 2240 |
|  | Итого по разделу 2 |  | 0,6 | 10 | 0,1 | 7,2 | 80369 | 26369 | 54000 |  |  |  |  | 11159 | 770 | 967 | 2562 | 3430 | 3430 |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети, а именно замена ветхих трубопроводов тепловой сети на трубопроводы в ППУ теплоизоляции (подземные) или в ППУ в оцинкованной оболочке (надземные) | 1,3 |  | 5 |  | 1,9 | 18600 | 7200 | 3700 | 7700 |  |  | Бюджет РБ | 2600 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 |
|  | Итого по разделу 3 | 1,3 |  | 5 |  | 1,9 | 18600 | 7200 | 3700 | 7700 |  |  |  | 2600 | 400 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 4 | Мероприятия по переходу на индивидуальное отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Переключение жилого дома № 38 по ул. Ленина на индивидуальное отопление | 0,05 |  |  |  | 1,6 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | Бюджет РБ | 2180 | 380 | 420 | 460 | 460 | 460 |
| 4.2 | Переключение микрорайона ДОС на индивидуальное отопление | 0,1 |  |  |  | 1,4 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | Бюджет РБ | 1990 | 0 | 460 | 510 | 510 | 510 |
|  | Итого по разделу 4 | 0,15 |  |  |  | 3 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 4170 | 380 | 880 | 970 | 970 | 970 |
| 5 | Мероприятия по привлечению инвесторов в отрасль и передачи коммунальных организаций на концессию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проектирование реконструкции котельной № 8 |  |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | Средства инвестора |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Проектирование реконструкции котельной № 5 |  |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  |  | Средства инвестора |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Реконструкция котельной № 8 с установкой когенерационного оборудования |  |  | 1,5 |  | 1,4 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | Средства инвестора | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| 5.4 | Реконструкция котельной № 5 с установкой когенерационного оборудования и возможностью подключения новых объектов в соответствии с планом городской застройки |  | 2,4 | 1,7 | 9,3 | 4,1 | 100000 |  | 100000 |  |  |  | Средства инвестора | 6172 | 0 | 1272 | 1500 | 1700 | 1700 |
|  | Итого по разделу 5 |  | 2,4 | 3,2 | 9,3 | 5,5 | 207000 | 7000 | 100000 | 100000 |  |  |  | 9172 | 0 | 1272 | 1500 | 3200 | 3200 |
|  | ВСЕГО | 1,45 | 3,0 | 18,2 | 9,4 | 21,7 | 309969 | 42569 | 159700 | 107700 |  |  |  | 32171 | 3010 | 4459 | 6522 | 9090 | 9090 |

# Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения

# Таблица № 12

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего финан-совые потреб-ности | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Карла Маркса | 1200 | 1200 | - | - | - | - |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство блочной котельной по ул. Беляева | 1400 | 1400 | - | - | - | - |
| 3 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Коммунистическая | 23769 | 23769 | - | - | - | - |
| 4 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Карла Маркса в микрорайоне Северный | 24000 | - | 24000 | - | - | - |
| 5 | Монтаж новой блочной котельной по ул. Беляева | 30000 | - | 30000 | - | - | - |
| 6 | Капитальный ремонт трубопроводов тепловой сети, а именно замена ветхих трубопроводов тепловой сети на трубопроводы в ППУ теплоизоляции (подземные) или в ППУ в оцинкованной оболочке (надземные) | 18600 | 7200 | 3700 | 7700 | - | - |
| 7 | Переключение жилого дома № 38 по ул. Ленина на индивидуальное отопление | 2000 | 2000 | - | - | - | - |
| 8 | Переключение микрорайона ДОС на индивидуальное отопление | 2000 | - | 2000 | - | - | - |
| 9 | Проектирование реконструкции котельной № 8 | 3500 | 3500 | - | - | - | - |
| 10 | Проектирование реконструкции котельной № 5 | 3500 | 3500 | - | - | - | - |
| 11 | Реконструкция котельной № 8 с установкой когенерационного оборудования | 100000 | - | - | 100000 | - | - |
| 12 | Реконструкция котельной № 5 с установкой когенерационного оборудования и возможностью подключения новых объектов в соответствии с планом городской застройки | 100000 | - | 100000 | - | - | - |
| Всего финансовые потребности | 309969 | 42569 | 159700 | 107700 | - | - |
| Собственные средства | - | - | - | - | - | - |
| Заемные средства | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджетов: | 309969 | 42569 | 159700 | 107700 |  |  |
| в т.ч. бюджета РФ | - | - | - | - | - | - |
| бюджета РБ | 100369 | 32969 | 59700 | 7700 |  |  |
| бюджета городского поселения город Давлеканово | 2600 | 2600 | - | - | - | - |
| Средства инвесторов | 207000 | 7000 | 100000 | 100000 | - | - |

Стоимость мероприятий 2016-2020 годов указаны ориентировочно и будут скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы системы теплоснабжения города Давлеканово у Давлекановского МУП «Тепловые сети» РБ недостаточно. Поэтому, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, для наибольшей доступности Программы для потребителей, при обосновании финансовой потребности Программы возникает необходимость привлечения бюджетных средств.

##### 3.6. Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности на тепловых сетях, повысится качество теплоснабжения. Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения позволит оптимизировать затраты предприятия, в т.ч. сокращение расходов на электроэнергию и природный газ, оплату труда производственного персонала, а также позволит подключить новые объекты в соответствии с планом городской застройки.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

#### 4.1. Анализ существующей организации системы водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан осуществляет Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис»  Республики Башкортостан.

Давлекановское муниципальное унитарное предприятие «ГорКомСервис»  Республики Башкортостан создано в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Постановлением главы администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан от 22 февраля 2012 г. № 16.

На основании договора хозяйственного ведения имущество предоставлено предприятию муниципальным образованием городское поселение город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Целями деятельности Организации является удовлетворение общественных потребностей в результатах его деятельности и получение прибыли.

Предметом деятельности Организации согласно Устава являются:

1) Распределение воды.

2) Сбор и очистка воды.

3)  Удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность.

4) Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии).

5) Производство электромонтажных работ.

6) Производство санитарно-технических работ.

7) Представление услуг в области растениеводства.

8) Лесоводство и лесозаготовки.

9) Распиловка и строгание древесины, пропитка древесины.

10) Производство деревянных строительных конструкций.

11) Производство деревянной тары.

12) Производство прочих изделий из дерева.

13) Производство пластмассовых изделий.

14) Производство мебели.

15) Подготовка строительного участка.

16) Строительство зданий и сооружений.

17) Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

18) Производство отделочных работ.

19) Деятельность гостиниц.

20) Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта.

21) Деятельность автомобильного грузового транспорта.

22) Управление недвижимым имуществом.

23) Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования.

24) Уборка территории и аналогичная деятельность.

25) Предоставление услуг по закладке, обработке и содержание садов, парков и других зеленых насаждений.

26) Производство земельных работ.

27) Производство общестроительных работ по строительству автомобильных и железнодорожных дорог и взлетно-посадочных полос.

28) Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Задачами ДМУП «ГорКомСервис» являются обеспечение населения коммунально-бытовых и промышленных предприятий города Давлеканово водой как хозяйственно-питьевого, так и технического назначения и прием в канализационную сеть сточных вод.

Фактическая численность персонала организации по водоснабжению в 2015 году составляет 76 единиц, в т.ч.:

- основных производственных рабочих – 65 ед.;

- административно-управленческого персонала - 11 ед.

# Описание действующей системы водоснабжения

В муниципальном образовании городское поселение город Давлеканово существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделённых на три составляющих:

- Подъём и транспортировка природных вод;

- Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия города.

Основные технологические показатели

- Поверхностный водозабор Q= 2500 м3/сутки;

- Курманкеевский водозабор – 4 скважины;

Производительность водозабора, оборудованных ЭЦВ6-16-110

составляет 600м3/сутки (Q=600 м3/сутки);

- Кирзаводской водозабор – 6 скважин;

Производительность водозабора, оборудованных ЭЦВ6-16-110,ЭЦВ6-10-110

составляет 800 м3/сутки (Q=800 м3/сутки);

- Южный водозабор – 5 скважин;

Производительность водозабора, оборудованных ЭЦВ6-16-75

составляет 1100 м3/сутки (Q=1100 м3/сутки)

- Насосная станция II – го подъема -1 шт.;

- Насосная станция III-го подъема -1 шт.;

- Протяженность водопроводных сетей – 85,721 км;

- Протяженность водоводов – 13,439 км;

- Разводящих сетей – 72,282 км;

- На водопроводных сетях – 29 водозаборных колонок, 43 пожарных гидранта.

- Водопроводные очистные сооружения отсутствуют.

## Источники водоснабжения

Основными источниками водоснабжения города Давлеканово являются три водозабора: Кирзаводской, Курманкеевский и Южный.

Курманкеевский водозабор :

Качество воды водозабора не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 от 26.09.2001 г. :

-по общей жесткости 21,3 мг экв/дм3.;

-по содержанию сульфатов 680 мг/дм3,кальция 290 мг/дм3;

-по общей минерализации 1560 мг/дм3.

Кирзаводский водозабор :

Территория водозабора ограждена частично.

Качество воды скважин Кирзаводского водозабора не отвечает требованиям    СанПиН 2.1.4.1074-01 от 26.09.2001 г.

- по общей жесткости 21,4 мг экв/дм3;

- по содержанию сульфатов 786 мг/дм3,кальция 298 мг/дм3;

- по общей минерализации 1590 мг/дм3.

Южный  водозабор :

Территория водозабора ограждена полностью.

Качество воды скважин Южного водозабора не соответствует требованиям СанПиН 2.1.411074-01 от 26.09.2001 г.

- по общей жесткости 17,38 мг экв/дм3,

- по содержанию сульфатов 590 мг/дм3, кальция- 248 мг/дм3,

-  по общей минерализации 1378 мг/дм3.

Утвержденные  запасы воды на Южном водозаборе позволяют бурение дополнительных скважин.

Действующая схема водоснабжения предусматривает подачу воды из двух водозаборов Южного и Курманкеевского на площадку II подъема в два РЧВ 1000 м3 каждый. Из насосной II подъема часть воды подается в городскую сеть, а часть вместе с водой из Кирзаводского водозабора на площадку III подъема в РЧВ 1000 м3 и два РЧВ по 250 м3 каждый. В этих РЧВ производится обеззараживание воды гипохлоритом Са, хлораторные отсутствуют, хлорирование проводится вручную. Насосной станцией  III подъема осуществляется подача  воды в разводящую сеть.

Для обеззараживания и обеспечения качества питьевой воды по нормативным показателям необходимо проектирование и строительство хлорированных установок на насосных станциях II и III подъема.

Источники водоснабжения

организации  водопроводного хозяйства г.Давлеканово

Таблица № 13

Южный водозабор

| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №6 | Скважина | Скважина №8 | Скважина №9 | Скважина №11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубина | м | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 16,0 | 17,5 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 |
| 3. | Мощность насоса | М3/час | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | м | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 2,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | м | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2014 | 2012 | 2015 | 2014 | 2013 |

Таблица № 14

Курманкеевский водозабор (8-25-60)

| №№ п/п | Показатели | Ед.изм. | Скважина №21 | Скважина №25 | Скважина №27 | Скважина №28 | Скважина №29 | Скважина №30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубина скважины | М | 21,0 | 25,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-25-80 | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ6-16-75 | ЭЦВ-8-40-60 | ЭЦВ-8-40-60 |
| 3. | Мощность насоса | М3/час | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | М | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | М | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2014 | 2014 |

Таблица № 15

Кирзаводской водозабор (6-16-110)

| №№ п/п | Показатели | Ед. изм. | Скважина №1 | Скважина №3 | Сква-жина №6 | Сква-жина №7 | Сква-жина №8 | Сква-жина №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Глубина | М | 57,0 | 46,0 | 56,0 | 60,0 | 69,0 | 55,0 |
| 2. | Марка насоса |  | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-16-110 | ЭЦВ6-25-110 |
| 3. | Мощность насоса | М3/час | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 |
| 4. | Эл.двигатель |  | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 | 4ПЭДВ5,5-140 |
| 5. | Напряжение | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6. | Стат.уровень воды | М | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 16,0 | 18,0 | 18,0 |
| 7. | Динамический уровень воды | М | 17,5 | 16,0 | 22,0 | 18,5 | 21,0 | 21,5 |
| 8. | Год установки насоса |  | 2014 | 2014 | 2015 | 2013 | 2015 | 2014 |

Из общей протяженности сетей 85,721 км порядка 21% - чугунные трубы, 59% стальные, 20% - трубы из полимерных материалов

Срок  эксплуатации:

до 15 лет  - 37,535 км – износ 30 %;

до 20 лет  - 12,241 км -  износ 89 %;

свыше 20 лет (год пуска в эксплуатацию 1956-1984гг.) – 35,945 км - износ 90-100 %.

Стальные водопроводы подвержены сильной коррозии  и имеют ограниченную пропускную способность.

Чугунные трубопроводы часто повреждаются из-за подвижки грунтов в зимний  период.

Следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды  (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся насосных станций не обеспечивают гарантию качества питьевой воды по всем нормативным показателям.

Насосная станция III подъема – ввод в эксплуатацию  в 1998 г.;

РЧВ 1000 м3 – 1 шт.; РЧВ 250 м3- 2 шт.

Насосная станция  II подъема – ввод в эксплуатацию  в 2004 г.;

РЧВ 1000 м3 – 2 шт.

Надёжность системы водоснабжения муниципального образования город Давлеканово характеризуется, как удовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

- аварийность на трубопроводах – 0,12 ед./км,  при норме 0,1-0,2 ед./км;

- индекс реконструируемых сетей – 2,62 %, при норме 4-5 %.

Характеристика сетей водоснабжения представлена в таблице № 16.

Описание системы водоснабжения муниципального образования

городское поселение город Давлеканово

Таблица № 16

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники водоснабжения |
| 1.1. | Количество водозаборных сооружений | единиц | 3 |
| 1.2. | Количество водозаборных сооружений, оснащенных резервными источниками энергоснабжения | единиц | 0 |
| 1.3. | Мощность резервных источников электроснабжения водозаборных сооружений | кВт | - |
| 1.4. | Износ водозаборных сооружений | % | 69 |
| 1.5. | Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов) | единиц | 17 |
| 1.6. | Количество скважин (водоприёмников для поверхностных водозаборов), в работе | единиц | 17 |
| 1.7. | Мощность водозабора установленная (проект) | тыс. м3/сут. | 3 |
| 1.8. | Мощность водозабора существующая | тыс. м3/сут. | 1,70 |
| 1.9. | Дефицит мощности водозабора (по факту) | тыс. м3/сут. | 1,30 |
| 1.10 | Оснащённость водозаборов приборами учёта и автоматики (указать количество, где установлены приборы учета и потребность) | ед. | - |
| 1.11. | Оснащенность устройствами передачи информации в диспетчерскую | ед. | - |
| 1.12. | Оснащенность скважин (водозабора) устройствами регулирования подачи воды (мягкий пуск, частотники) | % | - |
| 1.13. | Общее потребление электроэнергии на подъем воды в сутки, месяц, год | кВт/сут. кВт/мес. кВт/год | 4030 96720 1160647 |
| 2 | Сети хозяйственно-питьевого водопровода |
| 2.1. | Протяженность водопроводных сетей (по диаметрам труб), в том числе: | км | 85,7 |
|  | водопроводных сетей, исполненных с применением современных материалов (полиэтилен и т.д.) | км | 17,1 |
| 2.2. | Износ водопроводных сетей | % | 70 |
| 2.3. | Протяженность ветхих водопроводных сетей | км | 36 |
| 2.5. | Потери воды в сетях на 1км сети | м3/км/год | 0,3 |
| 2.6. | Количество аварий на 1 км сетей за год | единиц | 0,2 |
| 2.7. | Доля сетей, имеющих резерв пропускной способности | % | 0 |
| 2.8. | Удельный расход электроэнергии на транспортировку питьевой воды по водопроводным сетям до потребителя | кВт ч./м3 | 0,85 |

Характеристика водопроводной сети городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

Таблица № 17

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | Темп роста, 2015/2014 г.г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 85,721 | 85,721 | 100 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 43,1 | 41,8 | 97,0 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 50,3 | 48,8 | 97,1 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 75,621 | 75,621 | 100 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 40,0 | 38,79 | 97,0 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 52,9 | 51,3 | 106,8 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | 5,4 | 5,4 | 100 |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 2,2 | 2,2 | 100,0 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | 41,0 | 41,0 | 100,0 |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 85,721 | 85,721 | 100 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 43,1 | 41,8 | 97,0 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 50,3 | 48,89 | 97,1 |

# Анализ существующих проблем системы водоснабжения

В городском поселении город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на три составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод на очистные сооружения.

2. Подготовка воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

3. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Насосная станция II подъема.

Насосная станция III подъема.

Очистных сооружений нет.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Проблемными характеристиками станции обезжелезивания являются:

1. Износ арматуры и, как следствие, повышенные потери воды на собственные нужды станции при фильтрации и промывке.

2. Сброс промывных вод от фильтров.

3. Применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 75%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Требуемые мероприятия

Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ (75%), с использованием современных полимерных материалов.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ.

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

###### 4.2. Характеристика основных потребителей

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2015 г. являются:

население – 79 %;

бюджетные организации, соцкультбыт – 15 %;

прочие потребители – 6 %;

расход воды на собственные очистные сооружения – 0 %;

нужды внутрицеховой оборот - 0 %.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 10 % от общего подъема воды.

###### 4.3. Структура производства, передачи и потребления воды

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2015 г. оценивается следующим образом:

Поднято воды Q = 1667 куб. м/сут.

Подано в сеть Q = 1667 куб. м/сут.

Реализовано воды Q = 1502 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется по показаниям приборов учета воды, при отсутствии приборов - на основании нормативов водопотребления.

###### Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения.

Утечки и неучтенный расход воды составили в 2015 г. Q = 166 куб. м/сут., что составило 9,9 % к поданной воде в сеть.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели системы водоснабжения

Таблица № 18

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 факт | 2014 факт | 2015 факт | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 587,2 | 641,5 | 591,5 | 608,4 | 617,6 | 630 | 642 | 657 | 670,5 |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | то же в % к поднятой воде | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 587,2 | 641,5 | 591,5 | 608,4 | 617,6 | 630 | 642 | 657 | 670,5 |
| 4 | Отпущено (реализован) воды, всего | тыс. м3/год | 537,0 | 579,4 | 537,7 | 548,1 | 556 | 568 | 578 | 592 | 604 |
| 4.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 425,6 | 453,9 | 417,4 | 431,4 | 437 | 446 | 454 | 465 | 475 |
| 4.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 43,0 | 46,3 | 43,0 | 43,8 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 4.3 | Собственные нужды | тыс. м3/год | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 4.4 | прочим потребителям | тыс. м3/год | 67,9 | 78,5 | 76,0 | 72,30 | 74,5 | 76,5 | 77,5 | 79,5 | 80,5 |
| 5 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 50,2 | 62,1 | 53,8 | 60,3 | 61,6 | 62 | 64 | 65 | 66,5 |
| 5.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 8,6 | 9,7 | 9,1 | 9,9 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

##### 4.4. Основные показатели работы системы водоснабжения

Существующая подача питьевой воды ОКК городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на муниципальные нужды составляет 90,1 %, в т.ч.:

населению –70,9 %;

промышленным предприятиям и другим организациям –19,2 %;

потери в водопроводных сетях – 9,9 %.

##### Экономический анализ структуры затрат на водоснабжение

Смета расходов на оказание услуг по водоснабжению

Таблица № 19

| № п/п | Наименование | Сумма затрат без НДС, тыс. руб. 2014 год факт | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС, тыс. руб. 2015 год план | Удельный вес в общей сумме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные расходы | 9563,5 | 76,5 | 11371,54 | 79,1 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 816,5 | 8,5 | 468,67 | 4,1 |
| 1.1.1 | Реагенты | - | - | 16,47 | 0,1 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 318,7 | 3,3 | 297,84 | 2,6 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 497,8 | 5,2 | 154,36 | 1,4 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | 4253,1 | 44,5 | 4781,4 | 42,0 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 4253,1 | 44,5 | 4781,4 | 42,0 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Теплоноситель | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Топливо | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Холодная вода | - | - | - | - |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы: | 3850,1 | 30,8 | 6121,48 | 42,3 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 2957,10 | 76,8 | 4701,6 | 76,8 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 893,0 | 23,2 | 1419,88 | 23,2 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 643,8 | 6,7 | - | - |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | - | - | - | - |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | - | - | - | - |
| 1.7.2 | Контроль качества воды и сточных вод | - | - | - | - |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | - | - | - | - |
| 2 | Ремонтные расходы | - | - | - | - |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| 3. | Административные расходы | 1969,1 | 15,8 | 2778,51 | 19,4 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 104,9 | 5,3 | 131,22 | 4,7 |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | 21,7 | 1,1 | 8,01 | 0,3 |
| 3.1.2 | Юридические услуги | 5,0 | 0,3 | 3,16 | 0,1 |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги | - | - | 4,75 | 0,2 |
| 3.1.4 | Консультационные услуги | - | - | 2,6 | 0,1 |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Информационные услуги | 4,5 | 0,2 | 13,45 | 0,5 |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | 73,7 | 3,7 | 99,25 | 3,6 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы | 1858,7 | 94,4 | 2647,3 | 95,3 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 1427,7 | 76,8 | 2033,26 | 76,8 |
| 3.2.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы | 431 | 23,2 | 614,04 | 23,2 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 3.4 | Служебные командировки | 1,0 | 0,1 | - | - |
| 3.5 | Обучение персонала | 4,5 | 0,2 | - | - |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | - | - | - | - |
| 3.7 | Прочие административные расходы | - | - | - | - |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2 % НВВ | - | - | - | - |
| 5 | Амортизация | 201,5 | 1,7 | 124,7 | 0,9 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы теплоснабжения | 201,5 | 1,7 | 124,7 | 0,9 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | - | - | 38,25 | 0,3 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 777,1 | 6,0 | 65,08 | 0,3 |
| 7.1 | Налог на УСН | - | - | - | - |
| 7.2 | Налог на имущество | - | - | - | - |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 777,1 | 6,2 | 51,85 | 0,4 |
| 7.5 | Земельный налог | - | - | - | - |
| 7.6 | Транспортный налог | - | - | 13,23 | 0,1 |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных налогов | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | 12511,2 | - | 14378,08 | - |
| 9 | Финансовый результат | - | - | 83,5 | - |
| 10 | Себестоимость | 12511,2 | 100 | 14461,58 | 100 |
| 11 | Экономически обоснованный тариф С01.01.2015 по 30.06.2015 С01.07.2015 по 31.12.2015 | 23,27 |  | 23,41 19,52 27,31 |  |

Структура затрат на водоснабжение представлена в таблице № 19. Основными статьями затрат на протяжении являются:

фонд оплаты труда – 40,3 % от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды – 44,5 %;

общехозяйственные расходы – 6,7 %.

Подъем воды

Основными статьями затрат являются:

1. Затраты на покупную электроэнергию в структуре расходов занимают основную долю и составляют 44,5 %.

На 2015 год количество электрической энергии  принято с учетом установленного электрооборудования для производства, передачи тепловой энергии и освещения на уровне потребления в 2014 году. В соответствии с одобренным Правительством РФ «Прогнозом социально-экономического развития» рост тарифов на электрическую энергию с 1 июля 2015 года предусмотрен на 108,50%.

В дальнейшем в связи с ростом тарифов расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

2. Расходы на приобретение природного газа составляют 20 % от общехозяйственных расходов. Природный газ используется для отопления административного здания предприятия. Объем газа на 2015 год принят на уровне потребления 2014 года. В соответствии с одобренным Правительством РФ «Прогнозом социально-экономического развития» рост тарифов на газ с 1 июля 2015 года предусмотрен на 107,50%.

В дальнейшем в связи с ростом тарифов расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

3. Оплата труда персонала. В структуре затрат расходы по оплате труда составляют 32 %. Размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных на предприятии установлен с 01 сентября 2014 года в размере 5470 руб. Согласно Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2014-2016 годы, размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных установлен в размере 8135 руб.

4. Отчисления на социальные нужды составляют 9,4 %. Ставка на указанные отчисления – 30% по общему режиму налогообложения и страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%.

Общехозяйственные расходы в доле затрат в общей себестоимости составляют – 5,2%.

При утверждении экономически обоснованного тарифа на 2015 год по водоснабжению в размере 27,31 руб. за 1 м3  и по водоотведению  в размере 33,00 руб.  за 1 м3 с 1 июля 2015 г. валовая выручка составила 23354,56 тыс.руб. Планируемый полезный отпуск  воды в 2015 году составит 617,6 тыс.м3. Прием стоков в 2015 году составит 310,0 тыс.м3. Основными расходами, с удельным весом в составе расходов 35,7% являются  расходы за приобретенные энергетические ресурсы, а именно электроэнергия – 8347,15 тыс.руб. Расходы на электроэнергию рассчитаны с учетом  годового объема потребляемого энергии в размере 2061,0 тыс. кВт.ч. и повышение цены на электроэнергию с 01.07.2015 года на 7,5 %. Фонд оплаты труда при данных условиях составит 10369,47 тыс.руб., отчисления на социальные нужды (30,2%) 3131,57 тыс.рублей, что соответствует фонду оплаты труда при условии ставки первого разряда в размере 5470 рублей и численности работников 72 человека, при необходимой нормативной численности 87 человек. Данная ставка соответствует месячной тарифной ставке 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием водоканализационного хозяйства установленной приложением №3 к Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 01 июля 2012 года.

В настоящее время, согласно Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2014-2016 годы, размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией водоканализационного хозяйства установлен в размере 10150 руб. Расхождение между применяемой на предприятии ставкой (5470 руб.) и утвержденной на 2015 год составляет 46,0 %.

Данный тариф не позволяет предусмотреть средства на социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором.

В 2015 произойдет увеличение годовой суммы амортизационных отчислений до 247,2 тыс.руб. Это связано с увеличением стоимости основных средств, в связи с передачей сетей водоснабжения и водоотведения на баланс предприятия.

В связи с тем, что износ основных средств составляет более 72 %, необходимо постоянно проводить работы по текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Сумма амортизационных отчислений будет направлено на текущий ремонт основных производственных фондов.

С целью повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность предприятия принят план мероприятий:

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2015 году планируется в размере 27257,56 тыс.руб.

Утвержденная выручка – 23354,56 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 3903 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (3356) тыс.руб.

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2016 году планируется в размере 31006,36 тыс. руб.

Утвержденная выручка – 28082,36 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 2924 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (1970 тыс.руб.)

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2017 году планируется в размере 32678,52 тыс.руб.

Утвержденная  выручка – 29938,52 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 2740,0 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (1479,0 тыс.руб.)

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2018 году планируется в размере 33859,49 тыс.руб.

Утвержденная выручка – 31588,49 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 2271,0 тыс. руб.,  с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (869,0 тыс.руб.)

В случае проведения мероприятий запланированных в разделах 2- 9 Дорожной карты, а также индексации тарифа на питьевую воду и водоотведение  с 01.07.2018 года, а именно утверждения в размере 31,95 руб./ м3 и 40,72 руб./м3 (без НДС), возможный финансовый результат предприятия по основной деятельности – прибыль 1402 тыс. руб.

4.5. Перечень и описание технических мероприятий по развитию системы водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица № 20

| № п/п | Наименование мероприятия | Год испол-нения | Описание мероприятий | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения г.Давлеканово | 2016 г. | Реконструкция насосной станции II и III подъема со строительством дополнительного резервуара чистой воды | Качественное, бесперебойное водоснабжение потребителей |
| 2 | Строительство резервного электроснабжения на трех водозаборах | 2016-2017 гг. | Строительство резервного электроснабжения на трех водозаборах | Качественное, бесперебойное водоснабжение потребителей |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2016-2020 гг. | Капитальный ремонт водопроводных сетей – 10 км | Улучшение качества эксплуатации водопроводных сетей, снижение аварийности, сокращение потерь воды при водоснабжении |
| 4 | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные | 2016-2017 гг. | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные – 12 шт. | Сокращение потребления электроэнергии, увеличение объема поднятой воды, увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию |

# Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения

# Таблица № 21

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего финан-совые потреб-ности | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения г.Давлеканово | 9600 | 9600 | - | - | - | - |
| 2 | Строительство резервного электроснабжения на трех водозаборах | 690 | 460 | 230 | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 19000 | 8500 | 7500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4 | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные | 440 | 220 | 220 | - | - | - |
| Всего финансовые потребности | 29730 | 18780 | 7950 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Собственные средства | 6430 | 1780 | 1650 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Заемные средства | - | - | - | - | - | - |
| Средства бюджетов: | 23300 | 17000 | 6300 | - | - | - |
| в т.ч. бюджета РФ | - | - | - | - | - | - |
| бюджета РБ | 20100 | 15300 | 4800 | - | - | - |
| бюджета городского поселения город Давлеканово | 3200 | 1700 | 1500 | - | - | - |
| Средства инвесторов | - | - | - | - | - | - |

Стоимость мероприятий 2016-2020 годов указаны ориентировочно и будут скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы системы водоснабжения города Давлеканово у Давлекановского МУП «ГорКомСервис» недостаточно. Поэтому, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, для наибольшей доступности Программы для потребителей, при обосновании финансовой потребности Программы возникает необходимость привлечения бюджетных средств.

##### 4.7. Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы водоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности на сетях водоснабжения, повысится качество водоснабжения. Модернизация и реконструкция объектов водоснабжения позволит оптимизировать затраты предприятия, в т.ч. сокращение расходов на электроэнергию, оплату труда производственного персонала.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

#### 5.1. Анализ существующей организации систем водоотведения,

выявление проблем функционирования

Водоотведение городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район  Республики Башкортостан представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющие:

сбор и транспортировка сточных вод;

очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях.

Основные технологические показатели:

Протяженность канализационных сетей – 36,373 км, в т.ч.:

главные и уличные канализационные коллекторы – 27,273 км;

внутриквартальная – 3,6 км;

внутридворовая сеть – 5,5 км.

Канализационные насосные станции - 6 шт.

Установленная проектная SUM Q КНС = 2,1 тыс. куб. м/сут.

Очистные сооружения Q = 1,2 тыс. куб. м/сут.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствуют постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

- износ сетей составляет до 65%;

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Проблемными характеристиками очистных сооружений являются:

- износ основных сооружений и оборудования до 65%;

- низкая эффективность по снятию биогенных загрязнений;

- использование в технологии дезинфекции опасного вещества - хлора;

- применение устаревших технологий и оборудования, не соответствующих современным требованиям энергосбережения.

##### Инженерно-технический анализ

Критерии анализа системы водоотведения:

фактическая и требуемая производительность канализационных очистных сооружений;

эффективность очистки;

аварийность канализационных сетей.

На сети имеется ряд станций подкачки. Общая протяженность канализационной сети 36,373 км. Диаметр труб сети – от 325 мм до 100 мм. Износ сетей составляет 65%.

На сети имеется шесть насосных станций перекачки сточных вод. Их проектная производительность составляет 2,1 куб. м/сут. Износ насосных станций составляет 60%.

На части территории городского поселения город Давлеканово отсутствует центральная канализация. Это преимущественно часть территории частного сектора и центр города. Прием стоков в этих районах осуществляется в септики, а затем перевозится спецтехникой в оборудованный канализационный колодец в районе КНС-2.

Проектная производительность очистных сооружений  составляет 2,1 куб. м/сут. Очистные сооружения БОС - 1,2 куб. м/сут. (введены в эксплуатацию в 1979 г.) На этих сооружениях стоки подвергаются механической и биологической очистке.

На сегодняшний день требования к предельно допустимому сбросу ужесточились. Очистные сооружения должны обеспечивать эффект очистки сточных вод до норм ПДК рыбохозяйственных водоемов согласно СанПиН 4630-88 "Охрана поверхностных вод от загрязнений".

Фактические данные и нормы ПДК (мг/л) очищенных сточных вод приведены в таблице № 22.

Эффективность работы очистных сооружений

Таблица № 22

| Наименование вещества | ПДК рыбохоз. водоема, мг/л | Входящая концент- рация, мг/л | После очистки, мг/л | Эффективность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фосфаты по Р | 0,2 | 4,5 | 2,9 | 1450,0 |
| Нитриты | 0,08 | 0,41 | 0,73 | 912,5 |
| Нитраты | 40 | 0,9 | 9,9 | 24,8 |
| Азот аммонийный | 0,5 | 54,5 | 17,9 | 3580,0 |
| Взвешенные вещества | 13 | 146,4 | 13,3 | 102,3 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 1,23 | 0,16 | 320,0 |
| Сухой остаток | 1000 | 1779 | 1808 | 180,8 |
| БПК пол | 3 | 126,8 | 14,8 | 493,3 |
| СПАВ | 0,5 | 2,36 | 0,16 | 32,0 |
| Хлориды | 300 | 156 | 141 | 47,0 |

По некоторым показателям очищенная вода превышает предельно допустимый сброс:

биогенные (фосфаты) ПДК - в 14,5 раза (2,9/0,2);

биогенные (азот аммонийный) - в 35,8 раза (17,9/0,5).

Анализ текущего состояния системы водоотведения выявил основные проблемы в системе водоотведения, которые оказывают существенное влияние на качество и надежность обслуживания и требуют решения:

низкая надежность сетей и сооружений;

загрязнение окружающей среды некачественно очищенными бытовыми сточными водами (недостаточный уровень очистки);

низкая ресурсная эффективность производства услуг.

Канализационные очистные сооружения  в значительной степени отстают от темпов развития градостроительства, качество сбрасываемых сточных вод не соответствует требованиям по предельно допустимому сбросу по содержанию биогенных веществ. Это обстоятельство определяет один из приоритетов развития канализационного хозяйства городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан - повышение качества очистки стоков и приведение содержания загрязнений в сбрасываемой в р. Дема воде к нормативным показателям путем реконструкции существующей системы очистки стоков, подразумевающей строительство новых КОС с современной технологической схемой очистки сточных вод.

Проблема утилизации активного ила и снижения негативного воздействия на экологию может быть решена путем внедрения в технологическую цепочку передела по обезвоживанию осадка.

Обезвоживание осадка позволит существенно сократить площади иловых площадок и сроки осушения осадка, уменьшить затраты на транспортировку осадка в 2 - 2,5 раза, а также продлить сроки использования иловых площадок (или позволяет совсем отказаться от них при внедрении дополнительных этапов обработки).

Контроль за эффективностью работы канализационных очистных сооружений, качеством сбрасываемых вод, влиянием выпуска на водоем выполняется в полном объеме в соответствии с согласованными графиками и объемами исследований.

Схема очистки

Существующая технология очистки сточных вод включает биологическую очистку в аэротенках.

Сточные воды перекачиваются главной насосной станцией в аэротенки. Образующийся осадок - избыточный активный ил после биологической очистки поступает на иловые площадки без стабилизации, что вызывает загнивание осадка, ухудшение качества иловой воды (которая после иловых площадок возвращается вновь на очистку), увеличение нагрузки на иловые площадки в связи с подачей на них неуплотненного ила, затруднения в части дальнейшей утилизации.

Шлам от зачистки резервуаров-накопителей сточных вод и избыточный активный ил по результатам анализов откачиваются на иловые поля. Иловые поля состоят из трех площадок.

На очистных сооружениях требуется проведение реконструкции для снижения в сбрасываемых сточных водах концентрации взвешенных веществ, азота аммонийного, азота нитратов, азота нитритов, фосфатов, БПК, изменения значения рН (подщелачивание сточных вод).

Требуемые мероприятия:

- строительство узла обработки осадка сточных вод;

- переход на ультрафиолетовое обеззараживание сточных вод;

- реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования на менее энергоемкое и соответствующее оптимальному использованию характеристик насосов;

- поэтапная реконструкция сетей водоотведения, имеющих большой процент износа, с целью стабилизации уровня износа и аварийности сетей;

- проведение исследования технического состояния канализационных сетей с целью выявления наиболее аварийно опасных участков;

- реконструкция канализационных очистных сооружений.

В то же время оценка существующих мощностей системы водоотведения, а также масштабов строительства многоквартирных и индивидуальных жилых домов показала, что требуется увеличение производительности очистных сооружений в целях нового строительства в городе Давлеканово.

Характеристика сетей водоотведения

Таблица № 23

| №п/п | Показатели | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение главных и уличных коллекторов | км | 30,21 | 30,21 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении главных коллекторов | % | 19 | 19 |
| 4 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | км | 6,213 | 6,213 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети | % | 27 | 27 |
| 7 | Общая протяженность канализационной сети | км | 36,423 | 36,423 |
| 8 | в т.ч. нуждающиеся в замене | км | 7,4 | 7,4 |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационной сети | % | 20 | 20 |

В 2014 - 2015 г.г. протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, к общему протяжению составила 65%.

Проектная характеристика производительности насосного оборудования КНС приведена в таблице № 24.

Характеристика оборудования канализационных насосных станций

Таблица № 24

| п/п | Марка насоса | Кол-во | Q, м3/ч | Напор м | D всас., мм | D напор.,мм | Диам обр. клап | Электродвигатель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | марка | N | N об /мин | Время работы, час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КНС-0 |  |
| 1 | СМ 100-65-200/2 | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 |  |  | 22 | 1450 | 1,8ч в сутки- 1 насос |
| 2 | СМ 100-65-200/2 | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 |  |  | 22 | 1450 |  |
| КНС-1 |  |
| 1 | «Иртыш ПФ2 65/200.195-30/2-006» | 2 | 100 | 40 |  | 65 | 150 |  | 30 | 2940 | 2,2 ч в сут - 1 насос |
| КНС-2 |  |
| 1 | «Иртыш НФ2 125/400.340-37/4-301» | 2 | 200 | 32 |  | 125 |  | 5А200 М4 | 37 | 1480 | 2,5 час у сут — 1 насос |
| 2 | «Иртыш 75 ПЦ-0 6» | 1 | 50 | 20 |  | 125 |  |  | 7,5 | 1450 |  |
| КНС-3 |  |
| 1 | СМ 100-65-200/2 | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 | 150 |  | 45 | 2900 | 1 час в сутки — 1 насос |
| 2 | СМ 100-65-200/2 | 1 | 125 | 47,2 | 100 | 65 | 150 |  | 37 | 2900 |  |
| КНС-4 |  |
| 1 | «Иртыш ПФ3 100/250.253-11/4-006» | 2 | 100 | 17 |  | 100 |  |  | 11 | 1440-3000 | 2,3 ч в сут- 1 насос |
| КНС-5 |  |
| 1 | «Иртыш ПФ2 65/250.258-7,5/4-006» | 2 | 40 | 21 | 219 | 159 | 65 |  | 7,5 | 1450-3000 | 1,5 ч в сут — 1 насос |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ III подъема |  |
| 1 | К 100-65-200 | 2 | 100 | 50 | 100 | 65 | 150 |  | 30 | 2900 | 24 ч в сут — 1 насос — 30 квт |
| 2 | К 100-65-250 | 1 | 100 | 80 | 100 | 65 |  |  | 45 | 2900 |  |
| 3 | К МЛ(Ш) 80-200/2-2М – У3 | 2 | 60 | 45 | 80 | 80 |  | 5А160S2M1у2 | 13,3 | 2900 |  |
| НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II подъема |  |
| 1 | 1Д 200-90а | 2 | 200 | 90 | 150 | 100 | 150 | 4АНН 200L 243 | 75 | 2980 | 12ч в сут — 1 насос — 75 квт |
| 2 | 1Д 200-90а | 1 | 180 | 74 | 150 | 100 | 150 |  | 50 | 2980 |  |

5.2. Анализ существующих проблем системы водоотведения

Надежность системы водоотведения городского поселения город Давлеканово характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 144 ед. в год или  4 ед./км;

индекс реконструируемых сетей - 0% при норме 4 - 5%;

удельный расход электроэнергии – 1,1 кВт.ч/куб. м.

Использование в технологии обеззараживания опасного вещества - хлора. Технологически существенным недостатком хлорирования являются:

высокая токсичность хлора;

недостаточная эффективность хлора в отношении вирусов. После хлорирования при дозах остаточного хлора 1,5 мг/л в пробах остается очень высокое содержание вирусных частиц, обладающих высокой токсичностью, мутагенностью и канцерогенностью.

Недостаточная эффективность по снятию биогенных загрязнений.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Реконструкция и модернизация КОС.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

##### Основные показатели работы системы водоотведения

В 2013 году прогнозный объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 356 тыс. куб. м/год, что на 6,9 % больше факта 2012 г.

Прогнозируемый объем увеличения сточных вод произойдет за счет реализации мероприятий Программы, а также при условии нормативной реконструкции сетей - 4 - 5% в год, в результате чего снизится объем инфильтрационных и прочих условно чистых вод в системе водоотведения.

##### 5.3. Основные показатели работы системы водоснабжения

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2015 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 765 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 765 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 0 куб. м/сут.

4. Дисбаланс составил Q = 0 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

В 2015 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составит 279 тыс. куб. м/год.

##### Экономический анализ структуры затрат на водоотведение

Смета расходов на оказание услуг по водоотведению

Таблица № 25

| № п/п | Наименование | Сумма затрат без НДС, тыс. руб. 2014 год факт | Удельный вес в общей сумме, % | Сумма затрат без НДС, тыс. руб. 2015 год план | Удельный вес в общей сумме, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производственные расходы | 6103,4 | 80,8 | 7272,34 | 82,3 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 359,3 | 5,9 | 421,87 | 5,8 |
| 1.1.1 | Реагенты | 25,6 | 0,4 | 20,37 | 0,3 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 166,4 | 2,7 | 182,58 | 2,5 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 167,3 | 2,7 | 218,92 | 3,0 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы | 2115,2 | 34,7 | 3565,75 | 49,0 |
| 1.2.1 | Электроэнергия | 2115,2 | 34,7 | 3565,75 | 49,0 |
| 1.2.2 | Теплоэнергия | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Теплоноситель | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Топливо | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Холодная вода | - | - | - | - |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и ИП, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | - | - | - | - |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы: | 3178,2 | 52,1 | 3284,72 | 45,2 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 2441,0 | 76,8 | 2522,83 | 76,8 |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в т.ч. налоги и сборы | 737,2 | 23,2 | 761,89 | 23,2 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | - | - | - | - |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | 331,1 | 5,4 | - | - |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | - | - | - | - |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | - | - | - | - |
| 1.7.2 | Контроль качества воды и сточных вод | - | - | - | - |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | - | - | - | - |
| 2 | Ремонтные расходы | 78,0 | 1,1 | - | - |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | 78,0 | 1,1 | - | - |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | - | - | - | - |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в т.ч. налоги и сборы | - | - | - | - |
| 3. | Административные расходы | 1239,2 | 16,4 | 1447,54 | 16,4 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Услуги связи и интернет | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Юридические услуги | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Аудиторские услуги | - | - | - | - |
| 3.1.4 | Консультационные услуги | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | - | - | - | - |
| 3.1.6 | Информационные услуги | - | - | - | - |
| 3.1.7 | Управленческие услуги | - | - | - | - |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы | 1239,2 | 16,4 | 1447,54 | 16,4 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 951,8 | 76,8 | 1111,78 | 76,8 |
| 3.2.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в т.ч. налоги и сборы | 287,4 | 23,2 | 335,76 | 23,2 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | - | - | - | - |
| 3.4 | Служебные командировки | - | - | - | - |
| 3.5 | Обучение персонала | - | - | - | - |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | - | - | - | - |
| 3.7 | Прочие административные расходы | - | - | - | - |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | - | - | - | - |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | - | - | - | - |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | - | - | - | - |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2 % НВВ | - | - | - | - |
| 5 | Амортизация | 119,6 | 1,6 | 122,45 | 1,3 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы теплоснабжения | - | - | - | - |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 110,0 | 1,5 | - | - |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 24,4 | 0,2 | - | - |
| 7.1 | Налог на УСН | - | - | - | - |
| 7.2 | Налог на имущество | - | - | - | - |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | - | - | - | - |
| 7.5 | Земельный налог | - | - | - | - |
| 7.6 | Транспортный налог | 24,4 | 0,2 |  |  |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных налогов | - | - | - | - |
| 8 | Необходимая валовая выручка, всего | 7555 | 100,0 | 8842,33 | 100,0 |
| 9 | Финансовый результат | - | - | 50,64 | - |
| 10 | Себестоимость | 7555 | - | 8892,97 | - |
| 11 | Экономически обоснованный тариф | 27,05 | - | 28,69 | - |

Структура затрат на водоотведение представлена в таблице № 25. Основными статьями затрат на протяжении являются:

фонд оплаты труда – 40% от общей суммы затрат по производственным стадиям;

электроэнергия на технические нужды –34,7 %;

ремонт и техническое обслуживание –1,1 %;

общехозяйственные расходы – 5,5%.

Основными статьями затрат являются:

1. Затраты на покупную электроэнергию в структуре расходов  составляют 34,7%.

На 2015 год количество электрической энергии  принято с учетом установленного электрооборудования для производства, передачи тепловой энергии и освещения на уровне потребления в 2014 году. В соответствии с одобренным Правительством РФ «Прогнозом социально-экономического развития» рост тарифов на электрическую энергию с 1 июля 2015 года предусмотрен на 108,50%.

В дальнейшем в связи с ростом тарифов расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

2. Расходы на приобретение природного газа составляют 14,2% в общехозяйственном расходе. Природный газ используется для отопления административного здания предприятия. Объем газа на 2015 год принят на уровне потребления 2014 года. В соответствии с одобренным Правительством РФ «Прогнозом социально-экономического развития» рост тарифов на газ с 1 июля 2015 года предусмотрен на 107,50%.

В дальнейшем в связи с ростом тарифов расходы по данной статье будут неизменно расти и сокращение затрат по данной статье не возможно.

3. Оплата труда персонала. В структуре затрат расходы по оплате труда составляют _28,1 %. Размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием самостоятельных коммунальных котельных на предприятии установлен с 01 сентября 2014 года в размере 5470 руб. Согласно Республиканского соглашения между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2014-2016 годы, занятых эксплуатацией водоканализационного хозяйства установлен в размере 10150 руб. Расхождение между применяемой на предприятии ставкой (5470 руб.) и утвержденной на 2015 год составляет 46,0 %.

4. Отчисления на социальные нужды составляют 13,6 %. Ставка на указанные отчисления – 30% по общему режиму налогообложения и страховой взнос на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2%.

Общехозяйственные расходы в общей себестоимости оказываемых услуг предприятия составляют – 4,4%.

При утверждении экономически обоснованного тарифа на 2015 год по водоснабжению в размере 27,31 руб. за 1 м3  и по водоотведению  в размере 33,00 руб.  за 1 м3 с 1 июля 2015 г. валовая выручка составит 23354,56 тыс.руб. Планируемый полезный отпуск  воды в 2015 году составит 617,6 тыс.м3. Прием стоков в 2015 году составит 310,0 тыс.м3. Основными расходами, с удельным весом в составе расходов 36,2% являются  расходы за приобретенные энергетические ресурсы, а именно электроэнергия – 8439,57 тыс.руб. Расходы на электроэнергию рассчитаны с учетом  годового объема потребляемого энергии в размере 2061,0 тыс. кВт.ч. и повышение цены на электроэнергию с 01.07.2015 года на 7,5 %. Фонд оплаты труда при данных условиях составил 10369,47тыс.руб., отчисления на социальные нужды (30,2%) 3131,57 тыс.рублей, что соответствует фонду оплаты труда при условии ставки первого разряда в размере 5470 рублей и численности работников 72 человека, при необходимой нормативной численности 87 человек. Данная ставка соответствует  месячной тарифной ставке 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией и обслуживанием водоканализационного хозяйства установленной приложением №3 к Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 01 июля 2012 года.

В настоящее время, согласно Республиканскому соглашению между Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, объединениями работодателей Республики Башкортостан и Правительством Республики Башкортостан на 2014-2016 годы, размер месячной тарифной ставки 1 разряда рабочих, занятых эксплуатацией водоканализационного хозяйства установлен в размере 10150 руб. Расхождение между применяемой на предприятии ставкой (5470 руб.) и утвержденной на 2015 год составляет 46,0 %.

Данный тариф не позволяет предусмотреть средства на социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором.

В 2015 произойдет увеличение годовой суммы амортизационных отчислений до 247,2 тыс.руб. Это связано с увеличением стоимости основных средств, в связи с передачей сетей водоснабжения и водоотведения на баланс предприятия.

В связи с тем, что износ основных средств составляет более 72 %, необходимо постоянно проводить работы по текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения. Сумма амортизационных отчислений будет направлено на текущий ремонт основных производственных фондов.

С целью повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность предприятия принят план мероприятий:

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2015 году планируется в размере 27257,56 тыс.руб.

Утвержденная выручка – 23354,56 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 3903 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (3356) тыс.руб.

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2016 году планируется в размере 31006,36 тыс. руб.

Утвержденная выручка – 28082,36 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 2924 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (1970 тыс.руб.)

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2017 году планируется в размере 32678,52 тыс.руб.

Утвержденная  выручка – 29938,52 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 2740,0 тыс. руб., с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (1479,0 тыс.руб.)

Себестоимость питьевой воды и водоотведения  в 2018 году планируется в размере 33859,49 тыс.руб.

Утвержденная выручка – 31588,49 тыс. руб., при реализации 617,6 тыс.м3 воды и 310,0 тыс.м3 водоотведения, убыток составит около 2271,0 тыс. руб.,  с учетом мероприятий по оптимизации, финансовый результат предприятия по основной деятельности, без учета субсидии на возмещение выпадающих доходов – убыток (869,0 тыс.руб.)

В случае проведения мероприятий запланированных в разделах 2- 9 Дорожной карты, а также индексации тарифа на питьевую воду и водоотведение  с 01.07.2018 года, а именно утверждения в размере 31,95 руб./ м3 и 40,72 руб./м3 (без НДС), возможный финансовый результат предприятия по основной деятельности – прибыль 1402 тыс. руб.

5.4. Перечень и описание технических мероприятий по развитию системы водоотведения с разбивкой по годам

Таблица № 26

| № п/п | Наименование мероприятия | Год испол-нения | Описание мероприятий | Цели реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений канализации г. Давлеканово | 2017-2027 г.г. | Создание комплекса сооружений по очистке сточных вод. | Нормализация экологической обстановки, обеспечение промышленных предприятий и населения г.Давлеканово технической водой |
| 2 | Обновление парка: приобретение АВР на базе ГАЗ, Илосос на базе КАМАЗ | 2016-2017 гг. | Обновление парка: приобретение АВР на базе ГАЗ, Илосос на базе КАМАЗ | Повышение надежности работ сетей водоотведения |
| 3 | Прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС-0 до колодца-гасителя по ул. Карла Маркса, 93 | 2016-2017 гг. | Прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС-0 до колодца-гасителя по ул. Карла Маркса, 93 – 900 м | Улучшение качества эксплуатации сетей водоотведения, снижение аварийности |
| 4 | Реконструкция канализационных насосных станций | 2016-2017 гг. | Реконструкция канализационных насосных станций | Сокращение потребления электроэнергии, увеличение межремонтных периодов, сокращение затрат на эксплуатацию, экономия затрат на электроэнергию |

# Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы водоотведения

# Таблица № 27

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего финан-совые потреб-ности | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Строительство новых очистных сооружений канализации г.Давлеканово | 93746 | - | 4265 | 29827 | 29827 | 29827 |
| 2 | Обновление парка: приобретение АВР на базе ГАЗ, Илосос на базе КАМАЗ | 7970 | 2000 | 5970 | - | - | - |
| 3 | Прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС-0 до колодца-гасителя по ул. Карла Маркса, 93 | 1500 | 500 | 1000 | - | - | - |
| 4 | Реконструкция канализационных насосных станций | 21000 | 11000 | 10000 | - | - | - |
| Всего финансовые потребности | 124216 | 13500 | 21235 | 29827 | 29827 | 29827 |
| Собственные средства | 1500 | 500 | 1000 | - | - | - |
| Заемные средства | 84746 | - | 4265 | 26827 | 26827 | 26827 |
| Средства бюджетов: | 28970 | 13000 | 15970 | - | - | - |
| в т.ч. бюджета РФ | - | - | - | - | - | - |
| бюджета РБ | 23176 | 10400 | 12776 | - | - | - |
| бюджета городского поселения город Давлеканово | 5794 | 2600 | 3194 | - | - | - |
| Средства инвесторов | 9000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 |

Стоимость мероприятий 2016-2020 годов указаны ориентировочно и будут скорректированы по результатам разработки проектно-сметной документации.

Строительство новых очистных сооружений канализации запланировано провести в период с 2017 по 2018 годы, а выплаты основного долга и процентов по заемным средствам, инвесторам будут производиться до 2027 года ежегодно в сумме 29827 тыс.руб.

Необходимых собственных средств для надежной и устойчивой работы системы водоотведения города Давлеканово у Давлекановского МУП «ГорКомСервис» недостаточно. Поэтому, учитывая социальную значимость модернизации коммунального комплекса, для наибольшей доступности Программы для потребителей, при обосновании финансовой потребности Программы возникает необходимость привлечения бюджетных средств, заемных средств и средств инвесторов.

##### 5.6. Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы водоотведения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности на сетях водоотведения, повысится качество оказания услуг по водоотведению. Строительство новых очистных сооружений канализации в г.Давлеканово позволит улучшить экологическую обстановку, обеспечить промышленные предприятия и населения г.Давлеканово технической водой. Модернизация и реконструкция объектов водоотведения позволит оптимизировать затраты предприятия, в том числе сократить расходы на электроэнергию, оплату труда производственного персонала, увеличить межремонтный период.

Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоотведения.

Таблица № 28

План мероприятий («дорожная карта») повышения эффективности функционирования и выхода на безубыточную деятельность Давлекановского муниципального унитарного предприятия «ГорКомСервис»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Затраты на реализацию мероприятия, тыс. рублей | Источ-ники финансирования затрат на реалии-зацию меро-приятий | Ожидаемый экономический эффект от реализации мероприятия (финансовый результат организации – убыток / +прибыль), тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Снижение потерь при пере-даче ресур-са, % | Увели-чение загруженности (мощнос-ти) объе-ктов, % | Снижение изно-шенности, % | Увеличение объе-мов реалиизации, % | Сокра-щение расходов от объема 2015 года, % | всего | в том числе: |  | всего | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Мероприятия по оптимизации собственных расходов предприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оптимизация структуры и численности работников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5153,0 | 1030,6 | 1030,6 | 1030,6 | 1030,6 | 1030,6 |
| 1.2 | Сокращение рабочего дня на 1 час. продолжи-тельность 2 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 | 83,0 |
| 1.3 | Сокращение расходов связанных с предоставлением информационно-консультационных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.4 | Применение повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,5 | 79,8 | 66,3 | 53,2 | 32,2 | 25,0 |
| 1.5 | Сокращение затрат на ремонт автопарка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,7 | 76,1 | 81,2 | 90,3 | 110,1 | 120,0 |
| 1.6 | Сокращение услуг сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.7 | Увеличение количества абонентов |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 | 161,0 |
|  | Итого по разделу 1 |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8757,2 | 1760,5 | 1752,1 | 1748,1 | 1746,9 | 1749,6 |
| 2 | Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция системы водоснабжения г.Давлеканово |  |  |  |  |  | 9600 | 9600 |  |  |  |  | бюджет РБ | 22008,0 | 3744,0 | 4260,0 | 4668,0 | 4668,0 | 4668,0 |
| 2.2 | Строительство резервного электроснабжения на трех водозаборах |  |  |  |  |  | 690 | 460 | 230 |  |  |  | собственные средства | 848,8 | 141,2 | 141,2 | 188,8 | 188,8 | 188,8 |
| 2.3 | Обновление парка: приобретение АВР на базе ГАЗ, Илосос на базе КАМАЗ |  |  | 50 |  |  | 6376 | 1600 | 4776 |  |  |  | бюджет РБ | 3050 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1594 | 400 | 1194 |  |  |  | Бюджет г.Давле-каново |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Прокладка второй нитки напорного коллектора от КНС-0 до колодца-гасителя по ул. Карла Маркса, 93 |  |  |  | 1,5 |  | 1500 | 500 | 1000 |  |  |  | собственные средства | 2115 | 423 | 423 | 423 | 423 | 423 |
| 2.5 | Реконструкция канализационных насосных станций |  | 0,5 |  |  |  | 16800 | 8800 | 8000 |  |  |  | бюджет РБ | 13045 | 2609 | 2609 | 2609 | 2609 | 2609 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4200 | 2200 | 2000 |  |  |  | Бюджет г.Давле-каново |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 |  | 0,5 | 50 | 1,5 |  | 40760 | 23560 | 17200 |  |  |  |  | 41066,8 | 7527,2 | 8043,2 | 8498,8 | 8498,8 | 8498,8 |
| 3 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2,1 |  | 8,5 | 1 |  | 10500 | 5700 | 4800 |  |  |  | Бюджет РБ | 12710 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 |
|  |  |  |  |  |  |  | 3200 | 1700 | 1500 |  |  |  | Бюджет г.Давле-каново |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2300 | 1100 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | собственные средства |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 | 2,1 |  | 8,5 | 1 |  | 19000 | 8500 | 7500 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 12710 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 |
| 4 | Мероприятия по повышению энергоэффективности, энергосбережению, внедрению ресурсосберегающих технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена погружных насосов на скважинах на энергоэкономичные | 2,3 |  | 0,5 |  |  | 440 | 220 | 220 |  |  |  | собственные средства | 605 | 91 | 112 | 134 | 134 | 134 |
|  | Итого по разделу 4 | 2,3 |  | 0,5 |  |  | 440 | 220 | 220 |  |  |  |  | 605 | 91 | 112 | 134 | 134 | 134 |
| 5 | Мероприятия по привлечению инвесторов в отрасль и передачи коммунальных организаций на концессию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Строительство новых очистных сооружений канализации г.Давлеканово |  |  |  |  |  | 84746 | - | 4265 | 26827 | 26827 | 26827 | Заемные средства | 226254,2 | - | - | 44689 | 90624,7 | 90940,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9000 | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | Средства инвестора |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  | 93746 | - | 4265 | 29827 | 29827 | 29827 |  | 226254,2 | - | - | 44689 | 90624,7 | 90940,5 |
|  | ВСЕГО | 4,4 | 0,5 | 59 | 4 |  | 153946 | 32280 | 29185 | 30827 | 30827 | 30827 |  | 289393,2 | 11920,7 | 12449,3 | 57611,9 | 103546,4 | 103864,9 |

### 6. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ

УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЯ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

#### 6.1. Анализ существующей организации объектов,

используемых для утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, выявление проблем функционирования

##### Инженерно-технический анализ

В настоящее время все твердые бытовые отходы (ТБО) и неопасные промышленные отходы городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан вывозятся для захоронения на полигон твердых бытовых отходов от жилой застройки. Основанием для эксплуатации полигона ТБО является договор аренды.

Эксплуатацию полигона в настоящее время осуществляет МУП «ГорКрмСервис». Предприятием получено положительное заключение экологической экспертизы от 24.10.05г. №568 по экологическому обоснованию материалов на получение лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. МУП «ГорКомСервис» получило лицензию № ОТ-41-0009955 от 04.10.2007г. на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Рабочий проект полигона ТБО разработан в 2005 г. Полигон введен в эксплуатацию в 2000 г. Проект имеет заключение государственной экологической экспертизы, полученное в 2005 г. Полигон предназначен для централизованного складирования ТБО от городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан с населением численностью 23973 человек.

МУП «ГорКомСервис» разработало программу производственного контроля предприятия, в состав которой входит контроль за эксплуатацией полигона ТБО. Также предприятием разработан перечень отходов, допускаемых для складирования на полигоне, и введена талонная система для сторонних организаций, вывозящих ТБО собственным транспортом.

###### Сооружения системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.  Характеристика технологического процесса

###### и техническое состояние оборудования

Полигон ТБО эксплуатируется с 2000 г. На полигоне выполняются следующие виды работ: прием отходов; складирование отходов; изоляция отходов.

Осуществление всех технологических стадий производственного процесса на полигоне должно осуществляться в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996, согласованной с Госкомсанэпиднадзором России 10.06.1996 № 01-8/1711.

На полигон принимаются отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный смет, строительный мусор и некоторые виды промышленных отходов 3 - 4 классов опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами.

Водоснабжение полигона предусмотрено привозной водой, которая используется для: хозяйственно-питьевых целей; увлажнения ТБО в засушливые летние периоды (расход на полив 10 л на 1 куб. м ТБО); наружного пожаротушения.

Учет принимаемых отходов ведется по объему в неуплотненном состоянии. Отметка о принятом количестве ТБО проставляется в Журнале приема ТБО.

Режим работы полигона МУП «ГорКомСервис». Прием отходов осуществляется с 8-00 до 20-00 ч.

Метод обезвреживания ТБО заключается в складировании мусора послойно высотой 1,5 - 2,0 м с уплотнением и изоляцией слоями грунта 25 - 30 см.

На полигоне используется следующая техника:

Бульдозер -2 ед.;

Экскаватор -1 ед.;

Автомобиль марки Камаз - 1ед.

Организация работ на полигоне определяется технологической схемой эксплуатации. Технологическая схема представляет собой генеральный план, определяющий с учетом сезонов года последовательность выполнения работ, размещение площадей для складирования ТБО и разработки изолирующего грунта.

При эксплуатации площадки для складирования и захоронения ТБО все требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

###### Оценка существующего резерва и дефицита мощности по оказанию услуг утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Проектная мощность (емкость) полигона составляет 72 тыс. куб. м. Общий годовой объем поступления отходов на полигон в настоящее время в среднем составляет 26,6 тыс. куб. м.

Расчетный срок эксплуатации (по проекту) при указанных показателях составляет  4 года.

###### Потребители

Основными потребителями услуг по захоронению твердых бытовых отходов являются население и предприятия, организации различных форм собственности.

Структура объемов утилизации (захоронения) ТБО

Таблица № 29

| Потребители услуг | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г., факт | 2015 г., план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| Всего захоронено отходов, в т.ч.: | тыс. куб. м | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Население | тыс. куб. м | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Бюджетные организации | тыс. куб. м | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие организации | тыс. куб. м | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |

###### Оценка существующих норм накопления ТБО

населением, предприятиями и организациями всех форм

собственности с учетом тенденции роста

Расчет объемов утилизации для различных групп потребителей производится на основании:

- установленной нормы накопления ТБО в размере 1,2 куб. м с человека в год - для населения;

- заключенных договоров - для организаций различных форм собственности.

На общее накопление твердых бытовых отходов влияют следующие факторы:

- степень благоустройства зданий (наличие системы отопления, природного газа для приготовления пищи, водопровода и канализации);

- развитие сети общественного питания и бытовых услуг;

- уровень производства товаров массового спроса и культура торговли;

- уровень охвата коммунальной очисткой культурно-бытовых и общественных организаций;

- климатические условия.

В настоящее время морфологический состав отходов, поступающих на полигон  МУП «ГорКомСервис», представлен в таблице № 30.

Морфологический состав ТБО

Таблица № 30

| Состав отходов | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Бумага, картон | куб.м | 934,72 |
| Пищевые отходы | куб.м | 935,78 |
| Стекло | куб.м | 12,5 |
| Кожа, резина | куб.м | 940 |
| Строительные отходы | куб.м | 10095 |
| Мусор от бытовых помещений | куб.м | 12247 |
| Прочее (отходы от уборки территорий) | куб.м | 1435 |

##### Организационный анализ

В настоящее время эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан осуществляет МУП «ГорКомСервис». Вывоз ТБО составляет 78,2%, утилизация ТБО – 21,8%.

##### Основные показатели работы в сфере

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

По данным производственных программ предприятия в таблице представлены фактические показатели производственной деятельности за 2010 – 2013 годы.

Основные показатели деятельности по захоронению ТБО

Таблица № 31

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | факт | факт | факт | факт |
| Объем захороненных ТБО, вт.ч. | тыс. куб. м | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| от населения | тыс. куб. м | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| от прочих предприятий | тыс. куб. м | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч | - | - | - | - |
| Нормативная численность промышленно-производственного персонала | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Фактическая численность промышленно-производственного персонала | чел. | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Затраты на захоронение ТБО | тыс. руб. | 2479,1 | 2527 | 2742,06 | 2909,47 |
| Прибыль | тыс. руб. | 49,6 | 50,67 | 3 | 29,09 |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс. руб. | 2528,7 | 2577,62 | 2745 | 2938,56 |
| Тариф на захоронение 1 куб. м ТБО, без НДС | руб. в месяц | 95,06 | 96,9 | 103,2 | 110,47 |

###### Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В основе расчета тарифа на захоронение ТБО лежат потребность специализированных организаций в общей сумме доходов, которая складывается из суммы плановых затрат (потребности предприятия в финансовых средствах на текущую деятельность и обеспечении воспроизводства основных фондов) и суммы прибыли, необходимой для обеспечения развития, создания фонда социального развития и уплаты налогов, а также объем реализации услуг населению, промышленным и прочим потребителям.

Величина тарифа на захоронение ТБО определяется как сумма нормативных затрат на обезвреживание одного куб. м ТБО и необходимой нормы прибыли.

Затраты по обезвреживанию твердых бытовых отходов включают все расходы, необходимые для содержания полигона в рабочем состоянии.

При анализе структуры издержек на захоронение (утилизацию) твердых бытовых отходов приняты технологические операции, фактически выполняемые при складировании отходов на полигоне.

Основные технологические операции при эксплуатации полигона:

доставка ТБО;

учет ТБО и мусороуборочных машин на полигоне;

направление мусоровозов на разгрузку;

разгрузка мусоровозов у рабочей карты;

установка переносного ограждения;

мойка контейнеров в летний период;

укладка ТБО слоями на карте;

послойное уплотнение;

увлажнение ТБО в пожароопасный период;

укладка промежуточного или окончательного изолирующего слоя;

разработка на месте грунта для изоляции ТБО;

транспортировка грунта к карте складирования ТБО;

доставка материала для изоляции ТБО;

контроль и анализы грунтовых вод;

засыпка растительным грунтом, озеленение (при закрытии участка).

Комплексная статья затрат на утилизацию ТБО включает затраты на:

1. Топливо и ГСМ;

2. Ремонт и замену шин;

3. Амортизацию;

4. Техническое обслуживание и технический ремонт;

5. Материалы;

6. Оплату труда;

7. Отчисления от фонда оплаты труда (ЕСН);

8. Транспортный налог;

9. Обязательное страхование автогражданской ответственности;

10. Цеховые расходы;

11. Общеэксплуатационные расходы.

Затраты по каждой статье себестоимости проанализированы на основе применения установленных отраслевых и региональных норм и нормативов на каждый вид затрат.

Расходы на содержание полигона захоронения ТБО на 2014 г. составляют 2745 тыс. руб., или на захоронение 1 куб. м ТБО -1092 руб. без НДС.

Основными статьями затрат на протяжении 2012 - 2014 г.г. остаются транспортные расходы и фонд оплаты труда (более 70% в структуре затрат), однако к 2013 г. доля прочих затрат предприятия увеличилась  с 25 % до 30%. Наименьшую долю в структуре затрат занимают оплата услуг связи, налогов, сборов, платежей – менее 12%.

Таблица № 32

Анализ затрат на захоронение ТБО на полигоне

| Статьи затрат | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | Темп роста, % | 2014 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | доля в структуре затрат, % | факт | доля в структуре затрат, % |  | факт | доля в структуре затрат, % |  |
| Объем ТБО | тыс.куб.м | 26,6 | 26,6 | - | 26,6 | - | - | 26,6 |  | 100 |
| Материалы | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Топливо (ГСМ) | тыс.руб. | 631 | 631 | 25,5 | 631 | 25,0 | 100 | 658,4 | 24,0 | 104,3 |
| Фонд оплаты труда | тыс.руб. | 473 | 473 | 19,1 | 702 | 27,8 | 148,4 | 723,06 | 26,4 | 103,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 67,7 | 67,7 | 2,7 | 100 | 3,9 | 147,7 | 245,84 | 8,9 | 2,5 р. |
| ТО и ТР | тыс.руб. | 242,7 | 242,7 | 9,8 | 494 | 19,5 | 2 р. | 511,76 | 18,7 | 103,6 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 470,8 | 470,8 | 19,0 | - | - | - | - | - | - |
| Налоги, сборы, платежи | тыс.руб. | 90 | 90 | 3,6 | 85 | 3,4 | 94,4 | 85 | 3,1 | 100,0 |
| ОТ и ТБ | тыс.руб. | 38,5 | 38,5 | 1,5 | 38 | 1,5 | 98,7 | 38 | 1,4 | 100,0 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 160,7 | 160,7 | 6,5 | 151 | 6,0 | 94,0 | 154 | 5,6 | 102,0 |
| Общеэксплуатационные расходы | тыс.руб. | 304,7 | 304,7 | 12,3 | 326 | 12,9 | 107,0 | 326 | 11,9 | 100,0 |
| ИТОГО затрат | тыс.руб. | 2479,1 | 2479,1 | 100 | 2527 | 100 | 101,9 | 2742,06 | 100 | 108,5 |
| Прибыль | тыс.руб. | 49,6 | 49,6 | - | 50,67 | - | 102,2 | 3,15 | - | 2 р. |
| Всего расходов по полной стоимости | тыс.руб. | 2528,7 | 2528,7 | - | 2577,67 | - | 101,9 | 2745,21 | - | 106,5 |
| Экономически обоснованный тариф за 1 куб. м ТБО, без НДС | тыс.руб. | 95,06 | 95,06 | - | 96,9 | - | 101,9 | 103,2 | - | 106,5 |

##### Проблемы эксплуатации объектов в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Основной проблемой захоронения твердых бытовых отходов на полигоне ТБО является несоответствие следующим санитарным и природоохранным требованиям:

отсутствует санитарно-защитная зона;

отсутствие контроля за объемом и качеством (токсичностью) поступающих отходов;

отсутствие кольцевых каналов для перехвата талых и ливневых вод, наблюдательных скважин (колодцев);

захоронение на полигоне промышленных отходов.

#### 6.2. Программа развития объектов, используемых

для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Программа развития объектов, используемых для утилизации ТБО, предусматривает выбор метода обезвреживания и переработки ТБО с целью оптимального решения проблем, связанных с охраной окружающей среды.

В настоящее время существует и используется более 20 методов обезвреживания и утилизации ТБО. Данные методы подразделяются:

по конечной цели:

ликвидационные;

утилизационные;

по технологическому принципу:

биологические;

термические;

химические;

механические;

смешанные.

Наиболее экономически целесообразными и экологически оправданными являются следующие методы обеззараживания ТБО:

складирование на полигоне;

сжигание;

аэробное биотермическое компостирование;

компостирование и пиролиз некомпостируемых фракций;

изготовление гранулированного топлива или компоста;

извлечение вторичных ресурсов посредством стационарных /передвижных/ приемных пунктов или на мусоросортировочных комплексах с захоронением неутильной фракции отходов на полигоне.

Полигон ТБО

Полигон является наиболее распространенным вследствие простоты эксплуатации и низкой стоимости эксплуатации способом обезвреживания ТБО. Однако полигон является источником загрязнения окружающей среды. Кроме этого, при захоронении на полигоне теряются все ценные компоненты ТБО.

##### Основные направления модернизации

системы утилизации (захоронения) ТБО

На сегодняшний день складирование и захоронение отходов на полигоне остаются основным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации (захоронения) ТБО будут являться минимизация количества отходов и рациональное использование площадей имеющихся полигонов. Сокращению площадей, занятых под полигоны ТБО, способствуют технологии захоронения с уплотнением отходов. Для уменьшения объема захоронения на полигоне отходов после выделения утильных фракций рекомендуется использовать специальные компакторы. С их помощью достигается снижение объема мусора от 4 до 8 раз.

Использование сортировочного и прессовального оборудования

Применение процесса сортировки и прессования твердых бытовых отходов позволяет получить следующие результаты:

увеличение срока эксплуатации полигона в 3 - 4 раза;

исключение возможности самовозгорания отходов;

устранение разброса ветром легких отходов;

уменьшение образования биогаза в единицу времени и загрязнения почвенных вод;

упрощение процесса эксплуатации полигона;

уменьшение на 70 - 75% количества грунта для перекрытия отходов и рекультивации полигона;

сокращение транспортных расходов;

возможность дальнейшего использования вторичного сырья;

сокращение потребности в специальной технике;

отсутствие благоприятной среды для размножения грызунов, птиц, бездомных животных.

Использование передвижных приемных пунктов

При этом предлагается доставлять извлеченные вторичные ресурсы потребителям, а захоронение неутильной фракции отходов производить на существующем полигоне. Тем самым в связи с уменьшением объема поступающих отходов достигается увеличение срока эксплуатации полигона.

Строительство дополнительной площадки для захоронения отходов

##### Перечень мероприятий до 2020 года

Основной целью Программы является повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов за счет ее модернизации.

Задачи Программы:

повышение надежности, качества и эффективности услуг по захоронению (утилизации) ТБО;

повышение уровня обеспеченности населения услугами по захоронению (утилизации) ТБО;

обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников;

формирование источников окупаемости инвестиций;

создание системы управления, мониторинга и контроля за повышением надежности и эффективности функционирования полигона ТБО;

создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативно-правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО;

снижение экологической нагрузки.

Модернизация системы захоронения (утилизации) ТБО включает следующие мероприятия:

разработка проекта полигона обезвреживания промышленных отходов;

строительство полигона обезвреживания промышленных отходов;

приобретение оборудования, позволяющего увеличить емкость существующего полигона ТБО:

приобретение передвижных приемных пунктов вторичного сырья.

##### Основные показатели работы системы утилизации

(захоронения) ТБО с учетом перечня мероприятий

Реализация мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в части захоронения (утилизации) ТБО  предполагает достижение следующих результатов:

1. Технологических результатов:

соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для захоронения ТБО;

увеличение объема принимаемых на полигон ТБО, увеличение мощности полигона на 20%.

2. Социально-экономических результатов:

повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

##### Определение эффекта от реализации мероприятий

Экономический эффект. Все мероприятия Программы по развитию системы захоронения (утилизации) ТБО направлены на достижение социально значимых результатов для населения и других потребителей услуг.

Социальный эффект от реализации мероприятий выражается в:

- улучшении экологической обстановки в городском поселении город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан;

- обеспечении необходимого объема и качества услуг по захоронению ТБО;

- улучшении санитарно-эпидемиологического состояния территории муниципального образования.

### 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### 7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы главой администрации городского поселения гроод Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

7.2. Система управления  Муниципальной программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления  Муниципальной программой базируется на существующей системе местного самоуправления городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы муниципального района в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Муниципальной программы наделяется отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского поселения город Давлеканово муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

Начальник отдела ЖКХ

администрации городского поселения

город Давлеканово

А.Р. Гиниятова