# Автономная некоммерческая организация

# «Инженерно-технический центр»

"Разработка генерального плана сельского поселения Имай-Кармалинский  сельсовет

муниципального района Давлекановский район РБ"

# Пояснительная записка

# Г.Уфа 2013г.

# Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Село Имай-Кармалы-населенный пункт сельского поселения Имай-Кармалинский  сельсовет Давлекановского района  Республики Башкортостан, расположен в восточной части Давлекановского района , в 28,7 км от районного центра Давлеканово. Расстояние до г. Уфы – 102 км. ( до Главпочтамта). Высота над уровнем моря –000,0 метра. В состав сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет входят : село Имай-Кармалы, село Старомрясово, село Ташлы Шарипово, деревня Ташлытамак, деревня Новомрясово.

Село Старомрясово расположено в восточной части Давлекановского района, в 42,0км от районного центра Давлеканово, в 9,6 км от центра сельсовета (Имай- Кармалы) .

Село Ташлы Шарипово расположено в восточной части Давлекановского района, в 27,0км от районного центра Давлеканово, в 6,5 км от центра сельсовета (Имай- Кармалы) .

Деревня Ташлытамак расположена в восточной части Давлекановского района, в 29,0 км от районного центра Давлеканово, в 2,6 км от центра сельсовета (Имай-Кармалы) .

Деревня Новомрясово расположена в восточной части Давлекановского района, в 43,0 км от районного центра Давлеканово, в 11,0 км от центра сельсовета (Имай-Кармалы) .

1.2. Оценка природных условий

# 1.2.1. Климат

По климатическому районированию территории России для строительства территория Давлекановского района относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха < 80 С) насчитывает 208 дня.

# Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 209;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 9/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8м/сек.

# Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,4 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха – +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

# Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

# Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

# Климатические условия для сельского хозяйства

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Давдекановский район расположен в лесостепной зоне и характеризуется континентальным климатом с холодной и сухой зимой и теплым засушливым летом

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час.

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

# Повторяемость направлений ветра, %

табл. № 6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 15 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18 | 9 | 15 |  |
| Холодный период | 12 | 3 | 1 | 12 | 37 | 20 | 4 | 10 |  |
| Год | 14 | 7 | 3 | 10 | 27 | 19 | 7 | 13 | 19 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства село Имай-Кармалы, село Старомрясово, село Ташлы Шарипово, деревня Ташлытамак и деревня Новомрясово относятся к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

# Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территории Предуралья Башкортостана относиться к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

# 1.2.2.  Инженерно-геологические условия

Территория района характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими её освоение, является оврагообразование, затопление и в меньшей степени: карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Процессами карстообразования подвержена территория в междуречье Дёма-Уршак. Карстующимися породами являются гипсы, ангидриты, и, в меньшей степени, известняки нижнепермского возраста.

Поверхностные карстопроявления представлены воронками разнообразной формы, местами с открытыми панорамами. Некоторые заполнены водой и представляют собой карстовые озёра. Размеры воронок колеблются в поперечнике от 10 до 25 м и глубиной от 1,5 до 5 м. Глубинный карст распространен в меньшей степени и представлен отдельными пустотами, кавернами, трещинами. Озеро Асликуль образовалось на месте гигантского карстового провала, постепенно заполненного водами за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Овраги относятся к водоразделам и речным склонам эрозионного происхождения. Их глубина до 3 – 7 м. Многие овраги растущие.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

# Территория неблагоприятная для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса р. Демы, затопляемая паводком 1 % обеспеченности. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью (мощность торфа не превышает 2 м) и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки.

# Территория ограниченно благоприятная для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 110 до 114 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Демы, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

# Территория благоприятная для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 114 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. В основном в восточной и юго-восточных частях района. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

# Экзогенные геологические процессы

Поверхность высоких надпойменных террас и холмисто-увалистой равнины расчленены оврагами. На территории района распространены следующие виды экзогенных геологических процессов:

- Связанные преимущественно с действием гравитационных сил (осыпи, оползни (древние или приостановившиеся с захватом дочетвертичных отложений);

- Связанные с действием поверхностных вод (эрозия речная, эрозия овражная);

- Связанные с действием поверхностных и подземных вод (болота и заболоченности, карст (поле, отдельные воронки, котловина, пещеры, воронки, генезис которых достоверно не установлен).

Сильная интенсивность проявления экзогенных процессов (величина показателей в пределах 0,11 – 0,25) выражена вдоль правого берега реки Дема и территории прилегающей к западу от г. Давлеканово. Так же вдоль долин рек  Большой Удряк, Средний Удряк, Каранбаш, Средний Удряк, Тюлянь, Шарлама и озера Асликуль.

Слабая интенсивность проявления экзогенных процессов (величина показателей в пределах 0 – 0,1) распространена на большей части района. В частности такие территории преобладают в центральной части района, к Северо-западу от г. Давлеканово, в восточной части.

Овражная и водная эрозия развиваются вдоль рек: Карамалы, Чермасан, Тан-Елга, Большой Удряк, Малый Удряк, Асли-Удряк, р. Юрма, Ярыш, озеро Асликуль, Дема с ручьями в районе г. Давлеканово.

Карст по данным «Инженерно-геологической карты пораженности территории Давлекановского района Республики Башкортостан экзогенными геологическими процессами» в основном распространен в восточной и юго-восточной частях района. Карст характеризуется двумя показателями:

1- площадной пораженностью карстовыми полями которые находятся в пределах от 004 до 09;

2- количеством воронок на 1 км2 в пределах данного участка, подучастка, и находится в пределах от 0,3 до 15,3.

Данные экзогенных геологических процессов предоставлены Министерством природопользования и экологии РБ..

# Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Давлекановского района не представляет сейсмической опасности.

# 1.2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Давлекановского района представлена крупными реками Дёма, Уршак и их притоками. По условиям водообеспеченности поверхностными водами, практически всю территорию района можно отнести к неблагоприятной.

Согласно проекту «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года», выполненному ООО «Институт строительных проектов», г. Санкт-Петербург в соответствии с Государственным контрактом № 90/09 от 17.07.2009 г, территория Давлекановского муниципального района относится к менее обеспеченной поверхностными водами (10 м3/сут на 1 жителя).

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

# Ресурсы речного стока

табл. № 7

| Река | Приток речных вод в район |
| --- | --- |
|  | Площадь водосбора, м² | Объем годового стока |
|  |  | средний м³/сек | обеспеченностью |
|  |  |  | 75% | 95% |
| Дема | 12800 | 35,0 | 26,25 м³/сек |  |
| Уршак | 4230 | 13,5 | 10,125 м³/сек |  |

Крупным водохранилищем на территории района является водохранилище на р. Тюлянь, которое имеет комплексное регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных многоцелевое назначение и осуществляет многолетнее регулирование стока. Малые водохранилища и пруды используются для сезонного отраслей экономики незначительное.

# Гидрогеологические условия.

Давлекановский район относится к территории недостаточно обеспеченной ресурсами питьевых подземных вод.

Район является, ограничено обеспеченным пресными подземными водами, включает долину реки Дема, а также площади развитых карбонатных пород различного возраста в пределах Уфимского плато, Бугульминско-Белебеевской возвышенности.

В долинах рек для водоснабжения используются воды аллювиальных отложений. Дебиты одиночных скважин колеблются от 0,5 до 5 – 10 л/сек. Максимально возможная производительность водозаборов изменяется от 3 до 10 тыс.м3/сут, реже до 20 тыс.м3/сут.

На площадях развития карбонатных пород распространены трещинные и трещинно-карстовые воды. Водоотбор подземных вод осуществляется из родников и одиночных буровых скважин. Дебиты родников 50 – 300 л/сек., дебиты одиночных скважин часто достигают 10 л/сек, производительность групповых водозаборов (10-20 скважин) составляет 100 – 200 л/сек.

Условия современного и перспективного водоснабжения за счет подземных вод неблагоприятные.

1.2.4. Рельеф

Село Имай-Кармалы расположено на территории Уфимского плато. Район проектирования с севера ограничен автомагистралью и промзоной.  Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 189 до 140 метров. Территория имеет общий уклон в южную сторону .

Село Старомрясово расположено на территории Уфимского плато. Территория существующего поселения ограничена с востока  протекающей рекой Карамала, с юга санитарнозащитной зоной поселкового кладбища, с запада промзоной. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 114 до 111 метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток в сторону русла реки.

Село Ташлы Шарипово расположена на территории Уфимского плато. Существующая застройка располагается вдоль реки Ташлыбуй. Район проектирования с  севера и востока ограничен протекающей рекой Ташлыбуй , с запада промзоной и сельхозугодьями.  Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 189 до 179 метров. Территория имеет общий уклон в сторону реки Ташлыбуй

Деревня Ташлытамак расположено на территории Уфимского плато. Территория существующего поселения ограничена с юга  протекающей рекой Карамала, с востока санитарнозащитной зоной поселкового кладбища. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 171 до 145 метров. Территория имеет общий уклон в сторону русла реки Карамала и ее притока, рассекающего поселение на две части.

Деревня Новомрясово расположено на территории Уфимского плато. Территория существующего поселения ограничена с востока лесным массивом. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 120 до 115 метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток .

# 1.2.5. Почва и растительность

На территории поселений растительность представлена естественными древесными и кустарниковыми растениями вдоль рек и  ручьев, озелененными участками около общественных зданий. В лесных массивах распространены типы деревьев: дуб, клен, осина, береза, липа и искусственно выращенной сосной. Из кустарниковых пород распространены: ива, ольха, черемуха, калина, шиповник и т.д.

Почвы: выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, серые лес-    ные.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

# Состояние воздушного бассейна Давлекановского  района РБ.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты.

В Республике Башкортостан в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха ведется работа по разработке санитарно защитных зон предприятий (согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики  Башкортостан от 16 мая 2008 года №7 «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно защитных зон предприятий и иных объектов».

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.

# 1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенных пунктов.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

# 1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

# Природные ограничения для хозяйственного освоения

- Прибрежные защитные полосы водных объектов:

- ручьи – 15 метров (согласно п. 11. Ст. 65 «Водный кодекс РФ»)

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенных пунктов имеются  озелененные территории общего пользования, представленные небольшими островками зеленых насаждений .

- Участки с уклонами поверхности выше 20%.

# Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

# 1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона ручьев – 15м с включением территории затопления паводком 1% обеспеченности.

- Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице № 5.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 8

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты рекреации |
| 1 |  | Открытые спортплощадки* | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 2 |  | Свинофермы до 4тыс. голов | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Молочно товарная ферма (МТФ) | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | Злеватор | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | АЗС | 100 | IV | п. 7.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 |  | Свиноферма до 50 голов | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 |  | Конный двор | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 |  | Пекарня | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 |  | Зерносклад (складской сектор) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

- Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– сельские кладбища V класс – 50м.

– санитарно-защитная зона свалок ТБО – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.4. Система расселения

Население села Имай-Кармалы на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию на проектирование, составляет 325 чел.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  175 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  23 чел.;

# 3. Несамодеятельная группа  -  127 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 135,98 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 39,38га.

Существующий жилищный фонд составляет 5904 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 17,2 кв.м/чел.

Население села Старомрясово на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 243 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  133 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  20 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  90 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 43,20 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 31,84 га.

Существующий жилищный фонд составляет 4841 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 20,0 кв.м/чел.

Население села  Ташлы- Шарипово на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 338 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  180 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  18 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  140 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 65,38 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 53,51 га.

Существующий жилищный фонд составляет 4844 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 14,0 кв.м/ч

Население деревни  Ташлытамак на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 121 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  63 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  9 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  49 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 33,94 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 17,62 га.

Существующий жилищный фонд составляет 1954 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 16,0 кв.м/ч

Население деревни  Новомрясово на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 146 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  77 чел.;

2. Обслуживающая группа     - 8 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  61 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 20,45 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 16,01 га.

Существующий жилищный фонд составляет 2921 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 20,0 кв.м/ч

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Анализ экономического развития  сделан на основании данных Давлекановского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2011 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Давлекановскому району составляет  11812,0 рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Давлекановского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2013 года уровень безработицы составляет 2,32 % . В среднем уровень безработицы по Республике Башкортостан составляе 6,2%.

Наибольшая занятость населения поселений Имай-Кармалинского сельсовета приходится на сельское хозяйство. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства.

Основные факторы: удобное взаимное расположение и транспортное сообщение   поселений села Имай-Кармалы, села Старомрясово, села Ташлы-Шарипово, деревни Ташлытамак и деревни Новомрясово между собой и городом Давлеканово,  создают благоприятные планировочные условия для развития территории.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к жизни в сельской местности проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

# 1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Главными отраслями промышленности сельских поселений являются предприятия пищевой промышленности, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Основной вид деятельности предприятия: сельское хозяйство  и предоставление услуг в этих областях .  В 2010 году состоялось возобновление деятельности сельскохозяйтсвенных предприятий. Более 50 % жителей населенных пунктов  в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Менее 30% трудоспособного населения заняты на предприятиях сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет.

# Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Имай-Кармалы является центром сельского поселения Имац-Кармалинский сельсовет.

Планировочная структура населенного пункта имеет ячеистую структуру,  две основные улицы поселения идут параллельно автомагистрали : главная – ул.000000 и  параллельная ей ул. 000000  и перпендикулярные: ул. 00000 и улица 000000. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 135,98 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории села Имай-Кармалы (существующее положение)

табл. № 9

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 135,98 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 39,38 | 28,96 |
| -усадебная | 39,38 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 4,70 | 3,45 |
| -детских садов, школ | 3,36 |  |
| -здравоохранения | 0,16 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 1,74 | 1,28 |
| Прочие | 90,16 | 66,30 |

Примечание:

* Территории производственно коммунальной зоны (23,50га.) и территория поселкового кладбища (1,79га. и 1,21га)  расположены в границе населенного пункта и включены в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пруды, озера, пустыри , , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в восточном  направлении от существующих границ села.

Село Старомрясово расположено на расстоянии 9,6 км. от села Имай-Кармалы.

Планировочная структура населенного пункта имеет линейную  структуру,

обусловленную наличием на территории населенного пункта реки  Карамала протекающей с юга на север  ,   основная улица поселения идет параллельно руслу реки . Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 43,20 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории села Старомрясово (существующее положение)

табл. № 10

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 43,20 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 31,84 | 73,70 |
| -усадебная | 31,84 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 1,55 | 3,58 |
| -детских садов, школ | 1,53 |  |
| -здравоохранения | 0,08 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 0,72 | 1,66 |
| Прочие | 9,09 | 21,06 |

Примечание:

* Территории производственно коммунальной зоны   расположены за границами населенного пункта и в баланс территорий не включена.

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  северном направлении от существующих границ села

Село Ташлы-Шарипово расположена на расстоянии 6,05км. от села Имай-Кармалы.

. Планировочная структура населенного пункта имеет сотовую  структуру,

основные улицы поселения идут параллельно руслу реки Ташлыбуй : главная – ул.Центральная и  параллельные ей ул.Верхняя, ул.Озерная, ул.Молодежная, перпендикулярные улица Речная и несколько поперечных проездов. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 65,38 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории села Ташлы-Шарипово (существующее полоение)

табл. № 11

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 65,38 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 53,51 | 81,84 |
| -усадебная | 53,51 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 1,50 | 2,29 |
| -детских садов, школ | - |  |
| -здравоохранения | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 1,74 | 2,66 |
| Прочие | 8,63 | 13,21 |

Примечание:

* Территории производственно коммунальной зоны   расположены за границами населенного пункта и в баланс территорий не включена.

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  южном направлении от существующих границ села.

Деревня Ташлытамак расположена на расстоянии 2,6км. от села Имай-Кармалы.

. Планировочная структура населенного пункта имеет веерную  структуру,

основные улицы поселения идут параллельно руслу реки Карамала и ее притоку : главная – ул.Центральная и перпендикулярная ей улица Школьная. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 33,94 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории деревни Ташлытамак (существующее полоение)

табл. № 12

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 33,94 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 17,62 | 51,91 |
| -усадебная | 17,62 |  |
| -блокированная | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 0,78 | 2,29 |
| Прочие | 15,54 | 45,80 |

Примечание:

* Территория поселкового кладбища (1,26 га.)  расположена в границе населенного пункта и включена в состав прочие территории.

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  западном направлении от существующих границ села.

Деревня Новомрясово расположена на расстоянии 11,0км. от села Имай-Кармалы.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру,

основные улицы поселения идут параллельно автомагистрали проходящей с западной стороны поселения : главная – ул.Центральная и паралельная ей улица Молодежная. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 20,4 га. , по техническому заданию.

# Баланс территории деревни Новомрясово (существующее полоение)

табл. 13

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 20,45 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 16,01 | 78,28 |
| -усадебная | 16,01 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 0,02 | 0,09 |
| -детских садов, школ | - |  |
| -здравоохранения | - |  |
| Улицы, дороги, площадки | 1,10 | 5,38 |
| Прочие | 3,32 | 16,25 |

Примечание:

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

2.2. Население

На проектируемый период (IVкв.2012г), согласно техническому заданию на проектирование, численность населения поселений Имай-Кармалинского сельсовета составляет 1173 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

Градообразующая группа  -  628 чел.

Обслуживающая группа    -  78 чел.

Несамодеятельная группа  -  467 чел.

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку. Согласно техническому заданию на проектирование по населенным пунктам имеем следующие показатели:

Село Имай-Кармалы:

– численность населения – 328 человека;

– общая площадь жилого фонда -  5904 кв.м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью  -18,0 кв.м./чел.

Село Старомрясово:

– численность населения – 243 человек;

– общая площадь жилого фонда – 4841 кв.м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 20,0 кв.м./чел.

Село Ташлы-Шарипово:

– численность населения – 338 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 4844 кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 14,0 кв.м./чел.

Деревня Ташлытамак:

– численность населения – 121 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 1954 кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 16,0 кв.м./чел.

Деревня Новомрясово:

– численность населения – 146 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 2921 кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 20,0 кв.м./чел.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах № 14,15,16,17,18.

# Учреждения образования

# Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе Имай-Кармалы имеется детский сад  проектной вместимостью 25 мест.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в селеИмай-Кармалы  функционирует  школа на 300 учащихся, в селе Старомрясово – на 80   учащихся.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет.

# Учреждения здравоохранения

В селе Имай-Кармалы, селе Старомрясово и в селе Ташлы-Шарипово  имеются ФАП – фельдшерско акушерские пункты.

# Культурно - досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Сельские дома культуры  имеются в селе Имай-Кармалы , вместимостью 300 мест, в селе Старомрясово, вместимостью 60 мести в селе Ташлы-Шарипово вместимостью 70 мест .

# Плоскостные спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день стадионы на территории поселений отсутствуют.

# Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. При существующей численности населения (1173человек) всех поселений Имай-Кармалинского сельсовета нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 328 кв.м. торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 40 кв.м., что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 12,19%.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 45 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания на территории поселений отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В поселениях Имай-Кармалинского сельсовета предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения  низкий.

# Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения всех поселений Имай-Кармалинского сельсовета  требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса, а также отделение сберегательного банка мощностью 1 операционных места. Информации о наличии нет.

# Пожарное депо

# Информации о наличии пожарной части нет.

# Кладбища

В поселениях Имай-Кармалинского сельсовета имеются 5 кладбищ. Общая площадь территории их составляет 11,75 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,28га, следовательно, обеспеченность равна 4196 %.

Потребность существующего населения в поселениях Имай-Кармалинского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что поселения Кидрячевского сельсовета  объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечены слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Имай-Кармалы, необходимых на

существующую численность – 328 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 328 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 11 | 25 | 227,2 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 47 | 300 | 638,2 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 26,2 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 26,2 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 19,6 | - |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 75-98 | 300 | 306,1 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 32,8 | 20.0 | 0 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 13 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 2 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 59,0 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | нет инф. |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,3 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 4,6 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,32 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 6,5-8,2 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | нет инф |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,13 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,078 | 0 | 0 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,22-0,29 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Старомрясово , необходимых на

существующую численность – 243 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 15

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 243 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 8 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 35 | 80 | 228,5 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 19,4 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 19,4 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 14,5 | -. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 55-73 | 60 | 82,2 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 24,3 | Нет инф. |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 9,7 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 1,7 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 43,7 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 3,4 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,2 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 4,8-6,0 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,09 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,058 | 0 | 0 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,17-0,21 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Ташлы-Шарипово, необходимых на

существующую численность – 338чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 16

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 338 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 11 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 49 | - | - |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 27,0 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 27,0 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 20,2 | -. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 78-101 | 70 | 69,3 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 33,8 | нет.инф. |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 13,5 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 2,3 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 60,8 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,3 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 4,7 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,3 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 6,7-8,4 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,13 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,08 | 0 | 0 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,23-0,30 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревни Новомрясово, необходимых на

существующую численность – 146чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 17

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 146 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 5 | - | - |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 21 | - | - |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 11,6 | - |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 11,6 | - |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 8,7 | -. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 34-44 | - |  |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 14,6 | - |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 5,8 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 1,0 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 26,2 | - |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | - |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 0,5 | - |  |
| Аптека | м2 | 14 | 2,0 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | - |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,14 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 2,9-3,6 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | - |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,05 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,03 | - |  |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,1-0,13 |  |  |

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Сетка улиц в существующей застройке населенных пунктов Имай-Кармалинского сельсовета носит в основном линейный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся в селе Имай-Кармалы  в границе населенного пункта, в остальных поселениях за границами поселений.

Главные улицы в селе Имай-Кармалы и в селе Ташлы-Шарипово  имеют асфальтовое покрытие.

Часть жилых и второстепенные улицы  не имеют асфальтового покрытия.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в поселениях – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется рейсовым автобусом  из города Давлеканово .

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- информация о размещении АЗС отсутствует.

- автостанция и станция технического обслуживания располагаются в районном центре Давлеканово.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории сельсовета Имай-Кармалинский находится объекты производственного назначения. Направление хозяйства – животноводство и растениеводство. Согласно акта выбора территории от земель сельхозиспользования переводятся в земли, используемые под жилую застройку земли располагающиеся непосредственно у границ поселений и вдоль основных транспортных  направлений .

2.7. Инженерная инфраструктура

# 2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение села Имай-Кармалы  обеспечено централизованной сетью на 100%, села Ташлы-Шарипово на 100% и деревни Ташлытамак на 100% .

# 2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой канализации в населенных пунктахИмай-Кармалинского сельсовета отсутствуют.

# 2.7.3. Теплоснабжение

В настоящее время теплоснабжение села Имай-Кармалы  обеспечено централизованной сетью на 100%, села Ташлы-Шарипово на 100%, села Старомрясово на 100% , деревни Ташлытамак на 100% и деревни Новомрясово на 100%.

Отопление  в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

# 2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение поселений происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. В основном газопровод  имеет воздушную разводку.

# 2.7.5. Электроснабжение

Питание  осуществляется от ВЛ 10 КВ . На территории населенных пунктов располагается  трансформаторные подстанции.

# 2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация поселений Имай-Кармалинского сельсовета осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» . Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах.

# 2.7.7. Телевидение

Приём телепередач в поселениях Имай-Кармалинского сельсовета, находящихся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Давлеканово, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

Глава 3. Экономическая база развития поселений Имай-Кармалинского сельсовета

# 3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития поселений Имай-Кармалинского сельсовета был проведен анализ градостроительных условий их развития.

# Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в поселениях санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития поселений, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенных пунктов выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенных пунктов, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенных пунктов в электро и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития поселений Кидрячевского сельсовета.

Основные параметры развития населенных пунктов на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Давлекановский район, а так же Республиканской целевой программой «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы. Целевая программа направлена на развитие молочного скотоводства, являющегося основной подотраслью сельскохозяйственного производства, которая стимулирует развитие растениеводства, кормопроизводства и в целом животноводство. Рост объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность. Наличие на территории Имай-Кармалинского сельсовета молочно-товарных ферм  делает возможным реализацию проекта целевой программы, во благо развития населенных пунктов как сельскохозяйственного узла сельских поселений.

Основные направления развития поселений Имай-Кармалинского сельсовета:

- поиск и использование резервов развития населенных пунктов (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенных пунктов видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенных пунктов;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

# Экономическая база развития деревни.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деревни, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку деревни.

К объектам градостроительного значения Имай-Кармалинского сельсовета относится:

- производственная база МТМ, МТФ ;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

# 3.2. Расселение

# Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений села Имай-Кармалы, села Старомрясово, села Ташлы-Шарипово, деревни Ташлытамак и деревни Новомрясово с районным центром Давлеканово достаточно широкий – это производственно-экономические связи , обслуживание, а также связи социального характера:	лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенных пунктов и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр Давлеканово. Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенных пунктах будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.

# Прогноз населения в системе расселения.

Поселения имеют хорошую транспортную доступность в районный центр , самое отдаленное поселение находится на расстоянии 43,0 км от него. Транспортная доступность является причиной того, что 40% населения деревни ездит на заработки в районный центр Давлеканово. Поток возвратных поездок приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Многие ездят в Давлеканово за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Рассматривая село как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения и представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие села будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок жителей, близлежащих к селу населенных пунктов .

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания.

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов.

Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания и людей.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влиянию более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра Давлеканово.

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Поселения развивается как важный сельскохозяйственный узел Давлекановского района, с развитием функций административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

При определении прогнозной численности населения поселений Кидрячевского сельсовета на расчётные периоды учитывалась специфика их развития как сельскохозяйственных поселений и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

# 3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генерального плана градообразующие предприятия на территории поселений Имай-Кармалинского сельсовета представлены предприятиями сельскохозяйственного производства, находящихся в селе Старомрясово и в селеТашлы- Шарипово :

- молочно-товарные фермы .

Согласно программы развития сельских поселений Имай-Кармалинского сельсовета градообразующими предприятиями будут являться предприятия по сельскохозяйственному производству.

# Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства в поселениях Имай-Кармалинского сельсовета – растениеводство и животноводство.

Торгово-закупочные предприятия представлены магазинами товаров повседневного спроса .

# Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенного пункта будут развиваться.

# Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания поселений Имай-Кармалинского сельсовета представлена работниками школ, детского сада, администрацией сельских поселений, амбулаториями. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

# 3.4. Численность населения.

# 3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Численность населения села Имай-Кармалы на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 328 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северной части села Имай-Кармалы, на отведённой по акту выбора территории , запроектировано 27 участков  по 2500 кв.м. (0,25 га).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учётом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит  59 человек.

Общее количество населения села к 2032 году составит: 328+59=387 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 387:142,11 га=2,72чел./га.

Численность населения села Старомрясово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 243 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северной части села Старомрясово, на отведённой по акту выбора территории , запроектировано 14 участка по 3000 кв.м. (0,30 га.). Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 34 чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 243+34=277 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 277:51,32 га=5,39 чел./га.

Численность населения села Ташлы-Шарипово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 338 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в южной части села Ташлы-Шарипово, на отведённой по акту выбора территории (ранее – земли сельхозиспользования), запроектировано  18 участков по 3000 кв.м. (0,30 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 45чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 338+45=383чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 383:72,28 га=5,29 чел./га.

Численность населения деревни Ташлытамак на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 121 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в западной части деревни Ташлытамак, на отведённой по акту выбора территории  запроектировано  7 участков по 3000 кв.м. (0,30 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 17чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 121+17=138чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 138:45,77 га=3,01 чел./га.

Численность населения деревни Новомрясово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 146 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в северной части деревни Новомрясово, на отведённой по акту выбора территории  запроектирован  21 участок по 3000 кв.м. (0,30 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 52чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 146+52=198чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 198:33,63 га=5,88 чел./га.

# 4. Технико-зкономические показатели:

# Село Имай-Кармалы

табл. № 18

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 135,98 | 142,11 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 39,38 | 47,22 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 4,70 | 5,68 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 2,9/17400 | 4,1/23970 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 90,16 | 86,82 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 328 | 387 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 5904 | 7261 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 18,00 | 18.76 |

# Село Старомрясово

табл. № 19

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 43,20 | 51,32 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 31,84 | 36,04 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 1,55 | 1,73 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 1,2/7200 | 2,26/13560 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 9,09 | 12,20 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 243 | 277 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 4841 | 5623 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 20,00 | 20,30 |

# Село Ташлы-Шарипово

табл. № 20

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 65,38 | 72,28 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 53,51 | 58,40 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 1,50 | 1,50 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Улицы, дороги, проезды | КМ./КВ.М | 2,9/17400 | 2,94/19770 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 8,63 | 10,41 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 338 | 383 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 4844 | 5879 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 14,00 | 15,35 |

# Деревня Ташлытамак

табл. № 21

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 33,94 | 45,77 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 17,62 | 19,72 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | - | 0,75 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 1,3/7800 | 1,5/9030 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 15,54 | 24,40 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 121 | 138 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 1954 | 2345 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 16,00 | 16,99 |

# Деревня Новомрясово

табл. № 22

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 20,45 | 33,63 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 16.01 | 21,95 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 0,02 | 0,50 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Дороги, проезды | КМ./КВ.М | 1,84/11046 | 2,68/16088 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 3,32 | 9,58 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 146 | 198 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 2921 | 4117 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 20,00 | 20,79 |