Введение

Разработка генерального плана села Ивановка сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан выполнена на основании муниципального контракта, заключенного междуАдминистрацией сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан и ООО «Экопроект «Вакар».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития населенного пункта на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным документом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план разрабатывается в рамках республиканской  целевой программы «Обеспечение территории Республики Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Республики Башкортостан №391 от 21.10.2009г.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа ее современного состояния и выявления ограничений по ее использованию. С учетом ограничений комплексного развития территории в составе генерального плана разрабатывается функциональное зонирование территории, которое является основой последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования. В составе генерального плана также определяются направления развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004г.;

-Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Генеральный план села Ивановка разработан на съемке, выполненной МУП «АПБ» Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа г.Уфа Республики Башкортостан в 2001г., представленной Администрацией сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в электронном виде.

В проекте использована утвержденная градостроительная документация: проект планировки и застройки центральной усадьбы с.Ивановка колхоза им.Калинина Давлекановского района БАССР, выполненный институтом «Башкиргражданпроект», г.Уфа, в 1975г., отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных Западно-Уральским трестом инженерно-строительных изысканий в 1974г.

Цели и задачи проекта

Главная цель проекта генерального плана населенного пункта – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Основные задачи:

- выявление проблем градостроительного развития территории села Ивановка и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие деревни;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на срок первой очереди строительства – 2022 год, расчетный срок – 2032 год.

Глава 1. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Село Ивановка имеет четкую схему функционального зонирования. Северная, восточная и западная части села образуют зону промышленных и коммунально-складских предприятий, общественная и рекреационная зоны располагаются в центральной части села.

Под индивидуальную жилую застройку отведена территория в южном направлении.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет четкую структуру расположенных вдоль р.Юрмы взаимно перпендикулярных улиц и дорог, между которыми размещаются территории жилых районов.

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-пространственные решения территории села Ивановка приняты с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенного пункта, гармонично вписанная в природный ландшафт;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу села.

Развитие населенного пункта планируется за счет механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на расчетный срок.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- развитие планировочной структуры селитебной территории, устройство междуквартальных проездов;

- размещение объектов сферы обслуживания;

- благоустройство территории населенного пункта, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных вод, устройство пешеходных тротуаров, укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

В основу архитектурно-планировочного решения села Ивановка положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом инженерно-геологических и экологических ограничений. Проектные решения приняты с учётом сложившейся ситуации и направлены на создание условий для развития села, улучшение условий проживания его жителей.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки в южной части, что создаст завершённый облик села.

Село Ивановка на сегодняшний день в основном обеспечено объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом обеспечения новых кварталов. Общественный центр сформирован в центральной части села на улице Гаршина.

В селе отсутствует пожарное депо, предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест, гостиница на 7 мест, выявлен дефицит торговых площадей и плоскостных спортивных сооружений, необходимо провести реконструкцию существующего сельского дома культуры с увеличением на расчетный срок (до 2032г.) до 260 мест.

Предлагается на первую очередь (до 2022г.):

- провести реконструкцию существующего торгово-бытового комплекса с размещением торговых площадей 340 м2, предприятий бытового обслуживания на 5 раб.мест., гостиницы на 7 мест;

- строительство пожарного депо на 2 автомашины;

- оборудование футбольного поля площадью 1,0 га;

Объекты инженерной инфраструктуры разрабатываются на дальнейших стадиях проектирования.

На расчетный срок (до 2032 г.) предлагается:

- провести реконструкцию существующего сельского дома культуры с увеличением до 260 мест; с размещением помещений для досуга площадью 67,7м2, реконструкцию сельской библиотеки до 4,5 тыс.ед.хранения / 2 чит.мест.

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного села на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры в комплексе с вновь осваиваемыми территориями с учетом сложившихся природно-ландшафтного окружения и транспортных связей: автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территорий с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и условий позволил выявить на территории населенного пункта ряд площадок, пригодных для освоения.

Генеральным планом градостроительного развития села Ивановка предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории, с компактной селитебной зоной и упорядоченной производственной зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для нового строительства;

- создание зоны плоскостных спортивных сооружений;

- экологический подход при решении планировочных задач и обеспечения экологически безопасного развития территории села.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территории деревни, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ – жилых, общественно-деловой, природно-рекреационной, производственной, зоны инженерно-транспортной инфраструктур.

Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Сложившаяся линейная планировочная система развивается в южном направлении. Кварталы жилой застройки имеют активную пешеходную связь с центром населенного пункта и зоной отдыха.

Общая архитектурно-планировочная организация новых районов создает благоприятные условия проживания.

Совокупность всех факторов, влияющих на архитектурно - пространственное решение, предопределила выбор общей  композиционной идеи. Эти факторы можно объединить в 3 группы: планировочные условия, объемно-пространственные элементы и условия, экономические факторы.

К планировочным решениям относятся: общее архитектурно-планировочное построение генерального плана, функциональная организация жилой застройки, местные условия.

Объёмно-пространственные элементы и условия включают тип жилой застройки, композицию общественно-делового центра и общественных зданий, приемы их группировки и взаимного расположения в пространстве, а также условия восприятия жилой застройки.

Экономические факторы это инженерно-экономические требования к проектированию жилой застройки.

1.2. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование территории выполнено в соответствии с существующим положением индивидуальной жилой застройки, в соответствии с действующими земельными отводами и сложившейся планировочной ситуацией.

Планировочная структура населенного пункта продиктована существующими природными условиями.

1.2.1. Жилая зона

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения основаны на результатах градостроительного анализа: технического состояния и строительных характеристик жилого фонда, динамики и структуры жилищного строительства, экологического состояния территории.

Новое жилищное строительство по генеральному плану села Ивановка предполагается на новых территориях в южном направлении от существующей границы села.

Площадки нового жилищного строительства по этапам расчетного срока

| Наименование территории | Тип застройки | Площадь территории, га | Общая площадь жилья, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства (2012-2022г) |
| квартал 1 | индивидуальная | 1,92 | 0,462 |
| квартал 2 | индивидуальная | 3,29 | 0,693 |
| квартал 3 | индивидуальная | 3,07 | 0,693 |
| квартал 4 | индивидуальная | 1,26 | 0,231 |
| квартал 5 | индивидуальная | 3,36 | 0,770 |
| квартал 6 | индивидуальная | 0,88 | 0,231 |
| квартал 7 | индивидуальная | 3,23 | 0,770 |
| квартал 8 | индивидуальная | 3,11 | 0,770 |
| квартал 9 | индивидуальная | 2,72 | 0,693 |
| квартал 10 | индивидуальная | 3,06 | 0,770 |
| квартал 11 | индивидуальная | 3,21 | 0,770 |
| Итого (2012-2022г): |  | 29,11 | 6,853 |
| Расчетный срок (2022-2032г) |
| квартал 12 | индивидуальная | 2,48 | 0,542 |
| квартал 13 | индивидуальная | 1,23 | 0,271 |
| квартал 14 | индивидуальная | 2,01 | 0,542 |
| квартал 15 | индивидуальная | 1,23 | 0,271 |
| квартал 16 | индивидуальная | 3,62 | 0,903 |
| квартал 17 | индивидуальная | 2,23 | 0,632 |
| квартал 18 | индивидуальная | 1,10 | 0,271 |
| Итого (2022-2032г) |  | 13,9 | 3,432 |
| Итого (2012-2032г) |  | 43,0 | 10,285 |

Объем жилищного строительства на первую очередь генерального плана составит 6,853 тыс.м2, на расчетный срок – 3,432 тыс.м2 общей площади жилья.

Тенденции нового жилищного строительства, заложенные в генеральном плане, предусматривают ежегодное возведение 0,571 тыс.кв.м общей площади жилья.

Общий прирост жилого фонда за период реализации генерального плана (2012-2032гг) ориентировочно составит 10,285 тыс.м2 общей площади жилья.

Жилищная обеспеченность к 2032 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Прогноз развития жилищного фонда села Ивановка

| Показатели | 2012г. | 2022г. | 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (чел.) | 746 | 1014 | 1128 |
| Жилищная обеспеченность (м2/чел.) | 16,78 | 25,6 | 30 |
| Общая площадь жилья (тыс.м2) | 12,538 | 25,958 | 33,840 |
| Убыль жилья (тыс.м2) | - | - | - |
| Новое строительство за период (тыс.м2) | - | 6,853 | 10,285 |

Проектируемая зона усадебной жилой застройки – индивидуальная жилая застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,30 га.

В жилой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение 5.

Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующих продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

Объемы строительства

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития села Ивановка были определены предпосылки и возможные условия перспективного развития населенного пункта, выявлена общая численность трудовых ресурсов в составе населения и их абсолютная величина, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения (том 2). На первую очередь строительства в деревне будет проживать 1014 человек, на расчетный срок – 1128 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства в селе.

В настоящем разделе приводятся сводные таблицы в соответствии с принятыми проектными решениями.

Расчет территории строительства

| Наименование | Сущ. | I очередь (новое строительство с учетом сущ.) | Расчетный срок (с учетом сущ. и I очереди) |
| --- | --- | --- | --- |
| Территория усадебной застройки, га | 117,20 | 146,31 | 160,21 |
| Всего, территория Села Ивановка, га | 220,00 | 309,5 | 309,5 |

Жилищное строительство

Для нового жилищного строительства на I очередь при жилищной обеспеченности 25,6 м2 (ТСН п.2.1.4, табл.4), количестве участков усадебных жилых домов 89 единиц, проектном количестве населения 268 чел. требуется новой общей жилой площади: 268 чел. х 25,6 м2/чел. = 6860,8 м2.

Для размещения нового жилищного строительства на I очередь в южной части села при площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 89 х 3,01 чел. / 10,00 чел./га = 26,8 га.

Для размещения нового жилищного строительства на расчетный срок в южной части деревни при площади приквартирного участка 0,30 га и плотности населения 10,00 чел/га требуется территории селитебной застройки (включая улицы и рекреации): 38 х 3,01 чел. / 10,00 чел./га = 11,4 га.

На расчётный срок (2032г.), при жилищной обеспеченности 30,0 м2, жилой фонд села Ивановка должен составить: 1 128 чел. х 30,0 м2/чел. = 33 840 м2.

1.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан. Нормативы для расчета емкости образовательных школ и детских дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

Одной из основных целей генерального плана села Ивановка является удовлетворение потребностей населения села в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. Согласно расчету потребность в детских дошкольных учреждениях к 2022г. составит 34 места, к 2032г. – 37 мест.

Для обеспечения населения села детскими дошкольными учреждениями на расчетный срок генерального плана  дополнительное расширение существующего дошкольного образовательного учреждения не потребуется.

Общеобразовательные школы. Расчетная потребность в местах в общеобразовательных школах в 2022г. составит 146 мест, в 2032г. – 162 места. На период реализации генерального плана дополнительное расширение существующей средней общеобразовательной школы не потребуется.

Учреждения здравоохранения. Основным учреждением здравоохранения в селе Ивановка является центральная районная больница на 50 помещений в смену/50 коек с аптекой торговой площадью 24м2 и 1 машиной скорой медицинской помощи.

Действующее учреждение здравоохранения полностью обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана.

Учреждения культуры. Существующий сельский дом культуры на 200 мест обеспечивает нормативную потребность населения в культурно-досуговых учреждениях. К расчетному сроку реализации генерального плана необходимо провести реконструкцию дома культуры с увеличением до 260 мест, организацией помещений для досуга площадью 67,7 м2, реконструкцию библиотеки до 4,5 тыс.ед.хранения / 2 чит.мест.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

Спортивный зал, действующий при общеобразовательной школе, обеспечивает потребности населения в закрытых спортивных залах на расчетный срок реализации генерального плана.

В связи с отсутствием в селе Ивановка плоскостных спортивных сооружений на первую очередь реализации генерального плана предусмотрено оборудование футбольного поля площадью 1,0га в юго-восточной части села.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Обеспеченность населения села объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности.

На первую очередь генерального плана планируется провести реконструкцию существующего торгово-бытового комплекса с размещением в нем 340 м2 торговой площади, предприятия бытового обслуживания на 5 раб.мест, гостиницы на 7 мест.

Предприятия общественного питания. Действующая столовая на 50 посадочных мест полностью обеспечивает прогнозируемые потребности населения до конца расчетного срока генерального плана.

Предприятия бытового обслуживания. Согласно нормам к расчетному сроку генерального плана в селе необходимо открыть предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест. Размещение предприятия бытового обслуживания предусмотрено в торгово-бытовом комплексе.

Гостиницы. На сегодняшний день в с. Ивановка для размещения приезжих сотрудников и гостей не имеется ни одной гостиницы. Генеральным планом на первую очередь предлагается реконструкция гостиницы на 7 мест при здании торгово-бытового комплекса.

Пожарное депо. На сегодняшний день пожарное депо в с.Ивановка отсутствует. Ближайшая пожарная часть № 71 ГУ 12 ОФПС по РБ находится в районном центре Буздяк, ул. Заводская, 11. Пожарная часть находится в получасовой транспортной доступности от села, что не соответствует 20 минутному времени пребывания первого подразделения к месту вызова (Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-83). Согласно Нормам проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95 для организации пожаротушения селу необходимо 1 пожарное депо на 2 автомобиля. На первую очередь генерального плана предусматривается строительство пожарного депо в центральной западной части села.

Кладбища. В селе Ивановка имеется кладбище площадью 1,65га, свободные территории кладбища составляют 0,5га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,18га, обеспеченность равна 278%. К расчетному сроку нормативная потребность в территории кладбища составит 0,27га, следовательно, потребность в расширении существующего кладбища отсутствует.

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Ед. измер. | Расч. пок. на 1000 чел. | Расчетный показатель | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На I-ю очередь 1014 чел. | На расч. срок 1128 чел. |  |
| Учреждения образования и дошкольного воспитания |
| 1 | Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 146 | 162 | сущ. |
| 2 | Дошкольные организации | мест | 33-34 | 34 | 37 | сущ. |
| Учреждения здравоохранения |
| 3 | Сельская врачебная амбулатория | коек | 9,6 | 10 | 11 | сущ. |
| 4 | Аптека VIII группы | м2 | 14 | 14,2 | 15,8 | при амбулатории |
| Учреждения и предприятия коммунального и бытового обслуживания |
| 5 | Гостиница | место | 6 | 6 | 7 | реконструкция сущ. |
| 6 | Пожарное депо | 1 пож. автомобиль | 0,4-0,2 | 1 | 1 | I очередь строительства |
| Учреждения культуры и искусства |
| 7 | Дом культуры | мест | 230,0 | 230 | 260 | реконструкция сущ. |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран, чит. место | 4-4,5/ 2-3 | 4 / 2 | 4,5 / 2 | сущ. |
| 9 | Помещения для культмассовой работы и досуга | м2 пл.пола | 60 | 60,8 | 67,7 | реконструкция сущ. |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| 10 | Магазин товаров повседневного спроса | м2 торг.пл | 300,0 | 304,2 | 338,4 | реконструкция сущ. |
|  | В том числе: -продовольственные | м2 торг.пл | 100,0 | 101,4 | 112,8 |  |
|  | -непродовольственные | м2 торг.пл | 200,0 | 202,8 | 225,6 |  |
| 10 | Предприятия общественного питания | посад./м | 40 | 40 | 45 | сущ. |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 4 | 5 | в составе торгово-бытового комплекса |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 12 | Спортзал закрытый | м2/пл. | 80,0 | 81 | 90 | при школе |
| 13 | Спортивные площадки | га | 0,7-0,9 | 0,7 | 0,8 | I очередь строительства |

Расчет территорий общественно-деловой зоны (общего пользования)

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | I очередь, га | Расчетный срок с учетом сущ. и I очер., га |
| Территории детских садов, школ | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 3,38 | 3,38 | 4,38 |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 7,48 | 34,46 | 39,68 |
| - парки, скверы | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| - озеленение улиц | - | 21,53 | 24,35 |
| - естественные насаждения | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| - рекреационная зона | - | 5,45 | 7,85 |
| Итого территорий объектов культурно-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 12,62 | 39,6 | 45,82 |

Экспликация общественных зданий и сооружений

| № по эксп. | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения образования |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образовательное учреждение средняя образовательная школа Спортзал при школе | 280 мест 162 м2 | 1,36 | сущ. сущ. |
| 2 | Муниципальное детское образовательное учреждение | 50 мест | 0,40 | сущ. |
|  | Учреждения культуры |  |  |  |
| 3 | - сельский дом культуры сельская библиотека при СДК помещения для досуга | 260 мест 4,5 / 2 тыс.ед.хран/чит.мест 67,7 м2 | 0,50 | сущ. реконструкция на расч. срок |
| 4 | Администрация сельского поселения в т. ч.: отделение почты отделение сбербанка | 1 объект 1 объект 1 объект | 0,30 | сущ. |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |  |
| 5 | Центральная районная больница Аптека при больнице | 50 посещ. в смену/ 50 коек 24 м2 торг.пл. | 1,78 | сущ. |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |
| 6 | Столовая | 50 посад. мест |  | сущ. |
|  | Предприятия торговли и бытового обслуживания |  |  |  |
| 7 | магазины продовольственных товаров | 26 м2 торг.пл. |  | сущ. |
| 8 | магазины непродовольственных товаров | 44,4 м2 торг. площ |  | сущ. |
| 9 | Торгово-бытовой комплекс, в т.ч. предприятие бытового обслуживания гостиница | 340 м2 торг.пл. 5 раб.мест 7 мест | 0,80 | реконструкция на I очередь |
|  | Плоскостные спортивные сооружения |  |  |  |
| 10 | Футбольное поле | объект | 1,0 | I очередь |

1.2.3. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

На сегодняшний день территории сельскохозяйственных предприятий располагаются за границами населенного пункта.

На период реализации генерального плана с. Ивановка общая площадь производственных территорий не претерпит изменений. Производственные территории должны преобразовываться качественно, ориентируясь на более рациональное использование внутренних ресурсов, и повышать интенсивность использования промышленных площадок.

На территории села Ивановка производственные предприятия представлены ООО «ДМК-АГРО», крестьянско-фермерским хозяйством КФХ Исламова и ИП «Антипин». Основной вид деятельности предприятий: сельское хозяйство смешанное (растениеводство в сочетании с животноводством), рыболовство.

На расчетный срок генерального плана предлагается:

- расширение сферы деятельности ООО «ДМК-АГРО», восстановление мощности производства сельхозпродукции;

- развитие крестьянских фермерских хозяйств, малого и среднего предпринимательства;

- выделение территории для развития объектов инженерной инфраструктуры площадью 1,53 га.

В составе зон производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом выделены подзоны:

- зона объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений (за границей деревни);

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Зона коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства предназначена для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта.

Зона размещения объектов агропромышленного комплекса предназначена для размещения сельскохозяйственных предприятий, складских объектов, иных объектов, обеспечивающих функционирование данных предприятий. Планируемая категория вредности – II - V класс с ориентировочными размерами санитарно-защитных зон 50-300 метров.

Зона размещения линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры представляет собой совокупность территорий, предусмотренных для размещения объектов автомобильного транспорта.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемой территории планируется путем создания современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию деревни.

Экспликация промышленно-коммунальных зданий и сооружений

| № п/п | Наименование | Расчетный показатель | Территория, га | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зерносклады | 1000 тонн | 1,0 | сущ. |
| 2 | Пилорама | Объект | 0,02 | сущ. |
| 3 | Котельная школы | 412 м3/час | 0,03 | сущ. |
| 4 | Котельная больницы | 43,2 м3/час | 0,02 | сущ. |
| 5 | ШРП теплицы | 600 м3/час |  | сущ. |
| 6 | ГРУ котельной школы | 1032 м3/час | 0,04 | сущ. |
| 7 | Трансформаторные подстанции | 7 объектов |  | сущ. |
| 8 | Мост через р.Юрма | 1 объект |  | сущ. |
| 9 | Трансформаторная подстанция | 1 объект |  | I очередь |
| 10 | ШРП жилой застройки | 1 объект | 0,03 | I очередь |
| 11 | Пожарное депо | 2 автомаш. | 0,5 | I очередь |
| 12 | Очистные сооружения бытовой канализации |  | 1,0 | I очередь |

1.2.4. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории, предназначенные для организации массового отдыха населения, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включают парки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В настоящем генеральном плане выделены следующие зоны рекреационного назначения:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, улицы, скверы, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды;

Полоса водоохранного озеленения р.Юрма, территории зеленых насаждений общего пользования, озеленение газонов улиц деревни являются дополнением рекреационной зоны с футбольным полем для активного отдыха и спорта в юго-восточной части населенного пункта.

Зона размещения спортивных сооружений – предполагает размещение проектируемых спортивных объектов, в том числе плоскостных.

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни, повышению уровня образованности в этой области;

- улучшение качества физического воспитания населения.

Организация отдыха населения

Рекреационная зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки населенного пункта.

Рекреационные зоны включают в себя: парки, сады, скверы, лесопарки, озелененные территории общего пользования, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

Система озеленения является частью архитектурно-планировочной структуры  населенного пункта, включающей в себя озеленение селитебных территорий, производственной зоны и зоны отдыха.

Генеральным планом определены границы природно-рекреационных территорий, установлены требования по их функциональному использованию.

Показатели озеленения территории с. Ивановка

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Сущ.,га | I очередь, га | Расчетный срок с учетом сущ. и I очер., га |
| Зеленые насаждения общего пользования, в т.ч.: | 7,48 | 34,46 | 39,68 |
| - парки, скверы | 6,33 | 6,33 | 6,33 |
| - озеленение улиц | - | 21,53 | 24,35 |
| - естественные насаждения | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| - рекреационная зона | - | 5,45 | 7,85 |
| Насаждения ограниченного пользования (в общественно-деловой застройке) | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Насаждения специального назначения, в т.ч.: | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| - водоохранных зон | 5,97 | 5,97 | 5,97 |
| Итого | 14,43 | 41,41 | 46,63 |

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки населенного пункта должен составлять не менее 40% (п. 2.4.6 ТСН).

Согласно п. 2.4.8 ТСН, в средних и малых городских округах и городских поселениях, а также в сельских поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Ландшафт. Зеленые насаждения в зависимости от характера их использования, размеров, размещения и контингента, пользующегося данной озелененной территорией, относятся к одной из трех групп: насаждения общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения.

Зеленые насаждения общего пользования: парки, бульвары, насаждения на улицах при общественных и административных упреждениях.

Зеленые насаждения ограниченного пользования: насаждения при детских садах и школах, насаждения кварталов, насаждения у зданий культурного назначения (клубы, дома культуры), насаждения при больницах, насаждения при промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения: озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

В архитектуре зеленые насаждения служат прекрасным средством обогащения и формирования ландшафта.

1.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

Зона кладбищ. На восточной окраине села Ивановка располагается кладбище. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона кладбища (относящегося к V классу) составляет 50 метров.

Зона объектов размещения отходов потребления

На сегодняшний день к северной границе населенного пункта примыкает свалка мусора которая требует выноса.Устройство неконтролируемых свалок бытовых отходов и отходов промышленных предприятий на территории населенного пункта не допускается. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на землях сельскохозяйственного назначения.

Вопросы организации санитарной очистки территории отражены в разделе «Охрана окружающей среды» настоящего проекта.

Глава 2. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.1.ТСН по планировке и застройке городских округов и поселений Республики Башкортостан необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории села Ивановка относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельский дом культуры со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовая;

- предприятия торговли;

- предприятие бытового обслуживания;

- гостиница;

- школа со спортивным залом;

- детский сад;

- футбольное поле;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенного пункта необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

Глава 3. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране объектов культурного наследия.

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия в селе Ивановка представлены выявленными памятниками истории, расположенными в общественно-деловой зоне.

Объекты культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории села Ивановка

| № | Наименование памятника | Местоположение | Датировка | Вид памятника | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стелла павшим железнодорожникам Уфимского паровозного депо в марте 1919 года | Давлекановский район, с.Ивановка, ул.Механизаторская 27 | 1963г. | п/истории | В |
| 2 | Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Давлекановский район, с.Ивановка, ул.Механизаторская 27 | 1965г. | п/истории | В |
| 3 | Бюст Герою Советского Союза Утину Василию Ильичу (уроженец с.Ивановка) | Давлекановский район, с.Ивановка, ул.Механизаторская 26 | 1971г. | п/истории | В |

Глава 4. Улично-дорожная сеть и транспорт

4.1. Транспорт

Транспортная инфраструктура - это единая система транспортных связей и сооружений, обеспечивающих потребности населённых пунктов в грузовых и пассажирских перевозках.

Село Ивановка – административный центр сельского поселения Ивановский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан - расположено на юго-западе Республики Башкортостан в 35 км северо-западнее города Давлеканово.

В муниципальном районе Давлекановский район хорошо развита инфраструктура автомобильных дорог. По территории села проходит республиканская автотрасса Давлеканово – Буздяк. Обслуживание населения осуществляется ГУП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Давлеканово – Бурангулово.

Ближайшая железнодорожная станция – Буздяк. Код станции: 65130. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Информация по грузовым перевозкам, осуществляемым частными предприятиями и лицами, Администрацией сельского поселения не предоставлена. Проектом предлагается развивать этот вид транспорта для осуществления грузовых перевозок на территории села Ивановка и сельского поселения Ивановский сельсовет. С увеличением населения будут возрастать объемы грузоперевозок,  связанных с обслуживанием населения: потребительские грузы, продовольственные и промышленные товары, медикаменты, грузы санитарной очистки, почтовые перевозки.

  - Улично-дорожная сеть

Существующее положение

В северо-восточной части села Ивановка проходит республиканская автотрасса Давлеканово – Буздяк. Сетка улиц в существующей за застройке носит регулярный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся за границами села.

Главная улица, на которой разместились основные административные здания села, а также объекты культурно-бытового обслуживания – ул. Гаршина – проходит через весь населенный пункт по диагонали с с северо-востока на юго-запад, ее протяженность 2,580 км, ширина улицы 25 метров, покрытие асфальтовое.

Основные улицы села: ул. Заречная, ул. Покровская, ул.Механизаторская связывают общественно-деловой центр с жилой застройкой. Ширина улиц 15-25м, ул. Заречная имеет асфальтовое покрытие. Остальные улицы и проезды села не имеют твердого покрытия.

Общая протяженность существующих улиц и дорог села Ивановка составляет 10,5 км.

Проектное предложение

Параметры улиц и дорог должны соответствовать СНиП 2.07.01-89*, т.е. необходима реконструкция на существующих участках. Элементы поперечных профилей вновь проектируемых и реконструируемых улиц также должны соответствовать нормативным параметрам.

Данный раздел выполнен на основе анализа существующего состояния застройки и улично-дорожной сети села Ивановка. При проектировании улично-дорожной сети максимально учитывалась сложившаяся система улиц, а также местоположение газопровода высокого давления 0,6 МПа, проложенного во время разработки генерального плана в южной части села и пересекающего территорию, отведенную под развитие жилой застройки.

Показатели улично-дорожной сети села Ивановка

| № | Наименование | Протяженность, км / площадь покрытия, га | Сущ. положение | I очередь строительства | На расчетный срок | Всего по Генеральному плану на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республиканская автотрасса | км/га | 0,98 / 0,49 | 0,98 / 0,49 | 0,98 / 0,49 | 0,98 / 0,49 |
| 3 | Главные улицы | км/га | 4,57 / 2,82 | 1,14 / 0,79 | 1,14 / 0,79 | 5,71 / 3,61 |
| 4 | Второстепенные улицы | км/га | 3,81 / 1,78 | 2,55 / 1,52 | 2,55 / 1,52 | 6,36 / 3,3 |
| 5 | Проезды | км/га | 1,16 / 0,45 | 3,4 / 2,03 | 3,4 / 2,03 | 4,56 / 2,48 |
|  | ИТОГО: | км/га | 10,52/5,54 | 8,07 / 4,83 | 8,07 / 4,83 | 18,59/10,37 |
| 6 | Пешеходные дорожки | км/га | - | 10,16 / 1,47 | 10,16 / 1,47 | 10,16 / 1,47 |

В связи с развитием населенного пункта уличная сеть на проектируемых территориях будет являться продолжением существующей улично-дорожной сети с некоторым изменением направления в зависимости от планировочных условий.

Проектирование генерального плана основывалось на создании единой системы улично-дорожной сети с целью обеспечения удобных связей между планировочной структурой существующих улиц и дорог, общественным центром и прилегающими жилыми кварталами.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме:

- главная улица (проектная часть ул.Механизаторской) с шириной проезжей части 7 м, протяженностью 1,14 км, площадью покрытия 7900 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке (улицы 1, 2, 3) с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,55 км, площадью покрытия 15200 м2.

- проезды в жилой застройке (проезды 1, 2, 3, 4, 5, 6) с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 3,4 км, площадью покрытия 20300 м2.

- тротуары шириной 1,5м протяженностью 10,16 км, площадью покрытия 14700 м2.

Дороги в промышленной зоне располагаются за границами населенного пункта и в балансе использования территорий не учтены.

Внутрихозяйственные дороги подлежат укреплению (щебень, гравий) и ремонту, особенно обслуживающие отдаленные объекты коммунального назначения (круглогодично).

По всем улицам предусматривается обязательное строительство тротуаров, у объектов соцкультбыта – пешеходных зон (площадок). На последующих стадиях проектирования, следует обратить внимание на обеспечение возможности движения по тротуарам и переходам инвалидных колясок, у объектов обслуживания предусматривать ограниченные уклоны – п. 6.24 СНиП 2-07-01-89*.

Транспортная обеспеченность территории характеризуется показателем плотности транспортной сети (П) и определяется отношением протяженности улиц и дорог (L, м) к площади территории (S, км2):

П = L / S

Существующая плотность транспортной сети села Ивановка:

4,78 = 10,52 км / 2,2 км2

Плотность транспортной сети на расчетный срок составит:

6,0 = 18,59 км / 3,1 км2

4.3. Сооружения для хранения и технического обслуживания транспортных средств

Уровень автомобилизации в селе Ивановка в 2012 году составляет 167 маш/1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7, принимаем на 1 очередь 250 автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

На 1 очередь: 1014 х 250 / 1000 = 254 автомобиля,

На расчетный срок: 1128 х 350 / 1000 = 395 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Глава 5. Инженерное обеспечение

5.1. Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время централизованное водоснабжение села Ивановка осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №45, пробуренной СМУ «Мелиоводстрой» в 1956г. на северо-западной окраине села.

Скважина имеет следующие данные:

- глубина скважины – 67 м.;

- абсолютная отметка устья 1,5м;

- водоносный горизонт -9- в отложениях метминской свиты уфимского яруса (трещиноватые песчаники);

- глубина залегания подземных вод 16м;

- дебит 1,6л/сек;

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода до жилых домов и общественных зданий.

Количество потребляемой воды населением 58 м3/сут.

Количество потребляемой воды в год – 21270 м3.

Расчеты расхода воды перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источника водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Система водоснабжения села Ивановка сельского поселения Ивановский сельсовет принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

4. Пожаротушение.

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение жилой зоны с общественно-бытовыми зданиями будет выполнено на следующей стадии проектирования.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

Канализация

Существующее положение

Канализация жилой застройки усадебного типа – местные выгреба, надворные туалеты.

Проектные решения

На 1 очередь и расчетный срок строительства в с.Ивановка проектом предусматривается устройство централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков в северо-восточной части села.

Производительность очистных сооружений и их типы будут определены на следующей стадии проектирования. Очищенная и обеззараженная сточная вода будет отводиться в р.Юрма.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для существующей застройки, новой усадебной застройки и общественных зданий.

Для сбора и отведения на очистные сооружения бытовых сточных вод от новой жилой застройки и общественных зданий предлагается система самотечной канализации.

Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Ивановка и уточняется на следующих стадиях проектирования.

5.2. Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение села Ивановка осуществляется от РТП 35/ «Буздяк» по ВЛ-10 кв. На территории населенного пункта расположено 7 комплектных трансформаторных подстанций.

Проектное решение

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

2) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемый участок села Ивановка;

3) демонтаж отрезка линии ВЛ-0,4 Кв, пересекающего территорию, отведенную под развитие села, и подключение потребителя к новой линии ВЛ-0,4 Кв, смонтированной вдоль проектируемой улицы.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,4 кВ предусмотрена установка трансформаторной подстанции на проектируемом участке жилой застройки.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определены в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,4 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах.

Строительство новой трансформаторной подстанции должно быть предусмотрено по типовому проекту. Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

5.3. Телефонизация, телевидение и радиофикация

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений.

Потребность в телефонизации жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов. Услуги безпроводной связи предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Для приема телепередач предлагается установка индивидуальных антенн спутникового телевидения на крышах жилых домов. Село Ивановка находится в зоне уверенного приёма сигналов телецентра города Давлеканово.

Радиофикация в проекте не предусмотрена, т.к. в соответствии с «Программой перевода проводного вещания на прием с эфира (приказ ГК РФ по связи и информатизации №55 от 22.05.96)» для приема радиовещания рекомендуется использовать приемники УКВ-ЧМ, приобретаемые в торговой сети.

5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение объектов культурно-бытового строительства села Ивановка предусмотрено от отдельно стоящих газовых котельных.

Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки на расчетный срок  строительства предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Расходы тепла по объектам на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение будут выполнены в следующих стадиях проектирования.

5.5. Газоснабжение

Существующее положение

Газоснабжение села Ивановка осуществляется природным газом от ГРС Давлеканово. Подземный газопровод высокого давления протяженностью 1270 м идет по улице Механизаторской. Газоснабжение жилых домов производится по сетям газопровода низкого давления от ПГБ №42 в северо-западной части населенного пункта, газопровод имеет воздушную разводку.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Проектное решение

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафного распределительного пункта);

2) нанесение трасс подземного газопровода низкого давления с на проектируемом участке села Ивановка.

Для понижения входного давления газа до заданного уровня (0,005 МПа) предусмотрена установка ШРП на проектируемом участке жилой застройки.

Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

5.6. Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условий для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей с учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию, полученные данные сопоставляют с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Рельеф на территории, выделенной под развитие села Ивановка, ровный без резких перепадов высот. В соответствие с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенного пункта определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, благоустройство береговой полосы р.Юрма.

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, сокращать объем земляных работ.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005-0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005-0,05).  Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 для магистральных улиц, до 0,08 — для жилых, 0,005-0,08 — для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц для организации стоков дождевых вод с жилых территорий.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Благоустройство береговой полосы р.Юрма предусматривает расчистку русла реки от ила, посторонних предметов и водной растительности. В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой.

5.7. Организация и очистка поверхностных стоков.

На территории села Ивановка в настоящее время ливневая канализация отсутствует. План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков от основной территории.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа компактно блочного заводского изготовления.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод выполняется на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристиках водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива территории на рабочей стадии проектирования.

Глава 6. Мероприятия по охране окружающей среды

6.1. Мероприятия по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование. Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения.

6.2. Охрана воздушного бассейна

Для сокращения количества вредных выбросов в атмосферу проектом предлагается следующее:

- организация санитарно-защитных зон от промышленно-комунальных объектов, их благоустройство и озеленение;

- строгое выполнение санитарно-гигиенических мероприятий на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленение улиц.

6.3. Мероприятия по охране водных объектов

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьев и предотвращения загрязнения поверхностных вод территории предусмотрена организация водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы. Ширина водоохранной зоны реки Юрма установлена в размере 50 метров. Прибрежные защитные полосы рек устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий и составляют 40 метров.

В границах водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 
    4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство новых и расширение действующих промышленных и других предприятий и объектов, влияющих на качество воды, природные условия водоема и водоохраной зоны;

6) вырубка леса и кустарника, за исключением санитарных и рубок ухода;

7) размещение складов для хранения пестицидов и минеральных удобрений, размещение баз и складов горюче-смазочных материалов, устройство взлетно-посадочных полос.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

6.4. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагообразованием, укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Мероприятия по охране зеленых насаждений:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

- восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

В целях защиты берегов прибрежные защитные полосы вдоль водотоков и водоемов должны быть озеленены.

6.5. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

1. Организация мониторинга подземных вод (групповые и одиночные водозаборы питьевых вод).

2. Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

6.6. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Наличие в селе зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Мероприятия по озеленению территории:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

6.7. Акустическое загрязнение

В связи с быстрорастущим количеством автомобилей, проблема защиты от автотранспортного шума становится все более актуальной.

Уменьшение шума можно достигнуть путем объезда населенных пунктов, регулированием состава и интенсивности автотранспортного потока, соблюдением скоростного режима и т.д. Однако полное соблюдение этих мер часто становится невозможным. В этих случаях для защиты придорожных объектов от шума приходится использовать специальные градостроительные приемы борьбы с шумом на путях его распространения.

В районной планировке рекомендуются следующие мероприятия по снижению шума на путях его распространения:

1) рациональная планировка и застройка проектируемой территории, предусматривающая прокладку транзитных и грузовых магистралей за пределами жилой зоны и мест отдыха;

2) организация необходимых территориальных разрывов между источниками внешних шумов (автотрассой) и зонами, нормируемыми по шуму;

3) шумозащитное озеленение;

4) использование рельефа местности в качестве естественных природных экранов (выемки, насыпи, овраги).

По территории села проходит республиканская автотрасса Давлеканово – Буздяк. Вдоль дороги соблюдены необходимые территориальные разрывы до линии застройки.

6.8. Мероприятия по санитарной очистке и мусороудалению территории

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г., порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Межрайонный специализированный объект размещения отходов - полигон ТБО находится в 35 км от с.Ивановка в районном центре г.Давлеканово. Полигон ТБО г.Давлеканово согласно данным ГУП «Табигат» РБ занимает территорию в 9 га, вместимость полигона составляет 567 071 м3. Полигон введен в эксплуатацию в 2000г. Эксплуатирует полигон предприятие ООО «Эколог». Срок эксплуатации полигона 30 лет.

Мероприятия по улучшению  санитарно-эпидемиологических условий территории муниципального образования сельского поселения Ивановский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов специализированным транспортом на полигон ТБО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооружений бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по деревне с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

| Бытовые отходы | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,014 | 190 | 0,19 | 1,128 | 190 | 0,21 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 29,41 га | 5 | 1,47 | 29,41 га | 5 | 1,47 |
| ИТОГО: |  |  | 1,66 |  |  | 1,68 |

Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 1,68 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 0,420 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 0,638 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,017 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,033 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,084 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,034 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,067 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,034 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,034 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,034 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,033 |
| Отсев | (10-18) 10 | 0,168 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,084 |
| Итого | 100 | 1,68 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет 0,084 тыс.тонн в год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Расчет площади полигона ТБО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 1,68 тыс.тонн в год х 0,03 га на 1 тыс.тонн =0,05 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2032г.) составит 0,05 га в год х 20 лет =1,0 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит:

0,084 тыс.тонн в год = 84000 кг

84000 кг: 180 кг/м3 = 0,467 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

На расчетный срок количество мусора составит:

1,68 тыс.тонн в год = 1680000 кг

1680000 кг : 200 кг/м3 = 8,4 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с. Ивановка | 1128 | 8867 | 8400 | 467 | 115 | 2,24 | ТБО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в неделю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 126 | 2 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 8400 м3/год х 3 сут. Х 1,25 / 365 х 0,75 м3 = 115 шт.

С учетом К2:   115 шт х 1,1 = 126 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 467 м3/год х 7 сут. Х 1,25 / 365 х 5м3 = 2,24 шт.

С учетом К2:   2,24 шт х 1,1 = 2,46 шт.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 23 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 1,38 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2,36 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 35,0 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 8867 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 1 |

Согласно полученному результату требуется 1 машина марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 1 рейс одной единицы мусоровозного транспорта 1 раз в день.

Глава 7. Баланс территории и технико-экономические показатели

Реализация проектных предложений направлена на повышение эффективности использования территории села Ивановка сельского поселения Ивановский сельсовет.

Основные изменения в использовании земель к расчётному сроку характеризуются следующими основными особенностями:

- переводом земельного участка площадью 89,5 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов;

- освоением свободных земель;

- планомерной организацией и увеличением плотности застройки и площади застроенной территории;

- увеличением земельобщественно-деловой зоны (общего пользования);

- увеличением площади улично-дорожной сети со строительством новых улиц и реконструкцией существующих.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состоя-ние | I очередь стр-ва, с уч. сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |
|  | Территория в границах населенного пункта, в том числе: | га | 220,0 | 309,5 | 309,5 |
|  | Жилая застройка: | га | 121,53 | 157,65 | 164,61 |
|  | - индивидуальная усадебная | га | 117,20 | 152,32 | 160,28 |
|  | - малоэтажная двухквартирная | га | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
|  | Земли общественно-деловой зоны (общего пользования), в том числе: | га | 35,33 | 61,83 | 67,03 |
|  | - объекты социальной инфраструктуры, делового и финансового назначения | га | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
|  | - культовые сооружения | га | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | - зеленые насаждения | га | 14,43 | 41,41 | 46,63 |
|  | - улицы, дороги, проезды | га | 24,58 | 29,41 | 29,41 |
|  | - плоскостные спортивные сооружения | га | - | 1,0 | 1,0 |
|  | Производственно-коммунальная зона | га | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
|  | Земли внешнего транспорта | га | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Земли специального назначения, в том числе: | га | 49,65 | 49,65 | 49,65 |
|  | - кладбища | га | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  | - санитарно-защитные зоны | га | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
|  | - водная поверхность | га | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
|  | - прочие территории | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2. | Население |
|  | Численность постоянного населения | чел | 746 | 1014 | 1128 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | 14,7% | 110 | 149 | 166 |
|  | - в трудоспособном возрасте | 65,3% | 487 | 662 | 737 |
|  | - старше трудоспособного возраста | 19,9% | 149 | 202 | 225 |
|  | Численность занятого населения | 65,4% | 488 | 663 | 738 |
| 3. | Жилищное строительство |
|  | Жилищный фонд | тыс.м2 | 12,54 | 19,39 | 22,82 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка): | тыс.м2 | - | 6,853 | 10,285 |
|  | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел | 16,78 | 25,6 | 30 |
|  | Обеспеченность жилищного фонда водопроводом: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | -канализацией | % | - | 100 | 100 |
|  | -газовыми плитами | % | 100 | 100 | 100 |
|  | -отоплением | % | инд. АОГВ | инд. АОГВ | инд. АОГВ |
|  | -горячей водой | % |  |  |  |
| 4. | Социальное обслуживание |
|  | Количество мест в общеобразовательных учреждениях | мест | 280 | 280 | 280 |
|  | Количество мест в детских дошкольных учреждениях | мест | 50 | 50 | 50 |
|  | Учреждения здравоохранения | коек | 50 | 50 | 50 |
| 5. | Транспортное обслуживание |
|  | Протяженность улиц и дорог | км | 10,52 | 18,59 | 18,59 |
|  | Площадь покрытия | га | 5,54 | 10,37 | 10,37 |
|  | Плотность транспортной сети | км/км2 | 4,7 | 6,0 | 6,0 |
|  | Количество индивидуального транспорта | ед. | 167 | 254 | 395 |
|  | Уровень автомобилизации на 1000 жителей | ед. | - | 250 | 350 |
| 6. | Дождевая канализация |
|  | Общая протяженность уличной сети | км | - | 18,6 | 18,6 |
| 7. | Санитарная очистка территории: |
|  | Объем бытового мусора | тыс.т/год | 1,37 | 1,66 | 1,68 |
|  | Полигон ТБО | га | - | 0,5 | 1,0 |