# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Сергиопольский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между  ООО «Альфа-проект» и Администрацией муниципального района Давлекановский район;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации муниципального района Давлекановский район;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Сергиопольский сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Давлекановского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Давлекановского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

-  ранее разработанная проектная документация: «Разработка генерального плана села Сергиополь сельского поселения Сергиопольский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан», выполненная ГУП-институт «Башагропромпроект», г.Уфа, 2012 г.

Генеральный план разработан на съемке, представленной Администрацией сельского поселения Сергиопольский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан в электронном виде.

Проект рассчитан на реализацию в 1 этап:

-  расчетный срок до 2039 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Сергиопольский сельсовет муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Сергиопольский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-бытовыми учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СЕРГИОПОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Сергиопольский  сельсовет находится в юго-западной части Давлекановского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Рассветовским и Михайловским сельскими поселениями, с северо-запада – с Микяшевским сельским поселением, с северо-востока – с Соколовским сельским поселением, с востока – с г. Давлеканово, с юга – с Альшеевским районом, с юго-востока – с Курманкеевским сельсоветом. Центр сельского поселения – деревня Сергиополь. В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: д. Сергиополь, д. Дорошевка, д. Каранбаш, д. Тавричанка, д. Уртатау, д. Фаридуновка.

1.1.Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый населенный пункт расположен в лесостепной зоне и характеризуется континентальным климатом с холодной и сухой зимой и теплым засушливым летом.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 209;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. №1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 9/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. №2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,4 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха – +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. №3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. №4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. №5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час.

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Повторяемость направлений ветра, %

табл. №6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 15 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18 | 9 | 15 |  |
| Холодный период | 12 | 3 | 1 | 12 | 37 | 20 | 4 | 10 |  |
| Год | 14 | 7 | 3 | 10 | 27 | 19 | 7 | 13 | 19 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с.Ивановка относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

1.2.Рельеф

Рельеф участка ровный с общим уклоном на восток в сторону р.Демы. Абсолютные отметки участка изменяются в пределах 100,0 – 204,0.

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах денудационной равнины и приурочена к водоразделу рек Чермасан и Мал.Удряк.

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные и уфимские отложения, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,5м. Четвертичные отложения представлены суглинками, супесями, песками, уфимские – глинами. Мощность четвертичных отложений от 1,0м до 1,6м, уфимских – от 1,3м до 6,1м. Суглинки коричневые известковидные от твердой до текуче-пластичной консистенции, мощность 1,0 – 5,5м. Пески коричневые, пылеватые, реже средней крупности и гравелистые, водонасыщенные, мощность 0,5-6,2м. Супеси коричневые пластичные и твердые, мощность 1,9-2,8м. Глины красные аргиллитоподобные твердой консистенции.

Перечисленные выше грунты будут служить естественным несущим основанием фундаментов зданий и сооружений.

Грунтовые воды на участке вскрыты скважинами на глубине1,6-5,0м. Уровень их может подняться в весеннее время на 2,0м выше указанных величин. Коэффициент фильтрации рекомендуется для суглинков 0,5м/сут., для супесей 0,8м/сут., для песков 2м/сут., для уфимских глин 0,1м/сут. Грунтовые воды агрессивными свойствами по отношению к цементу бетонов не обладают.

Территорию села Ивановка по инженерно-геологическим, геоморфологическим и гидрогеологическим условиям следует разделить на 3 района.

Первый район, благоприятный для строительства, в геоморфологическом отношении относится к коренному склону р.Юрмы в районе села и ко II надпойменной террасе. Уклоны местности от 0,5 до 8%, грунтовые воды вскрыты на глубине 5,0м. Грунты имеют несущую способность более 3кг/см2.

Второй район, условно благоприятный для строительства, в геоморфологическом отношении приурочен ко II надпойменной террасе р.Юрмы. Уклоны местности от 0,5 до 8%, грунтовые воды залегают на глубине 1,7-4м от поверхности земли и могут в весеннее время подняться на 2,0м от вышеуказанных уровней. Грунты имеют несущую способность менее 2кг/см2.

Третий район, неблагоприятный для строительства, занимает территорию с большим уклоном (более 12%), заболоченную и подверженную боковой и глубинной эрозии (р.Дёма и овраг глубиной 3-4м).

Территория села Ивановка в основном находится в благоприятных и условно благоприятных условиях для строительства, небольшой участок является неблагоприятным для строительства.

Карстовые явления

Развитие карстовых явлений на территории Давлекановского района влияет на всю природу местности: на рельеф, воды, почвы и растительность.

Карст - совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. К растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения, не считая галиты (поваренная соль).

Конкретные закарстованные территории (участки, площадки) по степени устойчивости для строительства, в зависимости от среднегодового количества провалов делятся на пять категорий. Территория Давлекановского района относится к I – очень неустойчивые; >1,0 провал/год на 1 км2.

Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3.

Градостроительное проектирование должно быть направлено на интенсивное использование карстово-неопасных площадок, где плотность жилого фонда может быть повышена на 10 ... 15 %. Планировка застройки карстоопасных жилых районов должна выполняться с учетом категорий карстовой устойчивости территории.

В Давлекановском районе РБ ввиду I (очень неустойчивой) категории карстовой устойчивости территории, рекомендуемые значения плотности населения и этажности зданий для разработки проектов отсутствуют (4.1. ТСН 302-50-95. РБ), также при разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:

- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод;

- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых обеспечивают большую пространственную жесткость;

- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями;

- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации карстово-суффозионных процессов.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрография сельского поселения Сергиопольский сельсовет представлена рекой Дёма, Тюлянь, притоками, прудами и множеством озер.

Река Дема – река  протекает по северо-восточной границе сельского поселения.

Перечень водотоков более 10 км, протекающих по территории

сельского поселения Сергиопольский сельсовет

табл. № 7

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Дема | река Белая в 475 км от устья | 556 |
| 2 | Р. Тюлянь | Река Дема | 51 |

Река Дема (Дим), левый приток реки Белой. Берет начало на Стерлибашевско-Федоровской возвышенности, на Западе Федоровского района. В верховье течет по территории Оренбуржской облачти, затем, пересекая Бугульминско-Белебеевскую возвышенность, направляется на Северо-Восток и впадает в реку Белую у г.Уфы. Протекает по Федоровскому, Бижбулякскому, Миякинскому, Альшеевскому, Давлекановскому, Чишминскому, Уфимскому районам РБ. 

      Длина реки 556 км, площадь бассейна 12,8 тыс. км2, средняя высота 243 м, лесистость 12%. Рельеф в верхней части бассейна платообразно-возвышенный с выс. 300-400 м; в средней и нижней частях представлен Камско-Бельской увалистой равниной. Широко распространены отложения известняков, доломитов, гипсов и ангидритов. Закарстованность бассейна 44%. Преобладают черноземные почвы, по дол. - аллювиальные. Питание реки преимущественно снеговое. Средне-годовой сток в устье 48,6 м3/с. Основные притоки: Тятер, Уязы, Мияки - справа; Садак, Менеуз, Удряк - слева.

Кроме того, на территории СП Сергиопольский сельсовет имеются небольшие пруды в  с. Сергиополь, в д. Каранбаш, озеро Шунтак у д. Фаридуновка (площадь зеркала озера 0,16 кв. км)  и крупный пруд на р. Каранбаш (площадь зеркала воды -0,159 кв.км), указанный в Перечне прудов и водохранилищ, утвержденном распоряжением Правительства РБ от 27.08.2008 №1208-р (в редакции распоряжения Правительства РБ от 23.03.2019 №272-р).

Согласно данным администрации сельского поселения,  риска подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет МР Давлекановский район нет.

# 4. ПОЧВА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Давлекановский район входит в предуральскую степную сельскохозяйственную зону. В почвенном покрове пахотных угодий преобладают средне- и тяжелосуглинистые черноземы типичные и типичные карбонатные (более 53 %) и черноземы выщелоченные (более 37 %). Это зона совместного проявления водной и ветровой эрозии (при преобладании последней).

Почвенно-растительный покров лесостепной. Лесистость составляет около 5%. Березовые, дубовые, березово-дубовые, липовые, березово-осиновые леса развиты в основном на темно-серых лесных почвах. Под злаково-разнотравными и ковыльно-разнотравными степями на склонах балок, речных долин, междуречных равнин, под обширными пашнями сформированы выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы. Для речных пойм характерны осокорь, ива, ольха, черемуха, крушина, калина, смородина, шиповник. На склонах, имеющих южную экспозицию, растут кустарники — бобовник, спирея, карагана (чилига).

# 5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

По данным ОАО АНК «Башнефть» в административных границах Давлекановского района расположены 5 месторождений углеводородного сырья (Гремячинское, Давлекановское, Искандеровское, Шингакульское, Гордеевское), на которых ведутся разработки ОАО АНК «Башнефть».

На территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет справок об отсутствии месторождений полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, Министерством  природопользования и экологии РБ не оформлено.

На территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет Министерством  природопользования и экологии РБ оформлены 2 лицензии на пользование недрами с целью:

добычи кирпичных глин на Мурадымовском месторождении – в 3-х км западнее г. Давлеканово (право пользования недрамипринадлежит ООО «Давлекановский кирпичный завод», лицензия УФА 02652 ТЭ от 17.06.2009);

добычи кирпичных глин на Мурадымовском  участке -  в 2 км юго-западнее ж/д станции Давлеканово (право пользования недрами принадлежит ООО «Давлекановский завод керамического кирпича», лицензия УФА 02803 ТЭ от 18.03.2013).

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории муниципального района Давлекановский район РБ расположены 6 ООПТ республиканского значения.

Особо охраняемые природные территории республиканского значения на территории МР Давлекановский районРБ

табл. №8

| Краткая характеристика ООПТ Давлекановского района |
| --- |
| № | Наименование | Статус, категория и профиль | Площадь, га |
| 1 | Аслы-Куль | Природный парк республиканского значения | 47500,0, в т.ч. в Давлекановском районе - 29300,0 |
| 2 | Озеро Асликуль | Гидрологический памятник природы республиканского значения | 2350,0 |
| 3 | Сульфатно-кальциевый источник Алга | Гидрологический памятник природы | Точечный объект |
| 4 | Парковые насаждения ели в Давлекановском совхозе | Дендрологический памятник природы республиканского значения | Около 0,25 га |
| 5 | Комплекс защитных насаждений у д. Александровка | Дендрологический памятник природы регионального значения | 61,6 |
| 6 | Гора Балкантау | Комплексный памятник природы регионального значения | 25,0 |

На территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет особо охраняемые природные территории отсутствуют.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет выделяются водоохранная зона реки Дёма, водоохранные зоны прудов и озер, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  устанавливаются в соответствии со ст. 65, береговые полосы - в соответствии со ст. 6 Водного кодекса РФ (в ред.Федерального закона от 21.10.2013г. №282-ФЗ).

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет следующие:

табл. №9

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Дёма | 556 | 200 | 40 | 20 |
| 2 | Р. Тюлянь | 51 | 200 | 40 | 20 |
| 3 | Реки и речки менее 10км | Менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Сергиопольский сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл. №10

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Сергиополь |
| 1 |  | Котельная СОШ | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | Зерносклад (складской сектор) СПК «Балкантау» | 50 | V | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Хозяйство с содержанием птиц до 300 голов | 100 | IV | п. 4.3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | Пилорамы | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | Хлебопекарня | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Каранбаш |
| 1 |  | Зерноток | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | МТФ | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Уртатау |
| 1 |  | Складской сектор | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Дорошевка |
| 1 |  | Овцетоварная ферма | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 |  | Машино-тракторная мастерска | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | АГРС | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д. Фаридуновка |
| 1 |  | С/х предприятие |  | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №11

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Давлекановского района Республики Башкортостан список памятников истории, архитектуры и искусства насчитывает 51 объект.

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет объекты культурного наследия отсутствуют.

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Сергиопольский  сельсовет находится в юго-западной части Давлекановского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Рассветовским и Михайловским сельскими поселениями, с северо-запада – с Микяшевским сельским поселением, с северо-востока – с Соколовским сельским поселением, с востока – с г. Давлеканово, с юга – с Альшеевским районом, с юго-востока – Курманкеевским сельсоветом. Центр сельского поселения – деревня Сергиополь. В состав сельского поселения входят 6 населенных пунктов: д. Сергиополь, д. Дорошевка, д. Каранбаш, д. Тавричанка, д. Уртатау, д. Фаридуновка.

Планировочный каркас территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет создают автодорога республиканского значения Буздяк-Давлеканово и автодорога межрайонного значения Ивановка-Кидрячево. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Сергиопольский сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Сергиопольский сельсовет расположены 6 населенных пунктов - д. Сергиополь, д. Дорошевка, д. Каранбаш, д. Тавричанка, д. Уртатау, д. Фаридуновка.

Деревня Сергиополь – административный центр сельского поселения Сергиопольский сельсовет с населением 359 человек, расположено в центральной части  территории сельского поселения в 6 км от районного центра г.Давлеканово, в 6км от ближайшей ж/д станции Давлеканово.

По территории деревни проходит автодорога межрайонного значения Давлеканово-Сергиополь- Каранбаш. Территория села ограничена с северной стороны водоохраной зоной от водных объектов, в центральной части - санитарно-защитной зоной от производственных предприятий.

Деревня Дорошевка  расположена в 5,0 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения д. Сергиополь. Население - 243 человека. С южной стороны к деревне подходит автодорога местного значения Сергиополь – Дорошевка.

Данный населенный пункт территориально ограничен с востока водоохранной зоной реки, с запада санитарно-защитной зоной от кладбища, лесным массивом, с юго-востока – санитарно-защитной зоной от промышленной зоны сельхозпредприятия и границей города Давлеканово.

Деревня Фаридуновка - расположена в 11,0 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения д. Сергиополь. Население - 118 человек. С западной стороны деревни проходит автодорога муниципального значения Давлеканово-Исмагилово.

Данный населенный пункт территориально ограничен с юга и востока водоохранной зоной реки Дема, с юго-запада – санитарно-защитной зоной от промышленной зоны сельхозпредприятия.

Деревня Каранбаш – расположена в 10 км к юго-западу от административного центра сельского поселения. Население – 201 человек.

Данный населенный пункт территориально ограничен с юга и востока водоохранной зоной реки, с юго-запада – санитарно-защитной зоной от промышленной зоны сельхозпредприятия.

Деревня Уртатау – расположена в 15 км к юго-западу от административного центра сельского поселения. Население – 54 человека.

Населенный пункт территориально ограничен с востока водоохраной зоной от реки.

Деревня Тавричанка – расположена в 12 км к западу от административного центра сельского поселения. Население – 5 человек.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

- ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Сергиопольский сельсовет по состоянию на 2014 г. составляет 980 человек. За период 2002-2014 гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 19 чел.

Динамика населения сельского поселения Сергиопольский сельсовет

табл. №12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Перепись, 2009 год (чел.) | Численность населе ния 2014г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергиопольский сельсовет | 999 | 931 | 980 | -3 / -0,4 | 248 |

Общее количество семей  в сельсовете – 248, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,0 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Сергиопольский сельсовет

табл. №13

| Насел.пункт Возрастные группы (чел.) | д. Сергиополь | д. Фаридуновка | д. Каранбаш | д. Дорошевка | д. Уртатау | д. Тавричанка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 24 | 5 | 15 | 25 | 5 | - |
| От 7 до 16 лет | 44 | 13 | 28 | 26 | 5 | - |
| Старше 55 лет женщин | 36 | 21 | 34 | 27 | 9 | 3 |
| Старше 60 лет мужчин | 20 | 8 | 17 | 15 | 5 | 2 |
| 16-55 лет женщин | 120 | 27 | 54 | 64 | 16 | - |
| 16-60 лет мужчин | 115 | 44 | 53 | 86 | 14 | - |
| Всего населения в поселке | 359 | 118 | 201 | 243 | 54 | 5 |

табл. №14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Сергиопольский сельсовет | 980 | 593 | 190 | 197 |
|  |  | 100% | 60,5% | 19,4% | 20,1% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Сергиопольский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл. №15

| Категория населения | Современное состояние (2014 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 980 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 593 | 60,5 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 59 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 652 | 66,5 |

# РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Давлекановский район расположен на юго-западе Республики Башкортостан в 90 километрах от города Уфы. Основную линию ландшафта района составляют долины рек Дема, Уршак, Малый Удряк и озера Асликуль.

Район граничит с Чишминским, Благоварским, Буздякским, Белебеевским, Альшеевским, Аургазинским и Кармаскалинским районами.

Представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом.

На территории Сергиопольского сельсовета в рекреационных целях традиционно используется долина реки Дема. Дема, в отличие от других рек Башкирии, спокойная степная река с удивительными по красоте берегами. Водное путешествие по Деме не привлекает поклонников экстрима. Здесь нет горных порогов и перекатов. Поэтому на Дему едут любители спокойного путешествия по тихой реке.

На территории сельского поселения Сергиопольский  сельсовет протекает река  Дёма, имеются небольшие пруды и озера. Их долины традиционно служат для рекреационных целей и рыбалки.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Сергиопольский сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2034 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Сергиопольский сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Сергиопольский сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет

по категориям земель

табл. №16

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Сергиопольский сельсовет в административных границах | га | 9564.3 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 267.6 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 116.3 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 8235.86 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 320.4 |
| 5 | Земель транспорта | га | 69.7 |
| 6 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 554,44 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 136,92 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,39 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 27,98 |
|  | рекреационных зон | га | 378.59 |
|  | земель водного фонда | га | 6,6 |
| 7 | Земель специального назначения | га | 2,28 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. №17

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | д. Сергиополь | 217,44 | 46,59 | 2,98 | 11,28 | 5,5 | 147,23 | 0,46 | 3,4 |
| 2 | д. Фаридуновка | 51,4 | 23,6 | 0,01 | 1,0 | 0,9 | 25,89 | 0,5 | - |
| 3 | д. Каранбаш | 154,9 | 27,3 | 0,4 | 4,8 | 2,1 | 118,5 | - | 1,8 |
| 4 | д. Дорошевка | 48,5 | 34,43 | - | - | 1,2 | 12,27 | - | 0,6 |
| 5 | д. Уртатау | 30,7 | 3,9 | - | 0,3 | 0,6 | 25,9 | - | - |
| 6 | д. Тавричанка | 51,5 | 1,1 | - | - | 0,3 | 49,3 | - | 0,8 |
|  | Итого | 554,44 | 136,92 | 3,39 | 17,38 | 10,6 | 378.59 | 0,96 | 6,6 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Сергиопольский  сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 980 человека.

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную и блокированную застройку (двухквартирные дома).

табл. №18

| № | Наименование населенных пунктов | Каменных домов, м2 | Деревянных домов, м2 | Общая площадь, м2 | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Сергиополь | - | 6103 | 6103 | 50 |
| 2 | д. Фаридуновка | - | 1785 | 1785 | 60 |
| 3 | д. Каранбаш | - | 2495 | 2495 | 75 |
| 4 | д. Дорошевка | - | 4080 | 4080 | 50 |
| 5 | д. Уртатау | - | 1350 | 1350 | 50 |
| 6 | д. Тавричанка | - | 75 | 75 | 70 |
|  | Итого | - |  | 9785 |  |

Общая площадь жилого фонда составляет 9,785 тыс. м2.

- Жилищная обеспеченность 9785:980=10,0 м2/чел.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации муниципального района.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 10,0 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Сергиопольский сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

д. Сергиополь:

- средняя школа на 100 учащихся со спортзалом площадью 80 м2;

- детский сад на 40 мест;

- сельский клуб на 100 мест, в котором размещаются библиотека на 2 тыс. ед. /8 мест, отделение связи, контора СПК «Балкантау», администрация;

- фельдшерско-акушерский пункт на 15 посещ.в смену;

-2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 160,0 м2;

- столовая на 100 посад. мест.

д. Фаридуновка:

- объекты  соцкультбыта отсутствуют.

д. Каранбаш:

- объекты  соцкультбыта отсутствуют.

д. Дорошевка:

- объекты  соцкультбыта отсутствуют.

д. Уртатау:

- объекты  соцкультбыта отсутствуют.

д. Тавричанка:

- объекты  соцкультбыта отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Ивановка размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 980 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. №19

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 980 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 32 | 40 | 125 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 141 | 100 | 71 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 78 | 80 | 103 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 225 | 100 | 44 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 59 | нет.инф. | нет.инф. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 6 /5 | 2/8. | 33 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 294 | 160 | 54 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 39 | 100 | 256 |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 4 | - | 0 |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 5 | - | 0 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 5 | 1 | 20 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | 0 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,24 | 0.96 | 400 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,7 | 0.16 | 23 |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Сергиопольский сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами республиканского и межрайонного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет, является автодорога республиканского значения Буздяк-Давлеканово.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Давлекановское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. №20

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Республиканского значения |
| 1 | Буздяк-Давлеканово | III | 7,7 | 7,7 | 7,7 | - | - |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Фаридуновка-а/д Давлеканово-Буздяк | IV | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - |
| 3 | Дорошевка-Сергиополь | IV | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |
| 4 | Тавричанка- Каранбаш | IV | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 5 | Тавричанка-Уртатау | IV | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Сергиопольский сельсовет

табл. №21

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Сергиополь | 9,2 | 5,5 |
| д. Фаридуновка | 1,5 | 0,9 |
| д. Каранбаш | 3,5 | 2,1 |
| д. Дорошевка | 2,0 | 1,2 |
| д. Уртатау | 1,0 | 0,6 |
| д. Тавричанка | 0,5 | 0,3 |
| Итого | 17,7 | 10,6 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальном районе Давлекановский район хорошо развита инфраструктура автомобильных дорог. Обслуживание населения осуществляется ГУП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Давлеканово – Сергиополь, автобусные остановки расположены в д. Каранбаш и д. Дорошевка.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. По данным администрации сельского поселения на I квартал 2019 года на территории населенного пункта зарегистрировано:

54 – легковых автомобиля;

21 – грузовых;

11 – мотоциклов;

10 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 98 маш/1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Предприятия, обслуживающие автотранспорт для сельского поселения Сергиопольский сельсовет сосредоточены в районном центре - г. Давлеканово и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Автогазозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям сельсовета, производится на СТО в г. Давлеканово.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Давлеканово – в 6 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65710. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты.

В настоящее время для обеспечения населения хозяйственно питьевым водоснабжением в д. Сергиополь используются 2 водозабора, которые находятся в границах населенного пункта. Данные по водозаборным сооружениям администрацией сельского поселения не предоставлены.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в сельском поселении отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Сергиопольский сельсовет осуществляется  от ГРС Давлеканово. Газ высокого давления 0,6 МПа поступает в д. Сергиополь, д.Фаридуновка, д.Каранбаш, д.Дорошевка, д. Уртатау.

Газоснабжение д. Сергиополь существующей застройки осуществляется от АГРС «Давлеканово» в 6 километрах к северо-востоку от границы населенного пункта. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в двух ГРП (№ 9 типа ПГБ) и ШРП (№ 9). Газ подается на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды.

Газораспределение в деревне Сергиополь производится по газопроводам низкого и высокого давления. Природный газ используется в качестве топлива для отопительной котельной.

Газоснабжение д. Фаридуновка производится подземным газопроводом протяженностью 1,89 км по ул. Луговая и ул. Солнечная.

Газоснабжение д. Каранбаш производится подземным газопроводом протяженностью 3,12 км по ул. Мира.

Газоснабжение д. Дорошевка производится подземным газопроводом протяженностью 3,02 км по ул. Заречная и ул. Подгорная.

Газоснабжение д. Уртатау производится подземным газопроводом протяженностью 1,37 км по ул. Кисловодская.

Табл. №22

| Наименование ГРП, ШРП | Давление , МПа | Производитель-ность, м3/час | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| ГРП №9 (д. Сергиополь) | 0,6 | 0,003 | 4060 | Хорошее |
| ШРП №9 (д. Сергиополь) | 0,6 | 0,003 | 600 | Хорошее |
| ШРП №119 (д. Фаридуновка) | 0,6 | 0,003 | 3178 | Удовлетв. |
| ШРП №114 (д. Каранбаш) | 0,6 | 0,003 | 3178 | Удовлетв. |
| ШРП №111 (д. Дорошевка) | 0,6 | 0,003 | 5000 | Удовлетв. |
| ШРП №116 (д. Уртатау) | 0,6 | 0,003 | 600 | Удовлетв. |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В сельском поселении отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ. В д. Сергиополь для отопления здания школы и детского сада используется котельная на территории школы, производительностью котельной 120 м3/час.

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Обслуживанием энергетического хозяйства по населенным пунктам Давлекановского района занимается ООО «Давлекановская сетевая компания». В настоящее время сельское поселение Сергиопольский сельсовет электрифицирован от подстанции ПС 110/35/10 кВ Давлеканово - районная.

Данные по электрификации предоставлены филиалом ООО «БашРЭС» Давлекановского РЭС по СВРЭС ООО «БашРЭС-Уфа».

Типы линий электроснабжения по сельскому поселению - воздушные на опорах. По ВЛ-110 кВ.

Количество трансформаторных подстанций в сельском поселении – 14 шт.:

- в д. Сергиополь – 7;

- в д. Фаридуновка – 1;

- в д. Дорошевка – 2;

- в д. Каранбаш – 2;

- в д. Уртатау – 1;

- в д. Тавричанка – 1.

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

В настоящее время телефонизация д. Сергиополь осуществляется от центральной ЭАТС М-200 (введенной в эксплуатацию в 2007 г). Емкость станции – 144 абонентов, фактически используются 130 абонентов. Абонентская разводка по населенному пункту по кабелям: ОКБ -0,2287, КСПП 1*4*0,9, ТПП 10*2*0,52, ТПП 20*2*0,52, ТПП 30*2*0,52, ТПП 50*2*0,52.

На расчетный срок строительства для обеспечения расчетного числа абонентов в соответствии с нормами телефонной плотности предусматривается расширение емкостей существующих АТС до 270 номеров. Необходимо укомплектовать существующие и вновь устанавливаемые станции оборудованием.

В д. Фаридуновка тип телефонной станции – М-200, емкость – 48 номеров, количество абонентов – 40.

В д. Дорошевка тип телефонной станции – АУ МС – 30, емкость номеров – 30, количество абонентов – 25.

В д. Каранбаш тип телефонной станции - АУ МС – 30, емкость номеров – 30, количество абонентов – 25.

В д. Уртатау тип телефонной станции - АУ ЕМХ – 16, емкость номеров – 16, количество абонентов – 7.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Обеспечение жителей населенного пункта телевизионным вещанием осуществляется с помощью существующего телевизионного ретранслятора. Телевизионный передатчик транслируют программы ОРТ, РТР и БСТ.

На телевышке г. Давлеканово (в 3 км к северу от районного центра) установлены два радиопередатчика, транслирующих программы «Юлдаш» и «Радио-107 FM».

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Сергиопольский сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Стихийно возникшие свалки отходов жизнедеятельности населения находятся рядом с каждым населенным пунктом сельского поселения, кроме д. Тавричанка. Загрязненные подземные и поверхностные воды в окрестностях таких свалок представляют опасность не только для питьевого водоснабжения населения, но и для технического водоснабжения в сельском хозяйстве.

Перечень мест хранения отходов СП Сергиопольский сельсовет

табл. № 23

| № п/п | Предприятие | Местоположение | Название объекта | Вид объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | АСП Сергиопольский с/с | СП Сергиопольский с/с, д. Сергиполь, 0,3 км ЮЗ | свалка д. Сергиполь | Несанкционированная свалка |
| 2 | АСП Сергиопольский с/с | СП Сергиопольский с/с, д. Каранбаш 0,25 км СВ | свалка д. Каранбаш | -//- |
| 3 | АСП Сергиопольский с/с | СП Сергиопольский с/с, д. Дорошевка 0,35 км З | свалка д. Дорошевка | -//- |
| 4 | АСП Сергиопольский с/с | СП Сергиопольский с/с, д. Уртатау 0,35 км ЮЗ | свалка д. Уртатау | -//- |
| 5 | АСП Сергиопольский с/с | СП Сергиопольский с/с, д. Фаридуновка 0,3 км З | свалка д. Фаридуновка | -//- |

Свалки размещены с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до 2022 г., территория свалок – рекультивации.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет. Сбор и вывоз коммунальных отходов в сельском поселении Сергиопольский сельсовет осуществляется населением самостоятельно. Администрации предлагается заключить договор с обслуживающей  специализированной организацией для сбора и вывоза ТКО, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Скотомогильники.

Имеющиеся на территории сельского поселения скотомогильники, расположенные у д. Фаридуновка и д. Каранбаш на сегодняшний день закрыты, в связи с несоответствием требованиям санитарных норм.

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Сергиопольский сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Дёма и ее притоков. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенного пункта сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В границах сельского поселения Сергиопольский сельсовет расположены 6 кладбищ общей площадью 2,74 га.

В д. Сергиополь имеется два действующих кладбища.

- кладбище № 1 площадью 0,26 га в центре населенного пункта;

- кладбище № 2 площадью 0,20 га в северо-западной части деревни.

В д. Уртатау действующее кладбище, площадью 0,2 га расположено к юго-западу населенного пункта.

В д. Дорошевка к западу от деревни расположено действующее кладбище, площадью 1,1 га.

В д. Фаридуновка в западной части населенного пункта расположено кладбище площадью 0,5 га.

В д. Тавричанка к северу от населенного пункта расположено кладбище площадью 0,48 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет 60%.

# ПРОБЛЕМЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ    СРЕДЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В связи с территориальным развитием сельского поселения возникают проблемы, связанные с природопользованием и охраной окружающей среды, а именно:

- повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха за счет роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта;

- загрязнение поверхностных вод (поступление  неочищенных сточных вод в реку Дёма; нарушение регламентов водоохранных и прибрежных защитных полос);

- химическое и бактериологическое загрязнение почв;

- увеличение доли территорий, подверженных физическому загрязнению;

- ухудшение гидрогеологических условий (развитие процессов подтопления).

В результате оценки современного экологического состояния и перспектив развития территории выявлены экологические проблемы и предложен комплекс мероприятий по их устранению. Проектные решения генерального плана сельского поселения Сергиопольский сельсовет направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортности условий проживания населения и рациональное природопользование при устойчивом социально-экономическом развитии данного поселения. Следует отметить, что большая часть предлагаемых мероприятий по охране окружающей среды носит предупредительный характер, что позволит предотвратить ухудшение экологической обстановки при возможном интенсивном градостроительном освоении.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, инженерного обустройства и благоустройства. Перспективное территориальное развитие осуществляется на основе комплексного анализа современного состояния, что позволяет учесть негативные изменения окружающей среды при изменении функциональной значимости участков территории.

Предложения по градостроительному развитию территории базируются на комплексной оценке, которая учитывает территориальные ограничения, направленные на сохранение компонентов природной среды, здоровья населения. Перспективное развитие производственных зон предусмотрено с подветренной стороны по отношению к селитебным зонам. Жилая застройка планируется на территориях, удаленных от основных источников загрязнения окружающей среды.

Значительная роль в пространственной организации отводится зеленым насаждениям и водным объектам, создающим комфортную среду, благоприятную для отдыха населения. Предусматривается  приведение водоохранных зон и прибрежных защитных полос в соответствие с действующими регламентами. Это, прежде всего, упорядочение существующего функционального зонирования и устранение  планировочных нарушений, а именно:

- размещение новых производственных объектов, в т.ч. котельных и канализационных очистных сооружений с учетом нормативных требований;

-  размещение элементов внешней зоны с учетом нормативных требований;

-  рациональная организация транспортных систем.

Настоящим проектом не предусмотрено создание и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду муниципальных образований, имеющих общую границу с сельским поселением Сергиопольский сельсовет.

Исходные данные для проектирования