# Автономная некоммерческая организация

# «Инженерно-технический центр»

"Разработка генерального плана сельского поселения Кидрячевский сельсовет

муниципального района Давлекановский район РБ"

# Пояснительная записка

Г.Уфа 2013г.

Глава 1. Характеристика района проектирования

  - Территориальное размещение

Село Кидрячево-населенный пункт сельского поселения Кидрячевский  сельсовет Давлекановского района  Республики Башкортостан, расположен в западной части Давлекановского района , в 53,2 км от районного центра Давлеканово. Расстояние до г. Уфы – 106 км. ( до Главпочтамта). Высота над уровнем моря –000,0 метра. В состав сельского поселения Кидрячевский сельсовет входят : с.Кидрячево, с.Бурангулово и д.Чапаево.

Село Бурангулово расположено в западной части Давлекановского района, в 44,6 км от районного центра Давлеканово, в 5,0 км от центра сельсовета (Кидрячево) .

Деревня Чапаево расположена в западной части Давлекановского района, в 49,6 км от районного центра Давлеканово, в 3,6 км от центра сельсовета (Кидрячево) .

1.2. Оценка природных условий

1.2.1. Климат

По климатическому районированию территории России для строительства территория Давлекановского района относится к климатическому подрайону IВ. Расчетная температура для проектирования отопления составляет -350 С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха < 80 С) насчитывает 208 дня.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 209;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. № 1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 9/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. № 2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8м/сек.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,4 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха – +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. № 3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. № 4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. № 5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

Климатические условия для сельского хозяйства

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Давдекановский район расположен в лесостепной зоне и характеризуется континентальным климатом с холодной и сухой зимой и теплым засушливым летом

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час.

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Повторяемость направлений ветра, %

табл. № 6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 15 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18 | 9 | 15 |  |
| Холодный период | 12 | 3 | 1 | 12 | 37 | 20 | 4 | 10 |  |
| Год | 14 | 7 | 3 | 10 | 27 | 19 | 7 | 13 | 19 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства село Кидрячево, село Микяшево, село Бурангулово и деревня Чапаево относятся к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. В городах – повышенный исходный уровень концентрации.

6. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территории Предуралья Башкортостана относиться к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

1.2.2.  Инженерно-геологические условия

Территория района характеризуется сложными инженерно-строительными условиями. Факторами, осложняющими её освоение, является оврагообразование, затопление и в меньшей степени: карст, оползни, осыпи, заболачивание.

Процессами карстообразования подвержена территория в междуречье Дёма-Уршак. Карстующимися породами являются гипсы, ангидриты, и, в меньшей степени, известняки нижнепермского возраста.

Поверхностные карстопроявления представлены воронками разнообразной формы, местами с открытыми панорамами. Некоторые заполнены водой и представляют собой карстовые озёра. Размеры воронок колеблются в поперечнике от 10 до 25 м и глубиной от 1,5 до 5 м. Глубинный карст распространен в меньшей степени и представлен отдельными пустотами, кавернами, трещинами. Озеро Асликуль образовалось на месте гигантского карстового провала, постепенно заполненного водами за счет атмосферных осадков и грунтовых вод.

Овраги относятся к водоразделам и речным склонам эрозионного происхождения. Их глубина до 3 – 7 м. Многие овраги растущие.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями территории по степени пригодности для ее строительства выделены следующие категории:

- территории неблагоприятные для строительства;

- территории ограниченно благоприятные для строительства;

- территории благоприятные для строительства.

Территория неблагоприятная для строительства:

- пойма и частично первая надпойменная терраса р. Демы, затопляемая паводком 1 % обеспеченности. Она характеризуются преимущественно плоской, часто заболоченной поверхностью (мощность торфа не превышает 2 м) и близким залеганием грунтовых вод. Грунты оснований фундаментов - аллювиальные суглинки и супеси, иногда иловатые, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески; расчетное сопротивление их колеблется от 1,0 до 1,5-2,0 кгс/см2;

- поймы мелких водотоков;

- участки с уклонами поверхности выше 20%, овраги, оползневые участки.

Территория ограниченно благоприятная для строительства:

- участки первой надпойменной террасы с абсолютными отметками поверхности от 110 до 114 м, с близким залеганием уровня грунтовых вод. Грунтами оснований фундаментов служат аллювиальные суглинки и глины мягкопластичной консистенции, водонасыщенные пылеватые и мелкозернистые пески средней плотности сложения. Расчетное сопротивление грунтов изменяется от 1 кгс/см2 (на водонасыщенные пылеватые пески) до 2 кгс/см2.

- участки с уклонами поверхности от 10 до 20%, расположенные на склонах надпойменных террас р. Демы, холмов и увалов - в пределах водораздельного плато.

Территория благоприятная для строительства:

- участки на большей части территории с абсолютными отметками поверхности более 114 м. Строительные условия могут быть осложнены на участках близкого залегания карбонатных пород верхнепермского возраста, подверженных процессу карстообразования. В основном в восточной и юго-восточных частях района. При освоении таких участков строительству должны предшествовать специальные изыскания на карст.

Экзогенные геологические процессы

Поверхность высоких надпойменных террас и холмисто-увалистой равнины расчленены оврагами. На территории района распространены следующие виды экзогенных геологических процессов:

- Связанные преимущественно с действием гравитационных сил (осыпи, оползни (древние или приостановившиеся с захватом дочетвертичных отложений);

- Связанные с действием поверхностных вод (эрозия речная, эрозия овражная);

- Связанные с действием поверхностных и подземных вод (болота и заболоченности, карст (поле, отдельные воронки, котловина, пещеры, воронки, генезис которых достоверно не установлен).

Сильная интенсивность проявления экзогенных процессов (величина показателей в пределах 0,11 – 0,25) выражена вдоль правого берега реки Дема и территории прилегающей к западу от г. Давлеканово. Так же вдоль долин рек  Большой Удряк, Средний Удряк, Каранбаш, Средний Удряк, Тюлянь, Шарлама и озера Асликуль.

Слабая интенсивность проявления экзогенных процессов (величина показателей в пределах 0 – 0,1) распространена на большей части района. В частности такие территории преобладают в центральной части района, к Северо-западу от г. Давлеканово, в восточной части.

Овражная и водная эрозия развиваются вдоль рек: Карамалы, Чермасан, Тан-Елга, Большой Удряк, Малый Удряк, Асли-Удряк, р. Юрма, Ярыш, озеро Асликуль, Дема с ручьями в районе г. Давлеканово.

Карст по данным «Инженерно-геологической карты пораженности территории Давлекановского района Республики Башкортостан экзогенными геологическими процессами» в основном распространен в восточной и юго-восточной частях района. Карст характеризуется двумя показателями:

1- площадной пораженностью карстовыми полями которые находятся в пределах от 004 до 09;

2- количеством воронок на 1 км2 в пределах данного участка, подучастка, и находится в пределах от 0,3 до 15,3.

Данные экзогенных геологических процессов предоставлены Министерством природопользования и экологии РБ..

Современные тектонические процессы

Территория Башкортостана в настоящее время является сейсмически активной. Распределение зон сейсмотектонического риска характеризуется линейностью, совпадающей с расположением основных структурных элементов тектоники.

В сейсмическое районирование территории бывшего СССР, основанное на длительных многолетних сейсмических наблюдениях и входящее в СНиП, территория Башкортостана не включена по причине низкой сейсмической активности. Общее сейсмическое районирование всей территории Российской Федерации ОСР – 97, проведенное объединенным институтом физики земли РАН им. О.Ю.Шмидта, отражает расчетную 10 %, 5 % и 1 % вероятность превышения в течение 50 лет интенсивности воздействий в баллах MSK-64, что соответствуют повторяемости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 500, 1000 и 5000 лет.

В соответствии с этим районированием территория Давлекановского района не представляет сейсмической опасности.

1.2.3. Гидрография

Гидрографическая сеть Давлекановского района представлена крупными реками Дёма, Уршак и их притоками. По условиям водообеспеченности поверхностными водами, практически всю территорию района можно отнести к неблагоприятной.

Согласно проекту «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года», выполненному ООО «Институт строительных проектов», г. Санкт-Петербург в соответствии с Государственным контрактом № 90/09 от 17.07.2009 г, территория Давлекановского муниципального района относится к менее обеспеченной поверхностными водами (10 м3/сут на 1 жителя).

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Ресурсы речного стока

табл. № 7

| Река | Приток речных вод в район |
| --- | --- |
|  | Площадь водосбора, м² | Объем годового стока |
|  |  | средний м³/сек | обеспеченностью |
|  |  |  | 75% | 95% |
| Дема | 12800 | 35,0 | 26,25 м³/сек |  |
| Уршак | 4230 | 13,5 | 10,125 м³/сек |  |

Крупным водохранилищем на территории района является водохранилище на р. Тюлянь, которое имеет комплексное регулирования, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения и пожаротушения. Использование их в целях водообеспечения населения и отдельных многоцелевое назначение и осуществляет многолетнее регулирование стока. Малые водохранилища и пруды используются для сезонного отраслей экономики незначительное.

Гидрогеологические условия.

Давлекановский район относится к территории недостаточно обеспеченной ресурсами питьевых подземных вод.

Район является, ограничено обеспеченным пресными подземными водами, включает долину реки Дема, а также площади развитых карбонатных пород различного возраста в пределах Уфимского плато, Бугульминско-Белебеевской возвышенности.

В долинах рек для водоснабжения используются воды аллювиальных отложений. Дебиты одиночных скважин колеблются от 0,5 до 5 – 10 л/сек. Максимально возможная производительность водозаборов изменяется от 3 до 10 тыс.м3/сут, реже до 20 тыс.м3/сут.

На площадях развития карбонатных пород распространены трещинные и трещинно-карстовые воды. Водоотбор подземных вод осуществляется из родников и одиночных буровых скважин. Дебиты родников 50 – 300 л/сек., дебиты одиночных скважин часто достигают 10 л/сек, производительность групповых водозаборов (10-20 скважин) составляет 100 – 200 л/сек.

Условия современного и перспективного водоснабжения за счет подземных вод неблагоприятные.

1.2.4. Рельеф

Село Кидрячево расположено на территории Уфимского плато. По территории существующего поселения  протекает река Чермасан. Район проектирования с севера ограничен санитарно-защитной зоной поселкового кладбища и промзоной, с юга  промышленной зоной. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 230 до 220 метров. Территория имеет общий уклон в восточную сторону .

Село Бурангулово расположено на территории Уфимского плато. Территория существующего поселения ограничена с севера и запада протекающей рекой Шарлама. Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 242 до 225метров. Территория имеет общий уклон с запада на восток.

Деревня Чапаево расположена на территории Уфимского плато. Существующая застройка располагается вдоль реки Чермасан. Район проектирования с  севера и запада ограничен протекающей рекой Чермасан , с юга санитарно-защитной зоной поселкового кладбища и прудом.  Абсолютные отметки проектируемой территории изменяются от 206 до 203 метров. Территория имеет общий уклон в сторону реки Чермасан.

горизонта

1.2.5. Почва и растительность

На территории поселений растительность представлена естественными древесными и кустарниковыми растениями вдоль рек и  ручьев, озелененными участками около общественных зданий. В лесных массивах распространены типы деревьев: дуб, клен, осина, береза, липа и искусственно выращенной сосной. Из кустарниковых пород распространены: ива, ольха, черемуха, калина, шиповник и т.д.

Почвы: выщелоченные, карбонатные и обыкновенные черноземы, серые лес-    ные.

1.3. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории включает экологическую оценку территории района проектирования и планировочные ограничения природного и техногенного характера.

Состояние воздушного бассейна Давлекановского  района РБ.

Основными источниками загрязнения воздушного бассейна являются котельные, автотранспорт, промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты.

В Республике Башкортостан в целях предотвращения загрязнения атмосферного воздуха ведется работа по разработке санитарно защитных зон предприятий (согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики  Башкортостан от 16 мая 2008 года №7 «О неотложных мерах по проведению к нормативным требованиям санитарно защитных зон предприятий и иных объектов».

В населенных пунктах со слабо развитой промышленностью основными источниками загрязнения являются выбросы от автотранспорта. Уровень загрязнения воздушного бассейна на магистралях зависит от интенсивности движения и состава транспортных средств.

1.3.1. Планировочные ограничения для развития населённого пункта

Комплексная оценка территории содержит оценку природных и техногенных условий качества среды, которые являются планировочными ограничениями для градостроительного освоения территории населенных пунктов.

С учетом природных и техногенных факторов проектом предлагается зонирование территории на три категории:

- территории, не подлежащие градостроительному освоению;

- территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями;

- территории, благоприятные для градостроительного освоения.

1.3.2. Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

Природные ограничения для хозяйственного освоения

- Прибрежные защитные полосы водных объектов:

- реки – 50 метров (согласно п. 11. Ст. 65 «Водный кодекс РФ»)

- Зоны существующих зеленых насаждений:

На территории населенных пунктов имеются  озелененные территории общего пользования, представленные небольшими островками зеленых насаждений .

- Участки с уклонами поверхности выше 20%.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны: (постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. .№ 878, согласно СНиП 2.07.01-89).

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого Р-1,2 МПа давления - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от границ этих объектов;

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

1.3.3. Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Природные и гигиенические ограничения, санитарно-защитные и охранные зоны:

- водоохранные зоны водных объектов:

Водоохранная зона рек – 50м с включением территории затопления паводком 1% обеспеченности.

- Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий и коммунальных объектов приведены в таблице № 5.

Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли.

табл. № 8

| № п/п | № на плане | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты рекреации |
| 1 |  | Открытые спортплощадки* | 50 | V | п. 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| Производственные объекты |
| 2 |  | Свинофермы до 4тыс. голов | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 |  | Молочно товарная ферма (МТФ) | 300 | III | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 |  | Злеватор | 100 | IV | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 |  | АЗС | 100 | IV | п. 7.1.7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 |  | Свиноферма до 50 голов | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 |  | Конный двор | 50 | V | п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 |  | Пекарня | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 |  | Зерносклад (складской сектор | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

* Производства и объекты, ведущим фактором которых является шумовое воздействие на население.

- Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

– сельские кладбища V класс – 50м.

– санитарно-защитная зона свалок ТБО – 1000 м. (п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

1.4. Система расселения

Население села Кидрячево на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию на проектирование, составляет 459 чел.

Коэффициент семейности -100/58-1,73.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  243 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  51 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  166 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 90,30 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 57,60га.

Существующий жилищный фонд составляет 7633,25 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 16,56 кв.м/чел.

Убыль жилищного фонда составляет 0 кв.м.

Ветхий и аварийный фонд составляет 33,3 кв.м.

Население села Бурангулово на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 257 человек.

Коэффициент семейности - 63/31-2,04.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  141 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  8 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  108 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет 51,64 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет 38,70 га.

Существующий жилищный фонд составляет 5293 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 20,6 кв.м/чел.

Убыль жилищного фонда составляет 0 кв.м.

Население деревни Чапаево на проектируемый период (IV кв. 2012г), согласно техническому заданию на проектирование составляет 401 человек.

Коэффициент семейности - 107/57-1,88.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

1. Градообразующая группа   -  246 чел.;

2. Обслуживающая группа     -  15 чел.;

3. Несамодеятельная группа  -  139 чел.

Территория в границах сельского населенного пункта составляет56,16 га.; из них малоэтажная жилая застройка  (с приусадебными участками) составляет45,10 га.

Существующий жилищный фонд составляет 6703,40 кв.м.

Средняя обеспеченность населения общей площадью составляет 16,63 кв.м/чел.

Убыль жилищного фонда составляет 0 кв.м.

Ветхий и аварийный фонд составляет 34,5 кв.м.

1.5. Социально-экономический прогноз

Уровень жизни - сложная социально-экономическая категория, отражающая доходы и расходы населения, потребление и степень удовлетворения потребностей, возможности и способности, уровень образования и квалификации, организаторские способности и мотивацию человека, условия жизнедеятельности людей и состояние окружающей среды.

В качестве показателей в данном разделе используются следующие: среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях, жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания.

Анализ экономического развития  сделан на основании данных Давлекановского района.

Заработная плата является основным показателем, характеризующим уровень жизни населения. На начало 2011 года среднемесячная заработная плата работающих на средних и крупных предприятиях по Давлекановскому району составляет  11812,0 рублей.

По данным ГКУ «Центр занятости населения Давлекановского района РБ» состояние рынка труда на I квартал 2013 года уровень безработицы составляет 2,32 % . В среднем уровень безработицы по Республике Башкортостан составляе 6,2%.

Наибольшая занятость населения поселений Кидрячевского сельсовета приходится на сельское хозяйство. Наиболее крупные промышленные предприятия - предприятия сельского хозяйства.

Основные факторы: удобное взаимное расположение и транспортное сообщение   поселений села Кидрячево, села Бурангулово и деревни Чапаево между собой и городом Давлеканово,  создают благоприятные планировочные условия для развития территории.

При достижении определенного уровня материальной обеспеченности, и (или) при наличии долгосрочного ипотечного кредитования (с продолжительным сроком амортизации долга) интерес к жизни в сельской местности проявит возрастная группа 25-35 лет при наличии не менее 2 детей в семье и собственного автомобиля.

Для данной социальной группы (активно трудоспособное население) одним из условий, благоприятных для жизнедеятельности, является наличие общеобразовательных и дошкольных учреждений, спортивных сооружений и рекреационных территорий.

1.5.1. Основные показатели промышленного производства

Главными отраслями промышленности сельских поселений являются предприятия пищевой промышленности, а также предприятия, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживанием сельского хозяйства.

Основной вид деятельности предприятия: сельское хозяйство  и предоставление услуг в этих областях - разведение крупного рогатого скота, в МТФ на данный период имеется 600 голов крупного рогатого скота.  В 2010 году состоялось возобновление деятельности сельскохозяйтсвенных предприятий. Более 50 % жителей населенных пунктов  в трудоспособном возрасте заняты в личном подсобном хозяйстве. Менее 30% трудоспособного населения заняты на предприятиях сельского поселения Кидряческий сельсовет.

Глава 2. Анализ современного состояния

2.1. Краткая характеристика существующего положения

Село Кидрячево является центром сельского поселения Кидрячевский сельсовет.

Планировочная структура населенного пункта имеет линейную структуру, обусловленную наличием на территории населенного пункта реки  Чермасан протекающей с запада на восток ,  две основные улицы поселения идут параллельно руслу реки : главная – ул.Мира и  параллельная ей ул. Школьная  и перпендикулярные: ул. Молодежная и ул.Восточная, ведущая в сторону поселения Чермасан. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 90,30 га. , по техническому заданию.

Баланс территории села Кидрячево(существующее положение)

табл. №9

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 90,30 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 57,60 | 63,78 |
| -усадебная | 57,60 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 2,50 | 2,76 |
| -детских садов, школ | 2,03 |  |
| -здравоохранения | 0,2 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 2,46 | 2,72 |
| Прочие | 27,74 | 30,74 |

Примечание:

* Территории производственно коммунальной зоны и территория поселкового кладбища (4,6 га.)  расположены за границами населенного пункта и в баланс территорий не включена.

В прочие территории входят прибрежные полосы, пруды, озера, пустыри , , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в восточном  направлении от существующих границ села.

Село Бурангулово расположено на расстоянии 5,0 км. от села Кидрячево.

Планировочная структура населенного пункта имеет линейную  структуру,

обусловленную наличием на территории населенного пункта реки  Чермасан протекающей с юга на север  ,   основные улицы поселения идут параллельно руслу реки : главная – ул.Школьная и  параллельная ей ул. Восточная  и перпендикулярная им: ул.Уральская. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 51,64 га. , по техническому заданию.

Баланс территории села Бурангулово (существующее положение)

табл. № 10

|  | га | % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 51,64 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 38,70 | 74,94 |
| -усадебная | 38,70 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 0,56 | 1,08 |
| -детских садов, школ | 0,18 |  |
| -здравоохранения | 0,16 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 2,40 | 3,95 |
| Прочие | 9,98 | 20,03 |

Примечание:

* Территории производственно коммунальной зоны   расположены за границами населенного пункта и в баланс территорий не включена.

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  восточном направлении от существующих границ села

Деревня  Чапаево расположена на расстоянии 3,6 км. от села Кидрячево.

. Планировочная структура населенного пункта имеет линейную  структуру,

обусловленную наличием на территории населенного пункта реки  Чермасан протекающей с юга на северовосток  ,   основные улицы поселения идут параллельно руслу реки : главная – ул.Победы и  параллельная ей ул.Подгорная. Территория в границах проекта (существующих границ села) составляет 56,16 га. , по техническому заданию.

Баланс территории деревни Чапаево (существующее полоение)

табл. № 11

| Территория | Показатели |
| --- | --- |
|  | га | % |
| 1 | 2 | 3 |
| Всего в границах села | 56,16 | 100 |
| Жилая застройка, в т. ч | 45,10 | 80,30 |
| -усадебная | 45,10 |  |
| -блокированная | - |  |
| Общественная застройка, в т.ч. | 0,34 | 0,60 |
| -детских садов, школ | 0,00 |  |
| -здравоохранения | 0,00 |  |
| Улицы, дороги, площадки | 1,80 | 3,20 |
| Прочие | 8,92 | 15,90 |

Примечание:

* Территории производственно коммунальной зоны   расположены за границами населенного пункта и в баланс территорий не включена.

В прочие территории входят прибрежные полосы, озера, лесные массивы, пустыри и др. , специального водоохранного и санитарно-защитного озеленения в границах населенного пункта нет.

Согласно Акту выбора, земли для развития населенного пункта отведены в  восточном направлении от существующих границ села.

2.2. Население

На проектируемый период (IVкв.2012г), согласно техническому заданию на проектирование, численность населения поселений Кидрячевского сельсовета составляет 1117 человек.

Трудовая структура населения распределяется следующим образом:

Градообразующая группа  -  630 чел.

Обслуживающая группа    -  74 чел.

Несамодеятельная группа  -  413 чел.

2.3. Жилищный фонд

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную застройку. Согласно техническому заданию на проектирование по населенным пунктам имеем следующие показатели:

Село Кидрячево:

– численность населения – 459 человека;

– общая площадь жилого фонда -  7633,5 кв.м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью  -16,56 кв.м./чел.

Село Бурангулово:

– численность населения – 257 человек;

– общая площадь жилого фонда – 5293 кв.м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 20,6 кв.м./чел.

Деревня Чапаево:

– численность населения – 401 человек;

– общая площадь жилого фонда  - 6703,4 кв. м.

- средняя обеспеченность населения общей площадью – 16,63 кв.м./чел.

2.4. Система культурно-бытового обслуживания

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, спорта, торговли, бытового обслуживания и т.д.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах № 12,13,14.

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения

В настоящее время в селе Кидрячево имеется детский сад  проектной вместимостью 25 мест. , в селе Бурангулово имеется детский сад проектной вместимостью 25 мест., в деревне чапаево имеется детский сад проектной вместимостью 20 мест.

Общеобразовательные школы

На сегодняшний день в селе Кидрячево  функционирует  школа на 208 учащихся, в селе Бурангулово – на 208   учащихся и в деревне Чапаево  на 60 учащихся.

Среднее образование, согласно нормативам, должно охватывать 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет.

Учреждения здравоохранения

В селе Кидрячево, селе Бурангулово и в деревне Чапаево имеются ФАП – фельдшерско акушерские пункты.

Культурно - досуговые учреждения

К числу учреждений культурно-досугового типа отнесены клубы, дома культуры и другие виды клубных учреждений, ведущие систематическую клубную работу и обслуживающие село, предприятия и учреждения. Сельские дома культуры  имеются в селе Кидрячево , вместимостью 100 мест, в селе Бурангулово, вместимостью 50 мест,и в деревне Чапаево вместимостью 100 мест .

Плоскостные спортивные сооружения

Развитие массового спорта является в Российской Федерации одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В последние годы растет число людей систематически занимающихся физкультурой и спортом. Основные задачи физического воспитания молодого поколения – профилактика социально-негативных явлений, пропаганда здорового образа жизни, создание условий для занятий физкультурой и спортом.

На сегодняшний день стадионы на территории поселений отсутствуют.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Магазины. При существующей численности населения (1117человек) всех поселений Кидрячевского сельсовета нормативная потребность в предприятиях торговли составляет 312.кв.м. торговой площади. На сегодняшний день торговая площадь существующих магазинов равна 178 кв.м., что ниже нормативной потребности, обеспеченность составляет 57,0%.

Предприятия общественного питания. Необходимая по нормативу мощность предприятий общественного питания - 45 мест. На сегодняшний день предприятия общественного питания на территории поселений отсутствуют.

Предприятия бытового обслуживания. К предприятиям бытового обслуживания относятся бани, прачечные, химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты и т.д. Для обеспечения режима эксплуатации некоторых предприятий бытового обслуживания (химчистки, парикмахерские, ателье, салоны красоты) не требуется значительных прилегающих территорий, и их размещение не связано с какими-либо серьезными санитарными или планировочными ограничениями. Такие учреждения могут размещаться непосредственно в жилых и общественных зданиях или комплексно в домах быта.

В поселениях Кидрячевского сельсовета предприятия бытового обслуживания отсутствуют. Уровень обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения  низкий.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

Согласно нормативам для обслуживания населения всех поселений Кидрячевского сельсовета  требуется 1 отделение связи, отделение банка мощностью 1 операционная касса, а также отделение сберегательного банка мощностью 1 операционных места. Информации о наличии нет.

Пожарное депо

Информации о наличии пожарной части нет.

Кладбища

В поселениях Кидрячевского сельсовета имеются 3 кладбища. Общая площадь территории их составляет 13,3 га. Нормативная потребность населения в кладбищах 0,26га, следовательно, обеспеченность равна 5115 %.

Потребность существующего населения в поселениях Кидрячевского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Анализ современного уровня обслуживания показывает, что поселения Кидрячевского сельсовета  объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения обеспечены слабо. Дефицит выявлен по объектам повседневного обслуживания.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села. Кидрячево, необходимых на

существующую численность – 459 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 12

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 459 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 16 | 25 | 156,25 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 66 | 208 | 315,15 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 36,7 | нет инф. |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 36,7 | нет инф. |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 27,5 | нет инф. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 106-138 | 100 | 94,3 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 45,9 | 42,2 | 91,9 |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 18,3 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 3,2 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 82,6 | нет инф. |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | нет инф. |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,8 | нет инф. |  |
| Аптека | м2 | 14 | 6,4 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,45 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 9,2-11,5 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | нет инф |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,18 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,11 | 4,6 | 4181,8 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,32-0,41 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения села Бурангулово , необходимых на

существующую численность – 257 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 13

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 257 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 9,0 | 25 | 277,7 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 37 | 208 | 562,1 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 20,5 | нет инф. |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 20,5 | нет инф. |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 15,4 | нет инф. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 25-32 | 50 |  |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 25,7 | 36,7 |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 10,3 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 1,8 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 46,3 | нет инф. |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | нет инф. |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,0 | нет инф. |  |
| Аптека | м2 | 14 | 3,6 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | - |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,1 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 5,1-6,4 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | нет инф |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,1 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,061 | 4,3 | 7049,1 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,18-0,23 |  |  |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания населения деревня Чапаево, необходимых на

существующую численность – 401чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. № 14

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс. чел. | Требуемое из расчета на 401 чел. | Сущ. обеспечь. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 34 | 14 | 20 | 142,8 |
| Общеобразовательные учреждения | учащ. | 144 | 58 | 60 | 103,4 |
| Помещения для занятий физкультурой | м2 пл. пола | 80 | 32,0 | нет инф. |  |
| Спортивные залы общего типа | м2 пл. пола | 80 | 32,0 | нет инф. |  |
| Помещения досуга | м2 пл. пола | 60 | 24,0 | нет инф. |  |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230-300 | 92-120 | 100 | 108,6 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площ. | 100 | 40,1 | нет.инф. |  |
| Предприятия обществ. питания | пос. мест | 40 | 16,0 | - |  |
| Бани | п. мест | 7 | 1,7 | - |  |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. пл. | 180 | 72,1 | нет инф |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | нет инф. |  |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 4 | 1,6 | нет инф. |  |
| Аптека | м2 | 14 | 5,6 | - |  |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 |  |
| Станция скорой помощи | 1 авт. | 1 | 0,4 | - |  |
| Бассейн | пл. зеркала воды,м2 | 20-25 | 8,0-10,0 | - |  |
| Отделение банка | объект | 1 | 1 | нет инф |  |
| Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,16 |  |  |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,09 | 4,4 | 4888 |
| Стадион | га | 0,7-0,9 | 0,28-0,36 |  |  |

2.5. Транспорт

Улично-дорожная сеть

Сетка улиц в существующей застройке населенных пунктов Кидрячевского сельсовета носит в основном линейный характер. Производственно-коммунальные объекты находятся за границами поселений.

Главные улицы в селе Кидрячево, селе Бурангулово и деревне Чапаево имеют асфальтовое покрытие.

Часть жилых и второстепенные улицы  не имеют асфальтового покрытия.

Транспорт автомобильный.

Основной вид транспорта в поселениях – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется рейсовым автобусом  из города Давлеканово .

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

- информация о размещении АЗС отсутствует.

- автостанция и станция технического обслуживания располагаются в районном центре Давлеканово.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

2.6. Промышленно-коммунальные предприятия. Сельское хозяйство.

На территории сельсовета Кидрячевский находится объекты производственного назначения. Направление хозяйства – животноводство и растениеводство. Согласно акта выбора территории от земель сельхозиспользования переводятся в земли, используемые под жилую застройку земли располагающиеся непосредственно у границ поселений и вдоль основных транспортных  направлений .

2.7. Инженерная инфраструктура

2.7.1. Водоснабжение

В настоящее время водоснабжение села Кидрячево  обеспечено централизованной сетью на 96%, села Бурангулово на 100% и деревни Чапаево на 98% .

2.7.2. Водоотведение

В настоящее время сети организованного водоотведения и дождевой канализации в населенных пунктах Кидрячевского сельсовета отсутствуют.

2.7.3. Теплоснабжение

Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

2.7.4. Газоснабжение

Газоснабжение поселений происходит по сетям газопровода низкого давления после ГРП и ШРП. В основном газопровод  имеет воздушную разводку.

2.7.5. Электроснабжение

Питание  осуществляется от ВЛ 10 КВ . На территории населенных пунктов располагается  трансформаторные подстанции.

2.7.6. Телефонизация, радиофикация

В настоящее время  телефонизация поселений Кидрячевского сельсовета осуществляется от АТС ОАО «Башинформсвязь» . Абонентская разводка по населенным пунктам – на опорах.

2.7.7. Телевидение

Приём телепередач в поселениях Кидрячевского сельсовета, находящихся в зоне уверенного приёма сигналов телецентра г. Давлеканово, осуществляется приёмными антеннами на крышах жилых домов.

Глава 3. Экономическая база развития поселений Кидрячевского сельсовета

3.1. Основные условия и предпосылки, экономическая база развития

Для определения предпосылок и возможных условий перспективного развития поселений Кидрячевского сельсовета был проведен анализ градостроительных условий их развития.

Территориально-планировочные условия:

Анализ сложившихся в поселениях санитарно-гигиенических условий позволяет определить мероприятия по устранению таких санитарных факторов: загазованности воздуха, загрязнения водоемов, почв и транспортных шумов.

Комплекс этих условий оказывает влияние на масштабы развития поселений, профиль намечаемых к размещению здесь новых объектов социально - культурно- бытового обслуживания населения и коммунальных объектов, характер расселения, рост и формирование селитебной территории.

При изучении предпосылок и условий дальнейшего развития населенных пунктов выявляем общую численность трудовых ресурсов в составе его населения, занятости в общественном производстве и наличие неиспользуемых трудовых ресурсов. Под трудовыми ресурсами понимается население в трудоспособном возрасте, а также работающие в нетрудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте).

Для определения возможных перспектив развития населенного пункта выявляем не только удельный вес трудовых ресурсов в составе трудоспособного населения, но и их абсолютную величину. При анализе резервов трудовых ресурсов необходимо также иметь в виду, что не все они могут быть вовлечены в сельскохозяйственное производство сельского поселения.

В проекте устанавливается:

- объем водохозяйственных ресурсов, потребность в воде на расчетный срок, резерв водных ресурсов, который может быть использован для дальнейшего развития градообразующей базы и строительства новых объектов;

- анализируются транспортные связи населенных пунктов, их пропускная способность;

- выявляется потребность капиталовложений в связи с развитием отдельных отраслей сельского хозяйства;

- определяются энергоресурсы, рассматривается баланс энергоснабжения, определяются дополнительные мероприятия, покрывающие потребности населенных пунктов в электро- и газоснабжении.

Основные направления комплексного развития поселений Кидрячевского сельсовета.

Основные параметры развития населенных пунктов на ближайшую перспективу определяются в контексте программы социально-экономического развития муниципального района Давлекановский район, а так же Республиканской целевой программой «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм в Республике Башкортостан» на 2012 - 2016 годы. Целевая программа направлена на развитие молочного скотоводства, являющегося основной подотраслью сельскохозяйственного производства, которая стимулирует развитие растениеводства, кормопроизводства и в целом животноводство. Рост объемов производства высококачественного молока улучшит финансовое состояние сельских товаропроизводителей, обеспечит продовольственный рынок молочными продуктами и укрепит продовольственную безопасность. Наличие на территории Кидрячевского сельсовета молочно-товарных ферм  делает возможным реализацию проекта целевой программы, во благо развития населенных пунктов как сельскохозяйственного узла сельских поселений.

Основные направления развития поселений Кидрячевского сельсовета:

- поиск и использование резервов развития населенных пунктов (экономической базы – создание производства);

- оптимизация количества муниципальных предприятий;

- поддержка малого предпринимательства, обеспечение благоприятных условий для его функционирования и развития в приоритетных для экономики населенных пунктов видах деятельности;

-дальнейшее развитие и повышение надежности систем жизнеобеспечения населенных пунктов;

-сохранение природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и оздоровление окружающей среды.

Ожидаемые результаты:

-увеличение доходов бюджета поселения;

-рост видов деятельности и оказания услуг.

В рамках настоящего проекта ставится задача формирования целостной системы жизнеобеспечения, позволяющей повысить экономическую привлекательность территории для дальнейшего ее функционирования и развития.

Экономическая база развития деревни.

При расчете и технико-экономическом обосновании численности населения основным фактором является градообразующая база. Намечаемые со схемами развития и размещения производственных сил темпы и тенденции роста градообразующих отраслей определяют масштабы развития деревни, ее экономический уровень, значение в системе расселения, территориальное развитие и планировку деревни.

К объектам градостроительного значения Кидрячевского сельсовета относится:

- производственная ба, МТФ на 600КРС;

- предприятия, учреждения и устройства внешнего транспорта;

- общественные и хозяйственные предприятия и учреждения.

3.2. Расселение

Роль населенного пункта в масштабе района.

При проектировании населенного пункта необходимо учитывать его роль и сочетать его функции в масштабе сельского поселения и района.

Населенный пункт рассматривается как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения, представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами населенного пункта. Круг взаимоотношений села Кидрячево, села Бурангулово и деревни Чапаево с районным центром Давлеканово достаточно широкий – это производственно-экономические связи , обслуживание, а также связи социального характера:	лечебно-профилактические, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие населенноых пунктов и дальше будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов по линии маятниковой миграции населения к месту приложения труда – в районный центр Давлеканово. Степень развития и характер появления взаимосвязей различных видов будет зависеть от многих факторов.

Переход к многообразию ведения сельского хозяйства, направленный на появление и развитие мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, полное инженерное благоустройство территории, строительство дорог и прочих видов коммуникационной связи будет способствовать развитию территории.

Развитая транспортная инфраструктура позволит населению получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда.

В населенных пунктах будут располагаться учреждения периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользовании.

Прогноз населения в системе расселения.

Поселения имеют хорошую транспортную доступность в районный центр , самое отдаленное поселение находится на расстоянии 53,2 км от него. Транспортная доступность является причиной того, что 40% населения деревни ездит на заработки в районный центр Давлеканово. Поток возвратных поездок приобрел характер трудовых и учебных маятниковых миграций. Многие ездят в Давлеканово за покупками, по лечебным вопросам, по учебе.

Рассматривая село как территориально-экономическое образование, состоящее из совокупности взаимодействующих элементов производственного и непроизводственного назначения и представляющее собой определенную систему. При сложившейся специализации труда функциональное взаимодействие этих элементов не замыкается границами села, а охватывает прилегающие населенные пункты. Круг взаимоотношений села с другими населенными пунктами достаточно широкий – производственно экономические связи, обслуживание тяготеющих к селу населенных пунктов. Наряду с производственными и торговыми связями развиты также связи социального характера: лечебные, культурно-просветительские, хозяйственно-бытовые, административные.

Развитие села будет сопровождаться использованием части трудовых ресурсов населенных мест по линии миграции населения на постоянное место жительства и ежедневных трудовых поездок жителей, близлежащих к селу населенных пунктов .

Степень развития и характер проявления взаимоотношений различных видов зависит от многих факторов.

Переход к многообразию ведения хозяйства от крупных сельскохозяйственных предприятий до мелких фермерских хозяйств, снятие ограничений в жилищном строительстве, их полное инженерное благоустройство на базе локальных систем, строительство дорог и прочих видов коммуникационных связей (цифровое телевиденье, телефон, интернет) будет способствовать решению важнейших социальных проблем, закреплению кадров на селе.

Каждый населенный пункт – часть создаваемой групповой системы расселения, т. е. вовлечены в иерархическую систему взаимосвязанных населенных пунктов с развитой транспортной структурой, которая позволяет сельскому населению, независимо от места жительства получить относительно равноценную возможность в выборе места приложения труда. Учебы. Отдыха, культурно-бытового обслуживания.

1 – местные групповые системы взаимосвязанных населенных мест в границах сельских советов сельхозпредприятий, их подразделений, определенных фермерских хозяйств. Центрами местных систем являются крупные населенные пункты-центры сельских советов.

Транспортная доступность для центра местной системы 15-20 мин. В центрах местных систем представлен полный набор учреждений повседневного обслуживания. Цель создания местных систем приближение учреждений обслуживания к метам проживания людей, расширение сфер обслуживания и людей.

2 – уровень групповой системы расселения представлен подрайонными системами, формирующимися из местных систем в зоне влиянию более крупных населенных пунктов межхозяйственного значения. Транспортная доступность до центра подрайонной системы – 30мин. В подрайонных системах кроме учреждений повседневного пользования должны размещаться учреждения периодического облуживания.

3 – уровень системы – районная групповая система, формирующаяся в границах района с радиусом доступности до 45 мин до районного центра Давлеканово.

В районном центре располагается полный набор учреждений периодического пользования и часть учреждений эпизодического пользования.

Поселения развивается как важный сельскохозяйственный узел Давлекановского района, с развитием функций административно-хозяйственного и культурно-бытового обслуживания.

При определении прогнозной численности населения поселений Кидрячевского сельсовета на расчётные периоды учитывалась специфика их развития как сельскохозяйственных поселений и реальная динамика демографических процессов в стране и республике.

При устойчивой социально-экономической ситуации, при наличии экономически и социально привлекательных условий для жизни, в ближайшей перспективе можно будет рассчитывать на существенный рост миграционного притока.

3.3. Градообразующие кадры

Градообразующая часть населения состоит из работающих в базовых отраслях производства.

В настоящее время, на период разработки генерального плана градообразующие предприятия на территории поселений Кидрячевского сельсовета представлены предприятиями сельскохозяйственного производства, находящихся в селе Кидрячево , деревне Чачаево и деревне Бурангулово:

- молочно-товарные фермы ( на 600 и 200 голов ).

Согласно программы развития сельских поселений Кидрячевского сельсовета градообразующими предприятиями будут являться предприятия по сельскохозяйственному производству.

Сельское хозяйство.

Основные направления сельского хозяйства в поселениях Кидрячевского сельсовета – растениеводство и животноводство.

Торгово-закупочные предприятия представлены магазинами товаров повседневного спроса .

Коммунальное хозяйство.

С ростом объемов жилого и общественного фонда, с повышением уровня инженерной обеспеченности строений и территорий, предприятия по обслуживанию инженерной инфраструктуры населенного пункта будут развиваться.

Сфера обслуживания.

В настоящее время сфера облуживания поселений Кидрячевского сельсовета представлена работниками школ, детского сада, администрацией сельских поселений, амбулаториями. Проектом предлагается обеспечить уровень обслуживания населения, емкость запроектированных объектов культурно-бытового обслуживания установить в соответствии с нормативными показателями.

3.4. Численность населения.

3.4.1. Расчет численности населения исходя из демографической емкости территории.

Предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем, сохраняемом и проектируемом жилом фонде в границах населенного пункта при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды:

Численность населения села Кидрячево на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 459 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной части села Кидрячево, на отведённой по акту выбора территории (ранее – земли сельхозиспользования), запроектировано 57 участков  по 3000 кв.м. (0,3 га).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учётом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит  140 человек.

Общее количество населения села к 2032 году составит: 459+140=599 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на ранее отведённых участках) составит 599:128,0 га=4,68чел./га.

Численность населения села Бурангулово на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 257 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной части села Бурангулово, на отведённой по акту выбора территории (ранее – земли сельхозиспользования), запроектировано 50 участков по 3000 кв.м. (0,30 га.). Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 124 чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 257+124=381 чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 381:99,77 га=3,81 чел./га.

Численность населения деревни Чапаево на проектируемый период (IV кв. 2012 г.), согласно техническому заданию, составляет 401 человек.

На расчетный срок строительства (2032 г.) в восточной части деревни Чапаево, на отведённой по акту выбора территории (ранее – земли сельхозиспользования), запроектировано 20 участков по 3000 кв.м. (0,30 га.).

Проектное количество населения на расчетный срок (2032 г.), с учетом принятого среднего размера семьи - 2,5чел., составит 50чел.

Общее количество населения деревни к 2032 году составит: 401+50=451чел.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на  отведённых участках) составит 451:89,33 га=5,04 чел./га.

4. Технико-зкономические показатели

Село Кидрячево

табл. № 15

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 90.30 | 128.00 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 57.60 | 74.89 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 2.50 | 5.08 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Улицы, дороги, проезды | КМ./КВ.М | 4.1/24600 | 5.4/32482 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 27.74 | 44.78 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 459 | 599 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 7633.5(7600.2) | 10853.5(10820.2) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 16.56 | 18.12 |

Село Бурангулово

табл. № 16

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 51.64 | 99.77 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 38.70 | 53.95 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 0.56 | 0.56 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Улицы, дороги, проезды | КМ./КВ.М | 4.0/24000 | 5.87/35200 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 9.98 | 41.74 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | 12.74 |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 257 | 381 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 5293 | 8145 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 20.60 | 21.37 |

Деревня Чапаево

табл. № 17

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ | РАСЧЕТНЫЙ СРОК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Баланс использования территории |  |  |  |
| 1.1 | Территория в границах населенного пункта | ГА | 56.16 | 89.33 |
|  | Жилая застройка (индивидуально-усадебная) | ГА | 45.10 | 51.16 |
|  | Общественно-деловая застройка | ГА | 0.34 | 1.84 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | ГА | - | - |
|  | Улицы, дороги, проезды | КМ./КВ.М | 3.0/18000 | 3.7/22224 |
| 1.2 | Прочие территории | ГА | 8.92 | 34.11 |
| 1.3 | Резервные территории населенного пункта | ГА | - | - |
| 2 | Численность населения | ЧЕЛ. | 401 | 451 |
| 3 | Жилищный фонд | КВ.М | 6703.4(6668.9) | 7853.4(7818.9) |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью | КВ.М/ЧЕЛ. | 16.63 | 17.01 |

5. Утилизация ТБО

Существующие свалки ТБО расположены на расстоянии не соответствующем  требованиям СанПин (менее 1000м. от жилой застройки). Свалки необходимо рекультивировать и вынести за пределы 1000 метровой зоны от населенных пунктов.