# ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана сельского поселения Соколовский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан выполнена в соответствии:

- с муниципальным контрактом, заключенным между ООО «Альфа-проект» и Администрацией сельского поселения Соколовский сельсовет муниципального района Давлекановский район РБ;

- с техническим заданием на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений, утвержденным Главой Администрации сельского поселения Соколовский сельсовет муниципального района Давлекановский район РБ;

- с Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

- с федеральной инструкцией «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план  является документом территориального планирования и определяет назначение территорий поселения, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Основанием для разработки проекта генерального плана территории сельского поселения является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации муниципальных полномочий в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительного кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.

Основные положения функционального и планировочного развития сельского поселения Соколовский  сельсовет опирались на следующие существующие и перспективные приоритеты градостроительного развития Давлекановского района:

- снижение неравномерности в уровнях социального и экономического развития муниципального образования за счет перераспределения деловой и градостроительной активности зон населенных пунктов сельсовета;

- концентрация градостроительной активности в зонах планируемого размещения объектов капитального строительства областного, районного и муниципального значения;

- повышение качества сельской среды до уровня современного жилого образования с развитой экономической, социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой.

При разработке данного проекта использовались следующие документы:

-  задание на разработку документа территориального планирования с данными целевых программ социально-экономического развития Давлекановского района;

-  акт обследования и выбора территории для развития поселения;

- исходные данные и технические условия республиканских, районных служб, собранные в процессе разработки проекта;

Проект рассчитан на реализацию в два этапа:

-  1 очередь строительства до 2029 года;

-  расчетный срок до 2039 года.

Этапы работы над Генеральным планом сельского поселения

Соколовский  сельсовет муниципального района

Давлекановский район Республики Башкортостан:

I этап – аналитический:

- анализ современного использования территорий;

- анализ природных условий (инженерно-геологические процессы, климат, природные ресурсы);

- анализ состояния окружающей среды;

- анализ динамики численности населения, его демографической структуры;

- анализ социально-экономического положения (производственного комплекса, инженерно-транспортной структуры, социальной);

II этап – операционный:

- выявление природных и планировочных ограничений  для застройки территорий;

- прогноз численности населения и его структура;

- прогноз динамики производства, занятости,  развития инфраструктуры;

- прогноз пространственного развития населенных пунктов сельского поселения;

- прогнозы системных функций, связей, структуры центров, природных комплексов;

III этап – проектный:

- разработка территориально-планировочной и структурной схемы развития   – модели транспортного и планировочного каркаса сел;

- функциональная структура территорий.

Реализация и финансовое обеспечение проектных решений

Генеральный план сельского поселения Соколовский  сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан является основным документом для осуществления всех видов строительства. План реализации проекта утверждается главой местной Администрации. Постоянный контроль за выполнением проекта позволяет выявить недостатки и своевременно принять необходимые меры к их устранению.

Меры по реализации проекта:

- при рассмотрении республиканскими организациями предложений министерств и ведомств по размещению объектов необходимо руководствоваться планировочными решениями проекта;

- при размещении промышленных предприятий необходимо размещать предприятия, связанные с обслуживанием населения и уже сложившихся отраслей промышленности;

-  следует обратить особое внимание на решение природоохранных вопросов;

-  регулировать развитие сельского поселения в пределах возможностей, обеспечить качественные изменения в развитии поселения, а именно: развитие сферы обслуживания, изменение характера застройки, уровня инженерного оснащения и благоустройства, улучшение санитарно-гигиенической обстановки, усиление межселенных связей.

Важной задачей для Администрации района становится решение вопроса обеспеченности населения жильем и культурно-коммунальными учреждениями, обеспечение приближения к нормам Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г., в первую очередь, максимальное приближение к населению комплексов учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания и концентрация в центрах и подцентрах периодического обслуживания учреждений эпизодического пользования. Следует осуществлять строительство жилых домов, наиболее полно отвечающих условиям жизни сельского поселения, последовательно осуществлять инженерное оборудование и благоустройство, реконструкцию дорог общего пользования и другие меры по улучшению условий жизни, быта и труда.

# I. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# СОКОЛОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ

# ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# ПРИРОДНЫЕ И КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ.

Соколовский   сельсовет находится в центральной части Давлекановского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Казангуловским сельским поселением, с северо-запада – с Сергиопольским сельским поселением, с северо-востока – с Имай-Кармалинским сельским поселением, с востока – с Бик-Кармалинским сельским поселением, с юго-востока – с Раевским сельским поселением, с юго-запада – Курманкеевским сельсоветом. Центр сельского поселения – деревня Соколовка. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: д. Соколовка, д. Новошарипово, д. Старошарипово, д. Черкассы.

Климат

Климатическая характеристика приводится по м/ст. Раевский по данным Справочника по климату СССР (1968г.), ТСН «Климат Республики Башкортостан» (2001г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Проектируемый населенный пункт расположен в лесостепной зоне и характеризуется континентальным климатом с холодной и сухой зимой и теплым засушливым летом.

Тепловой режим. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Наиболее холодным месяцем является январь со среднемесячной температурой -14,2ºС. Самый жаркий месяц – июль со среднемесячной температурой +20,0ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет – 45ºС, абсолютная максимальная +40ºС.

Климатические параметры холодного периода года

- Температура воздуха наиболее холодных суток, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 430 С,

обеспеченностью 0,92 – 380 С.

- Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0 С:

обеспеченностью 0,98 – 370 С,

обеспеченностью 0,92 – 320 С.

- Температура воздуха обеспеченностью 0,94 - 200 С.

- Абсолютная минимальная температура воздуха - 450 С.

- Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 8,00 С.

- Продолжительность, суточная и средняя температура воздуха периода,

0 С, со среднесуточной температурой воздуха:

≤ 0° С – 160;

≤ 8° С – 209;

≤ 10° С – 223.

7. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 80 %.

8. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца 78 %.

9. Количество осадков за ноябрь - март составляет 119 миллиметров.

10. Повторяемость направления ветра, % за XII-II/III-IV:

табл. №1

| Станция | Повторяемость направления ветра за XII-II/III-IV, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
|  | 7/11 | 2/5 | 3/4 | 11/10 | 35/29 | 9/15 | 17/18 | 6/6 |

11. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с:

табл. №2

| Станция | Повторяемость направления ветра по румбам за январь, м/с |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 4,2 | 4,5 |

12. Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца составляет 3,8 м/с.

Климатические параметры теплого периода года.

1.Барометрическое давление – 994,4 гПа.

2. Температура воздуха, 0 С:

обеспеченностью 0,99 +26,4;

обеспеченностью 0,98 +26,8;

обеспеченностью 0,96 +24,9;

обеспеченностью 0,95 +24,2.

3. Средняя максимальная температура наиболее теплого месяца составляет +26,4 0 С.

4. Абсолютная максимальная температура воздуха – +380 С.

5. Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца составляет +12,20 С.

6. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца составляет 65 %.

7. Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца – 54 %.

8. Количество осадков за апрель-октябрь составляет 280 миллиметров.

9. Суточный максимум осадков – 77 миллиметр.

10. Минимальная из средних скоростей ветра за июль – 0,0 м/с.

11. Преобладающее направление ветра за июнь – западное.

табл. №3

| Станция | Повторяемость направления ветра за июнь-август, % |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СВ |
| м/ст. Раевский | 17 | 7 | 6 | 6 | 17 | 11 | 26 | 12 |

12. Среднее число дней с росой за год – 62.

Среднемесячная и годовая температура воздуха, С 0:

табл. №4

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | -13,7 | -12,3 | -6,0 | 4,9 | 13,3 | 17,6 | 19,3 | 16,9 | 11,4 | 3,5 | -4,4 | -10,2 | 3,4 |

Средняя скорость ветра (год) по направлениям, м/с:

табл. №5

| Станция | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/ст. Раевский | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |

Число дней с наиболее сильными морозами с температурой менее -30ºС в среднем достигает 2 дня, с температурой менее -20ºС – 18,4 дня.

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоблачном небе составляет 5867 МДж/м² за год. Продолжительность солнечного сияния 1850 – 1820 час.

Влажностный режим. Территория района недостаточно увлажнена. За год выпадает в среднем 420 мм осадков, причем основная часть в теплый период – 299 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, июле. Летом преобладают ливневые дожди. Но в отдельные годы распределение осадков нарушается, часто бывают засухи.

Засушливые явления возможны в мае-июне, когда относительная влажность уменьшается в среднем до 58 %. Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 79 %, наиболее теплого – 68 %, среднегодовая относительная влажность – 72 %.

Зимой мощность снежного покрова достигает 20 – 30 см, вес снежного покрова на 1 м² горизонтальной поверхности, возможный 1 раз в 5 лет составляет 145 кг, в 50 лет – 269 кг.

Ветровой режим. На рассматриваемой территории в течении всего года преобладают ветры южного и юго-западного направлений, особенно в зимний период. Среднегодовая скорость ветра – 3,0 м/с. В среднем за год отмечается 13 дней с сильным ветром.

Повторяемость направлений ветра, %

табл. №6

|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплый период | 15 | 9 | 4 | 10 | 20 | 18 | 9 | 15 |  |
| Холодный период | 12 | 3 | 1 | 12 | 37 | 20 | 4 | 10 |  |
| Год | 14 | 7 | 3 | 10 | 27 | 19 | 7 | 13 | 19 |

Опасные погодные явления:

- Метели. В зимний период сезон при усилении ветра более 6м/сек возникают метели, в среднем за год бывают 46 дней с метелью. Преобладают метели умеренной интенсивности южного и юго-западного направлений, вследствие чего рекомендуется ветро- и снегозащита селитебных территорий от ветров этих направлений планировочными средствами.

- Туманы. Среднегодовое число дней с туманом, в среднем, около 30, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

- Засухи. Критерием для оценки интенсивности засухи принят гидротермический коэффициент (ГТК): значение ГТК менее 0,6 – 0,7 характеризует очень засушливую обстановку, которая в сочетании с ветром создает суховейные явления, пагубно влияющих на сельскохозяйственные культуры.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства с.Ивановка относится к климатическому подрайону IB. Расчетная температура для проектирования отопления - 35ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) 208 дней. максимальная глубина промерзания почвы раз в 10 лет равна 152 см, раз в 50 лет – 207 см.

Климатические условия для рассеивания вредных примесей

По районированию территории России по метеорологическим условиям рассеивания территория Предуралья Башкортостана относится к зоне с повышенным потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), которая характеризуется низкой рассеивающей способностью атмосферы.

Неблагоприятные для рассеивания метеорологические условия обуславливают повышение уровня загрязнения. Наибольшее влияние на рассеивание примесей оказывает режим ветра и температуры.

Накоплено примесей в воздухе населенных пунктов и увеличению загрязнения способствует:

1. Слабый ветер в сочетании с приподнятой температурной инверсией.

2. Приземные инверсии и штиль, затрудняющие вертикальный воздухообмен.

3. Высока температура воздуха и слабый ветер.

4. Туманы.

5. Опасное направление и скорость ветра (4 – 7 м/сек.).

При низких источниках выбросов повышенный уровень загрязнения воздуха отмечается при слабых ветрах (0 - 1 м/сек) за счет скопления примесей в приземном слое. При слабом ветре концентрация примесей может увеличиваться на 30 -70 %, чем при других скоростях.

Повторяемость слабых ветров на территории 56 % от общего числа случаев, с максимумом в августе-сентябре.

Наибольшую опасность с точки зрения загрязнения атмосферы представляют условия застоя воздуха, т.е. сочетание инверсии со слабыми ветрами. В условиях застоя воздуха особую опасность представляют низкие и неорганизованные источники, выбросы которых могут также значительно влиять на загрязнение воздушного бассейна даже небольшого населенного пункта.

Повторяемость приземистых инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 34 %, а приподнятых инверсии – 44 % (в целом по Республике Башкортостан).

Повторяемость приземных инверсий в годовом распределении от общего числа наблюдений составляет 30 %. По сезонам года инверсии распределены довольно равномерно. Мощность и интенсивность приземных инверсий составляет 0,3-0,6 км и 2 - 6º С. Максимум наблюдается зимой (0,5-1 км и 5-10ºС), минимум – летом.

1.2.Рельеф

Рельеф участка ровный с общим уклоном на северо-запад в сторону р.Юрмы. Абсолютные отметки участка изменяются в пределах 180,0 – 204,0

# 2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В геоморфологическом отношении территория находится в пределах денудационной равнины и приурочена к водоразделу рек Чермасан и Мал.Удряк.

В геологическом строении участка принимают участие четвертичные и уфимские отложения, перекрытые сверху почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,5м. Четвертичные отложения представлены суглинками, супесями, песками, уфимские – глинами. Мощность четвертичных отложений от 1,0м до 1,6м, уфимских – от 1,3м до 6,1м. Суглинки коричневые известковидные от твердой до текуче-пластичной консистенции, мощность 1,0 – 5,5м. Пески коричневые, пылеватые, реже средней крупности и гравелистые, водонасыщенные, мощность 0,5-6,2м. Супеси коричневые пластичные и твердые, мощность 1,9-2,8м. Глины красные аргиллитоподобные твердой консистенции.

Перечисленные выше грунты будут служить естественным несущим основанием фундаментов зданий и сооружений.

Грунтовые воды на участке вскрыты скважинами на глубине1,6-5,0м. Уровень их может подняться в весеннее время на 2,0м выше указанных величин. Коэффициент фильтрации рекомендуется для суглинков 0,5м/сут., для супесей 0,8м/сут., для песков 2м/сут., для уфимских глин 0,1м/сут. Грунтовые воды агрессивными свойствами по отношению к цементу бетонов не обладают.

Территорию села Ивановка по инженерно-геологическим, геоморфологическим и гидрогеологическим условиям следует разделить на 3 района.

Первый район, благоприятный для строительства, в геоморфологическом отношении относится к коренному склону р.Юрмы в районе села и ко II надпойменной террасе. Уклоны местности от 0,5 до 8%, грунтовые воды вскрыты на глубине 5,0м. Грунты имеют несущую способность более 3кг/см2.

Второй район, условно благоприятный для строительства, в геоморфологическом отношении приурочен ко II надпойменной террасе р.Юрмы. Уклоны местности от 0,5 до 8%, грунтовые воды залегают на глубине 1,7-4м от поверхности земли и могут в весеннее время подняться на 2,0м от вышеуказанных уровней. Грунты имеют несущую способность менее 2кг/см2.

Третий район, неблагоприятный для строительства, занимает территорию с большим уклоном (более 12%), заболоченную и подверженную боковой и глубинной эрозии (р.Дёма и овраг глубиной 3-4м).

Территория села Ивановка в основном находится в благоприятных и условно благоприятных условиях для строительства, небольшой участок является неблагоприятным для строительства.

Карстовые явления

Развитие карстовых явлений на территории Давлекановского района влияет на всю природу местности: на рельеф, воды, почвы и растительность.

Карст - совокупность явлений, связанных с деятельностью воды (поверхностной и подземной) и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пустот разного размера и формы. К растворимым породам относятся сульфатные и карбонатные отложения, не считая галиты (поваренная соль).

Конкретные закарстованные территории (участки, площадки) по степени устойчивости для строительства, в зависимости от среднегодового количества провалов делятся на пять категорий. Территория Давлекановского района относится к I – очень неустойчивые; >1,0 провал/год на 1 км2.

Инженерно-геологические изыскания на закарстованных территориях выполняются в строгом соответствии со СНиП 11-105-97 ч.2, СП 11-105-96, ТСН 302-50-95 п. 3.

Градостроительное проектирование должно быть направлено на интенсивное использование карстово-неопасных площадок, где плотность жилого фонда может быть повышена на 10 ... 15 %. Планировка застройки карстоопасных жилых районов должна выполняться с учетом категорий карстовой устойчивости территории.

В Давлекановском районе РБ ввиду I (очень неустойчивой) категории карстовой устойчивости территории, рекомендуемые значения плотности населения и этажности зданий для разработки проектов отсутствуют (4.1. ТСН 302-50-95. РБ), также при разработке проектов планировки необходимо соблюдать следующие требования:

- учитывать и сохранять естественный рельеф местности, принимая меры для минимального нарушения путей естественного стока поверхностных и талых вод;

- отдавать предпочтение протяженным в плане зданиям, конструкции которых обеспечивают большую пространственную жесткость;

- не допускать расположения зданий над карстовыми полостями;

- предусматривать комплекс мероприятий, не допускающих активизации карстово-суффозионных процессов.

# 3. ГИДРОГРАФИЯ

Гидрография сельского поселения Соколовский  сельсовет представлена рекой Дёма, её притоками, прудами и множеством озер.

Река Дема – река  протекает по северо-западной границе сельского поселения.

Перечень водотоков более 10 км, протекающих по территории

сельского поселения Соколовский  сельсовет

табл. № 7

| № | Наименование реки | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность реки, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Дема | река Белая в 475 км от устья | 556 |

Река Дема (Дим), левый приток реки Белой. Берет начало на Стерлибашевско-Федоровской возвышенности, на Западе Федоровского района. В верховье течет по территории Оренбуржской облачти, затем, пересекая Бугульминско-Белебеевскую возвышенность, направляется на Северо-Восток и впадает в реку Белую у г.Уфы. Протекает по Федоровскому, Бижбулякскому, Миякинскому, Альшеевскому, Давлекановскому, Чишминскому, Уфимскому районам РБ. 

      Длина реки 556 км, площадь бассейна 12,8 тыс. км2, средняя высота 243 м, лесистость 12%. Рельеф в верхней части бассейна платообразно-возвышенный с выс. 300-400 м; в средней и нижней частях представлен Камско-Бельской увалистой равниной. Широко распространены отложения известняков, доломитов, гипсов и ангидритов. Закарстованность бассейна 44%. Преобладают черноземные почвы, по дол. - аллювиальные. Питание реки преимущественно снеговое. Средне-годовой сток в устье 48,6 м3/с. Основные притоки: Тятер, Уязы, Мияки - справа; Садак, Менеуз, Удряк - слева.

Согласно данным администрации сельского поселения,  на территории сельского поселения Соколовский  сельсовет МР Давлекановский  район риску подтопления паводком 1% обеспеченности подвержены населенные пункты д. Новошарипово (18 домов)  и д. Старошарипово (13 домов) от реки Дема.

# 4. ПОЧВА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Давлекановский район входит в предуральскую степную сельскохозяйственную зону. В почвенном покрове пахотных угодий преобладают средне- и тяжелосуглинистые черноземы типичные и типичные карбонатные (более 53 %) и черноземы выщелоченные (более 37 %). Это зона совместного проявления водной и ветровой эрозии (при преобладании последней).

Почвенно-растительный покров лесостепной. Лесистость составляет около 5%. Березовые, дубовые, березово-дубовые, липовые, березово-осиновые леса развиты в основном на темно-серых лесных почвах. Под злаково-разнотравными и ковыльно-разнотравными степями на склонах балок, речных долин, междуречных равнин, под обширными пашнями сформированы выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы. Для речных пойм характерны осокорь, ива, ольха, черемуха, крушина, калина, смородина, шиповник. На склонах, имеющих южную экспозицию, растут кустарники — бобовник, спирея, карагана (чилига).

# 5. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ

По данным ОАО АНК «Башнефть» в административных границах Давлекановского района расположены 5 месторождений углеводородного сырья (Гремячинское, Давлекановское, Искандеровское, Шингакульское, Гордеевское), на которых ведутся разработки ОАО АНК «Башнефть».

На территории сельского поселения Соколовский  сельсовет месторождения полезных ископаемых представлены 3-мя горными отводами нефтедобычи. Расположение участков нефтедобычи см. том III «Графическая документация» лист ГД-1.

Согласно данным Минэкологии РБ, справок об отсутствии месторождений общераспространенных полезных ископаемых, запасы которых учтены государственным балансом, а также лицензий на пользование недрами на территории сельского поселения Соколовский сельсовет МР Давлекановский район РБ министерством не оформлено.

- ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории сельского поселения Соколовский  сельсовет особо охраняемые территории отсутствуют.

II. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Комплексная оценка территории является основой для принятия проектных решений генерального плана, разработки предложений по функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной оценки территории является выявление территориальных ресурсов для развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения.

# 1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке и наличии факторов экологического риска: территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая выражается в присутствии на территории химического загрязнения, а также влиянии физических факторов экологического риска от производственной деятельности сельхозпредприятий и автотранспорта. Источником загрязнения окружающей среды являются населенные пункты и промышленные объекты, расположенные в них.

Основные направления улучшения экологической обстановки:

В целях обеспечения экологической безопасности и формирования благоприятной среды проживания на территории проектирования следует предусматривать проведение следующих природоохранных мероприятий:

- исключение размещения промышленных объектов, являющихся дополнительными источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека;

- организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей;

- ландшафтное благоустройство, озеленение, выделение рекреационных зон на территориях населенных пунктов;

- использование экологически безопасных технологических и технических решений инженерного обеспечения территории;

- регламентированное использование территории санитарно-защитных зон,     водоохраной зоны, прибрежной защитной полосы и охранных зон коммуникаций.

# 2 . ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом ограничения на использование территории определяются на основе выделения зон с особыми условиями использования территории, а также природоохранных требований. На территории сельского поселения Соколовский  сельсовет выделяются водоохранная зона реки Дёма, водоохранные зоны прудов и озер, прибрежные защитные полосы, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные полосы и разрывы.

В настоящее время прибрежные полосы рек и ручьев не установлены и эксплуатируются с нарушением экологических требований о водоохранных зонах рек, озер и водохранилищ.

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ, береговые полосы в соответствии с ст. 6  Водного кодекса РФ.

Размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Соколовский  сельсовет следующие:

табл. №8

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Дёма | 556 | 200 | 40 | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет  5 метров.

Технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сети водоснабжения;

-  газораспределительной сети;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15м - для ВЛ 35 кВ, 20 м -  для  ВЛ 110 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. Охранная  зона вдоль трассы газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89 составляет 10 м. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия,  группы  предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися  источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье  человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- для создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- для организации дополнительных озелененных площадей,  обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха  и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств  и  объектов.  Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном  порядке  методам расчета  рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий сельского поселения Соколовский  сельсовет

и их санитарно-защитные зоны (м)

табл. №9

| № п/п | Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Кол-во голов скота / пашни | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Соколовка |
| 1 | Машино-тракторная мастерская (МТМ) | Гаражи и парки по ремонту с/х техники | Недействующ. | 50 м |
| 2 | Молочно товарная ферма (МТФ) | животноводство | Недействующ. | 50 м |
| 3 | Зерносклад (складской сектор) | Складирование сельскохозяйственной продукции | Недействующ. | 50 м |
| д. Старошарипово |
| 1 | Молочно товарная ферма (МТФ) | животноводство | Недействующ. | 50 м |

В пределах поселения расположены сельскохозяйственные предприятия с СЗЗ  50-300 м от границ своих участков и сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция.

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, установленных действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Регламенты использования территории

санитарно-защитных зон предприятий

табл. №10

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - рекреационные зоны и отдельные объекты; - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - спортивные сооружения; - парки; - образовательные и детские учреждения; - лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса опасности, чем основное производство; - пожарные депо; - бани, прачечные; - объекты торговли и общественного питания; - мотели; - гаражи; - площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - автозаправочные станции; - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы; - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - канализационные насосные станции; - сооружения оборотного водоснабжения; - питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

# 3. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории Давлекановского района Республики Башкортостан список памятников истории, архитектуры и искусства насчитывает 51 объект.

Согласно представленным данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры РБ, на территории сельского поселения  Соколовский сельсовет зарегистрировано 2 памятника археологии.

Список недвижимых объектов культурного наследия на территории

сельского  поселения Соколовский сельсовет.

Памятники археологии

табл. № 11

| Выявленные памятники истории и архитектуры |
| --- |
| № | Наименование памятника | Место расположения | Датировка | Современное использование, для пам. археол. - источник | Принятие на гос. охрану |
|  |  |  |  |  | координаты | документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Памятник археологии |
| 1 | Соколовское селище | B 0,8 км к ЮЮЗ от д. Соколовка на правой надпойменной террасе р. Демы | бронза | КПАБ № 115 Научный отчет по итогам мониторинга памятников археологии в Давлекановском районе PB в 2009 г. Бахшиев И.И., Насретдинов P.P. | - | Выявленный |
| 2 | Старошарипово-1, курганный могильник | дер. Старошарипово, Соколовский сельсовет. Могильник расположен в 780 м к CB от кладбища находящегося на CB окраине деревни (азимут 221°) (ориентиры по наиболее крупной курганной насыпи). Курганы расположены к 3 и В от автодороги Старошарипово-Казангулово. Насыпи вытянуты по линии ЮЗ-СВ. |  | Научный отчет по итогам мониторинга памятников археологии в Давлекановском районе РБ в 2009 г. Бахшиев И.И., Насретдинов P.P. | 1 .N54°13'451" EO N55°09'978" 2. N54°13'236" EO N55°10'296" 3. N54°13477" EO N55°I0'526" 4. N54°I3'604" EO N55°10'159" |  |

Памятники археологии отражены на чертеже ГП-1 тома III «Графическая документация».

III    СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Соколовский   сельсовет находится в центральной части Давлекановского района. Территория сельского поселения граничит с севера – с Казангуловским сельским поселением, с северо-запада – с Соколовским сельским поселением, с северо-востока – с Имай-Кармалинским сельским поселением, с востока – с Бик-Кармалинским сельским поселением, с юго-востока – с Раевским сельским поселением, с юго-запада – Курманкеевским сельсоветом. Центр сельского поселения – деревня Соколовка. В состав сельского поселения входят 4 населенных пункта: д. Соколовка, д. Новошарипово, д. Старошарипово, д. Черкассы.

Планировочный каркас территории сельского поселения Соколовский  сельсовет создают автодорога республиканского значения Давлеканово-Толбазы. Для планировочной организации территории сельского поселения вывод о выгодном размещении (вдоль автомагистрали) в перспективе дает основание для утверждения об устойчивой инвестиционной привлекательности, возможности формирования зон планируемого размещения объектов республиканского, районного и местного значения.

Рассматривая градостроительное развитие сельского поселения Соколовский  сельсовет, необходимо учитывать:

- условия для обеспечения экологически устойчивого состояния территории, организации единого экологического каркаса;

- возможность создания единых региональных систем инженерной и транспортной инфраструктур,  рекреационных систем.

Градостроительный потенциал территории

В административных границах сельского поселения Соколовский  сельсовет расположено 4 населенных пункта – д. Соколовка, д. Новошарипово, д. Старошарипово, д. Черкассы.

Деревня Соколовка – административный центр сельского поселения Соколовский  сельсовет с населением 498 человек, расположено в западной части  территории сельского поселения в 9 км от районного центра г.Давлеканово, в 9 км от ближайшей ж/д станции Давлеканово.

По южной окраине села проходит автодорога межрайонного значения Давлеканово-Толбазы. Территория деревни ограничена с южной стороны автодорогой межрайонного значения, с восточной стороны санитарно-защитной зоной от производственных предприятий, с северной стороны – водоохраной зоной от реки Дема.

Деревня Новошарипово расположена в 2 км к северо-востоку от административного центра сельского поселения. Население деревни – 49 человек.

С юго-восточной стороны к деревне подходит автодорога муниципального значения Соколовка – Казангулово. Территория деревни ограничена с южной и западной стороны– водоохраной зоной от реки Дема и лесным массивом.

Деревня Старошарипово расположена в 5 км северо-восточнее административного центра сельского поселения. Население – 134 человек.

По южной стороне деревни проходит автодорога муниципального значения Соколовка – Казангулово. Территория деревни ограничена с северной стороны– водоохраной зоной от озера и лесным массивом.

Деревня Черкассы расположена в 6 км юго-восточнее административного центра сельского поселения. Население -1 человек. С северо-западной стороны к деревне подходит автодорога местного значения, соединяющая населенный пункт с административным центром.

IV. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ

Постоянное население сельского поселения Соколовский  сельсовет по состоянию на 2019 г. составляет 682 человек. За период 2002-2019 гг. численность населения сельского поселения уменьшилась на 4 чел.

Динамика населения сельского поселения Соколовский  сельсовет

табл. №12

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Перепись, 2002 год (чел.) | Перепись, 2010 год (чел.) | Численность населе ния 2019г. | Изменения населения чел. / % | Общее количест- во семей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соколовский сельсовет | 676 | 678 | 682 | +4/+0,6 | 198 |

Общее количество семей  в сельсовете – 198, средний размер семьи по сельсовету составляет 3,4 человека.

Возрастная структура населения сельского поселения

Соколовский  сельсовет

табл. №13

| Насел.пункт Возрастные группы (чел.) | д.Соко-ловка | д. Старошарипово | д. Новошарипово | д. Чер-кассы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| До 7 лет | 71 | 17 | 4 | - |
| От 7 до 16 лет | 38 | 21 | 5 | - |
| Старше 55 лет женщин | 63 | 17 | 6 | - |
| Старше 60 лет мужчин | 32 | 8 | 3 | 1 |
| 16-55 лет женщин | 138 | 38 | 15 | - |
| 16-60 лет мужчин | 156 | 33 | 16 | - |
| Всего населения в поселке | 498 | 134 | 49 | 1 |

табл. №14

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Количество населения (всего) чел. | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В трудо-способном возрасте | Дети до 16 лет | Пенсио-неры |
| 1 | Соколовский сельсовет | 682 | 396 | 156 | 130 |
|  |  | 100% | 58,0% | 22,9% | 19,1% |

2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Соколовский  сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка трудовых ресурсов

табл. №15

| Категория населения | Современное состояние (2019 г.) |
| --- | --- |
|  | чел. | % |
| Численность населения, всего | 682 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 396 | 58,0 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 39 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 435 | 63,8 |

# РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Давлекановский район расположен на юго-западе Республики Башкортостан в 90 километрах от города Уфы. Основную линию ландшафта района составляют долины рек Дема, Уршак, Малый Удряк и озера Асликуль.

Район граничит с Чишминским, Благоварским, Буздякским, Белебеевским, Альшеевским, Аургазинским и Кармаскалинским районами.

Представляет собой территорию, обладающую значительным рекреационным потенциалом.

На территории Соколовского сельсовета в рекреационных целях традиционно используется долина реки Дема. Дема, в отличие от других рек Башкирии, спокойная степная река с удивительными по красоте берегами. Водное путешествие по Деме не привлекает поклонников экстрима. Здесь нет горных порогов и перекатов. Поэтому на Дему едут любители спокойного путешествия по тихой реке.

На территории сельского поселения Соколовский  сельсовет протекает река  Дёма, имеются небольшие пруды и озера. Их долины традиционно служат для рекреационных целей и рыбалки.

# V . ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   ПОСЕЛЕНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЕ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации основной целью развития сельского поселения Соколовский  сельсовет является создание градостроительными средствами комфортной среды обитания. Ее достижение основывается на следующих положениях:

- существующее сельское поселение и территории инвестиционного развития необходимо формировать как целостный развивающийся организм;

- особое значение необходимо уделять экологической безопасности среды сельского поселения и повышению устойчивости природного комплекса;

- формирование масштабной жилой среды, соответствующей градостроительной ситуации;

- повышение уровня и качества жизни, условий проживания в существующем сельском поселении, в том числе надежности и комфорта транспортного и инженерного обслуживания;

- развитие общественно-деловых зон, в т.ч. регионального значения, расширение инфраструктуры мест приложения труда, как в сфере малого и среднего бизнеса, так и в сфере общественно-деловых, коммерческих, финансовых и обслуживающих отраслей, обеспечивающих 85-90 % занятости трудовых ресурсов сельского поселения;

- обеспечение многообразия жилых сред и типов жилья, отвечающих разнообразию запросов и потребностей, а также материальных возможностей населения;

- улучшение условий проживания, состояния, качества жилого фонда с учетом роста средней жилищной обеспеченности к 2039 г. в среднем до 30 м2 на человека;

- комплексное благоустройство, озеленение территорий сельского поселения.

Реализация мероприятий  по территориальному планированию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

2. УЧЕТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений, доступных маломобильным группам населения в сельском поселении Соколовский  сельсовет необходимо руководствоваться СНиП 35-01-2001 «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения». Они разработаны в соответствии с требованиями СНиП 10-01-94 на базе действующих нормативов по доступности зданий и сооружений для инвалидов с учетом зарубежных норм, стандартов и рекомендаций и не содержат противоречий положениям СНиП 2.08.02-89* (раздел 4), СНиП 2.08.01-89*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 2.09.04-87*.

К СНиП 35-01-2001 разработаны следующие своды правил: СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»; СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов».

В настоящее время выполнение этих норм при строительстве и реконструкции объектов обслуживания населения в сельском поселении Соколовский  сельсовет носит формальный и эпизодический характер.

# 3. ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации предусматривается четкое функциональное зонирование территории, основанное на комплексной оценке и планировочных ограничениях  градостроительного развития, градостроительной ситуации и условиях современного использования территории, учитывающее существующую капитальную застройку, земельные отводы под капитальное строительство, сложившуюся улично-дорожную сеть, имеющиеся зеленые насаждения, зоны с особыми режимами использования, преобладающие направления ветров, санитарно-экологическое состояние окружающей среды и социально-экономический  потенциал поселения.

Одной из главных задач функционально-планировочной организации сельского поселения является формирование рациональной системы населенных пунктов. Это достигается строгим учетом градостроительной ситуации при использовании территорий, созданием эффективной транспортной связи населенных пунктов между собой, организацией взаимосвязи внутрипоселенческой системы рекреации (экологического каркаса) с внешним по отношению к поселению лесопарковым поясом, надежностью и комфортностью транспортного и инженерного обслуживания, архитектурно-планировочной и композиционной целостностью структуры.

Баланс территории сельского поселения Соколовский  сельсовет

по категориям земель

табл. №16

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Соколовский сельсовет в административных границах | га | 5962,9 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | га | 915,0 |
| 2 | Земель водного фонда | га | 92,9 |
| 3 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 4642.0 |
| 4 | Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, земли обороны,…специального назначения | га | 164,2 |
| 5 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 148.8 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 59.14 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,4 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 11,89 |
|  | рекреационных зон | га | 67.18 |
|  | земель водного фонда | га | 5,0 |
|  | Земель специального назначения в насел. пунктах | га | 2,18 |

4. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Существующий баланс земель населенных пунктов

по функциональным зонам

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования

табл. №17

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр., га (сущ.) | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | д. Соколовка | 94,5 | 28,65 | 3,4 | 9,36 | 1,3 | 47,96 | 0,83 | 3,0 |
| 2 | д. Новошарипово | 15,8 | 8,13 | - | - | 0,53 | 6,04 | - | 1,1 |
| 3 | д. Старошарипово | 30,4 | 14,26 | - | - | 0,7 | 13,19 | 1,35 | 0,9 |
| 4 | д. Черкассы | 8.1 | 8.1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 148.8 | 59.14 | 3,4 | 9,36 | 2,53 | 67.19 | 2,18 | 5,0 |

5. ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА

В настоящее время в сельском поселении Соколовский  сельсовет согласно данным Администрации сельского поселения зарегистрированное население составляет 682 человека.

Существующий жилой фонд представляет собой усадебную и блокированную застройку (двухквартирные дома).

Табл. №18

| № | Наименование населенных пунктов | Каменных домов, м2 | Деревянных домов, м2 | Общая площадь, м2 | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Д. Соколовка | 39058 | 3400 | 7305 | 40 |
| 2 | Д. Старошарипово | 54 | 1543 | 1597 | 40 |
| 3 | Д. Новошарипово | - | 758 | 758 | 50 |
| 4 | Д. Черкассы | - | 45 | 45 | 50 |
|  |  | 3959 | 5746 | 9705 |  |

Общая площадь жилого фонда составляет 9,705 тыс. м2.

- Жилищная обеспеченность 9705:682=14,23 м2/чел.

По материалу стен, из общего объема жилого фонда, каменные составляют 3,959 тыс.м2 или 40,8%, деревянные 5,746 тыс.м2 или 59,2%.

Анализ жилого фонда выполнен на основании справок, представленных службами администрации муниципального района.

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается активное развитие населенных пунктов сельского поселения за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Предполагается увеличение существующего показателя средней жилищной обеспеченности с 14,23 м2 до 30 м2 общей площади на человека с соответствующим уменьшением числа проживающих на существующих территориях за счет расселения в домах нового строительства.

6. СИСТЕМА  КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

По данным Администрации сельского поселения  Соколовский  сельсовет на территории поселения находятся следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

д. Соколовка:

- средняя школа на 110 учащихся со спортзалом площадью 180 м2;

- детский сад на 70 мест;

- сельский клуб на 60 мест с библиотекой на 6,0 тыс.книг;

- Администрация сельского поселения, отделение почты;

- фельдшерско-акушерский пункт на 12 посещений в смену;

-  магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 63,0 м2;

д. Новошарипово:

- объекты социально-культурного обслуживания отсутствуют.

д. Старошарипово:

- объекты социально-культурного обслуживания отсутствуют.

д. Черкассы:

- объекты социально-культурного обслуживания отсутствуют.

Существующая территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения построена по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. В административном центре сельского поселения с.Ивановка размещаются базовые объекты, осуществляющие непосредственное обслуживание населения. Объекты обслуживания расположены преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Потребность существующего населения сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствие с существующей демографической структурой населения, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г., рекомендуемыми СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другими отраслевыми нормами.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, необходимых на существующую

численность  – 682 чел. (Согласно ТСН РБ)

табл. №19

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 682 чел. | Сущ. обеспеч. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 22 | 70 | 318 |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 98 | 110 | 112 |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 55 | 180 | 327 |
| Клубы сельских поселений | 1 место | 230 | 157 | 60 | 38 |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 41 | нет.инф. | - |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 4,0 / 3 | 6,0/нет. инф. | 150 |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 205 | 63 | 31 |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 27 | - | - |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 1 | 1 | 100 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 3 | - | - |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | - | - |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,16 | 2,38 | 1487 |
| Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,7 | 0,5 | - | - |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Соколовский  сельсовет согласно рекомендациям СНиП 2.07.01-89* размещены из расчета обеспечения жителей поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрены на группу сельских поселений.

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами республиканского и межрайонного значения. Основной транспортной магистралью, проходящей по территории сельского поселения Соколовский  сельсовет, является автодорога республиканского значения Буздяк-Давлеканово-Толбазы.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Давлекановское ДРСУ ГУП «Башкиравтодор».

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл. №20

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Республиканского значения |
| 1 | Буздяк-Давлеканово-Толбазы | III | 7,7 | 7,0 | 7,0 | - | - |
| Муниципального значения |
| 2 | Соколовка-Казангулово | IV | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - |
| 3 | Соколовка-Аюханово | IV | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - | - |
| Местного значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Черкассы-а/д Соколовка-Аюханово | IV | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - | - |

Показатели существующей  улично-дорожной сети  в границах

населенных пунктов сельского поселения Соколовский  сельсовет

табл. №20

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| д. Соколовка | 2,2 | 1,30 |
| Д. Старошарипово | 1,2 | 0,7 |
| Д. Новошарипово | 0,8 | 0,53 |
| Д. Черкассы | - | - |
| Итого: | 4,2 | 2,53 |

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

В муниципальном районе Давлекановский район хорошо развита инфраструктура автомобильных дорог. Обслуживание населения осуществляется ГУП «Башавтотранс» и частными предпринимателями. Движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Давлеканово – Соколовка, автобусная остановка расположена на автодороге Давлеканово – Толбазы.

Основной вид транспорта в деревне – автомобильный. По данным администрации сельского поселения на II квартал 2019 года на территории населенного пункта зарегистрировано:

92 – легковых автомобилей;

6 – грузовых;

2 – мотоциклов;

5 – тракторов.

Существующий уровень автомобилизации 154 маш/1000 жит.

Гаражи для индивидуального транспорта в усадебной застройке размещены на приусадебных участках.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Предприятия, обслуживающие автотранспорт для сельского поселения Соколовский сельсовет сосредоточены в районном центре - г. Давлеканово и представлены следующими наименованиями:

- Автозаправочные станции;

- Автогазозаправочные станции;

- Станции технического обслуживания.

Техническое обслуживание автомобилей, принадлежащих жителям сельсовета, производится на СТО в г. Давлеканово.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция – Давлеканово – в 6 км от административного центра сельского поселения. Код станции: 65710. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующие искусственные сооружения. На пересечении рек с автомобильными дорогами возведены автодорожные мосты.

VII. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Соколовский  сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты.

В настоящее время централизованное водоснабжение д. Соколовка осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №22322, пробуренной в 1969г.

Скважина имеет следующие данные:

- глубина скважины – 85 м.;

- производительность – 5 м3/час;

Протяженность сетей водопровода 3,5 км по ул. Школьная, Демская, Новая.      Количество водозаборных колонок 5 шт.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода до жилых домов и общественных зданий.

Количество потребляемой воды населением 40 м3/сут.

Количество потребляемой воды в год – 14 400 м3.

В д.Старошарипово водоснабжение осуществляется подземными водами из эксплуатационной скважины №17051, пробуренной в 1966г.

Скважина имеет следующие данные:

- глубина скважины – 85 м.;

- производительность – 5 м3/час;

Протяженность сетей водопровода 1,5 км по ул. Центральная, Луговая, Озерная.      Количество водозаборных колонок 4 шт.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода до жилых домов и общественных зданий.

Количество потребляемой воды населением 20 м3/сут.

Количество потребляемой воды в год – 6 300 м3.

Все остальные населенные пункты сельского поселения имеют локальные системы водоснабжения. Забор воды осуществляется из скважин, родников, шахтных колодцев на частных подворьях.

2. КАНАЛИЗАЦИЯ

В настоящее время сети организованного водоотведения и ливневой канализации в сельском поселении отсутствуют. Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Навозосодержащие стоки от животноводческих ферм нерегулярно и без предварительной обработки вывозятся на поля.

3. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Газоснабжение сельского поселения осуществляется природным газом от ГРС Давлеканово. Газоснабжение котельной школы в д. Соколовка осуществляется через ГРУ. Котельные школы оборудованы газовыми котлами, год ввода в эксплуатацию котельной школы 1995г.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-коммунальных зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Соколовский  сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Административные и общественные здания обеспечиваются теплом от 2-х отдельно-стоящих котельных. Отопление домов старой застройки – печное, в новых и строящихся домах – газовое, АОГВ.

Табл. №21

| № | Местоположение котельной | Установлены котлы | Общая мощ. Гкал/час | Год ввода в экспл. | Технич. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| Д. Соколовка |
| 1 | Ул. Школьная | ИГК-1 | 2 | 80 | 1995 | Удовл. |
| 2 | Ул. Школьная | ИГК-1 | 2 | 80 | 1995 | удовл |

5.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Соколовский сельсовет осуществляется по ВЛ 10 Кв от подстанции  «Давлеканово» 110/35/10.

Количество трансформаторов, установленных в населенных пунктах -6:

в д. Соколовка - 4,

в д.Старошарипово - 1,

в д.Новошарипово - 1.

Электроснабжение потребителей на территории района обеспечивают ООО «Давлекановская сетевая компания».

6. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

Обеспечение потребителей населенных пунктов сельского поселения Соколовский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 157 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь», год ввода в эксплуатацию 2007 г. Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  РАДИОФИКАЦИЯ

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Давлеканово.

VIII. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Существующее состояние санитарной очистки

Очистка территории сельского поселения Соколовский  сельсовет – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. Актуальнейшей  проблемой является  размещение твердых коммунальных отходов (ТКО), количество которых с каждым годом увеличивается в связи с поступлением на рынок сбыта упакованной продукции. Отходы вывозятся на свалки, которые эксплуатируются без соответствующего проекта систем инженерных сооружений и не соответствуют природоохранным и санитарным требованиям. Негативное влияние свалок ТКО на окружающую среду обусловлено, прежде всего, образованием в результате биологического распада органических отходов газа, состоящего из метана и углекислого газа. В результате возникает опасность воздействия на воздушный бассейн (удушающие и токсические запахи, возможное возникновение  пожаров) и водный бассейн (загрязнение дренажных вод).

Стихийные свалки образуются вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек с высоким стоянием грунтовых вод с последующим выносом сильно загрязненных дренажных вод в водные объекты.

Согласно данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории сельского поселения имеется 1 несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов у д. Соколовка, приблизительные географические координаты 54.19638889 с.ш. 55.14861111 в.д.

Свалка размещена с нарушением санитарных норм и подлежат ликвидации до конца 2019г, территория свалок – рекультивации.

В населенных пунктах существующих мусоросборочных площадок с асфальтовым покрытием нет.

Сбор и вывоз коммунальных отходов в сельском поселении Соколовский сельсовет осуществляется населением самостоятельно. Администрации предлагается заключить договор с обслуживающей  специализированной организацией для сбора и вывоза ТКО, имеющей лицензию на данный вид деятельности.

Скотомогильники.

На территории сельского поселения скотомогильник, расположенный в 0,6 км к северу от д. Черкассы на сегодняшний день  не соответствует требованиям санитарных норм и природоохранного законодательства (проектом предусмотрено закрытие до 2020 г.).

IХ. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

1. Организация и  очистка поверхностного стока

Населенные пункты сельского поселения Соколовский  сельсовет расположены в водоохранной зоне реки Дёма и ее притоков. В настоящее время на территории сельского поселения отсутствуют водоотводящие коммуникации. Стоки от населенного пункта сбрасываются без очистки.

2. Благоустройство водных объектов

Основной ущерб, причиняемый населенным пунктам речной эрозией – это сокращение площадей приусадебных участков и огородов. Целесообразная борьба с речной эрозией в настоящее время практически не ведется, хотя она приносит значительный ущерб личным хозяйствам.

Х. ОРГАНИЗАЦИЯ КЛАДБИЩ

В д. Соколовка имеются 2 кладбища площадью 0,41 га (на юге деревни), 0,42 га (на северо-востоке деревни).

В д. Старошарипово, в восточной части населенного пункта расположено 1 кладбище, площадью 1,35 га.

В д. Черкассы кладбище, площадью 0,2 га расположено к северо-западу от населенного пункта.

Общая площадь кладбищ в сельском поселении составляет 2,38 га.

# ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельского поселения состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения выполняют эстетическую и оздоровительную функции, способствуют улучшению микроклимата, снижают запыленность и загазованность воздуха, уменьшают уровень шума.

Почвенно-климатические условия сельского поселения Соколовский  сельсовет благоприятны для развития растительности.

Исходные данные для проектирования