# Правила землепользования и застройки

# с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак, д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан.

# 2013-0101300000313000002-0230878-05-ПЗЗ

# г.Уфа - 2013г.

ЧАСТЬ III.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА VIII. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Статья 46. Общие положения о территориальных зонах территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

1. Градостроительные регламенты установлены настоящими Правилами в пределах территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, границ территориальных зон в соответствии с требованиями действующего законодательства и определяют правовой режим, виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных действующим законодательством, проектами водоохранных, санитарно-защитных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений, проектом зон охраны памятников и иными зонами с особыми условиями использования территорий.

2. На карте и схемах градостроительного зонирования территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан:

- выделены территориальные зоны в соответствии с частью II настоящих Правил;

обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, иные зоны охраны, установленные в соответствии с федеральным законодательством.

3. Всоответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градостроительного зонирования в пределах территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, установлены следующие виды территориальных зон:

Кодовое обозначение        Наименование зоны

Ж-1                                     - жилая зона

ОД-1                                   - общественно-деловая зона

Т-1                                      - зона транспортной инфраструктуры

СП-1,СП-2                          - зона специального назначения

Р-1,Р-2                                 - зона рекреационного назначения

П-1, П-2                                       - производственная зона

С-1                                       - сельскохозяйственная зона

Статья 47. Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в соответствии с территориальными зонами

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

а) основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено применительно к соответствующим территориальным зонам и выбор таких видов деятельности и объектов осуществляется самостоятельно (без дополнительных разрешений и согласований) правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, при условии соблюдения требований технических регламентов;

б) условно разрешенные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства - виды деятельности, объекты капитального строительства, осуществлять и размещать которые на земельных участках разрешено в силу перечисления этих видов деятельности и объектов в составе градостроительных регламентов применительно к соответствующим территориальным зонам при условии получения разрешения в порядке, определенном статьей Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 33 настоящих Правил, и обязательного соблюдения требований технических регламентов;

в) вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ним.

2. Для всех основных и условно разрешенных видов использования вспомогательными видами разрешенного использования являются следующие:

- виды использования, технологически связанные с объектами основных и условно разрешенных видов использования или обеспечивающие их безопасность, в том числе противопожарную в соответствии с нормативно-техническими документами;

- объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, и иные подобные объекты, обеспечивающие потребности работников основных и условно разрешенных видов использования;

- для объектов, требующих постоянного присутствия охраны - помещения или здания для персонала охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для инженерного обеспечения объектов основных, условно разрешенных, а также иных вспомогательных видов использования;

- автостоянки и гаражи (в том числе открытого типа, подземные и многоэтажные);

- автомобильные проезды и подъезды, оборудованные пешеходные пути, обслуживающие соответствующие участки;

- благоустроенные, в том числе озелененные, детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий;

- площадки хозяйственные, в том числе для мусоросборников;

- площадки для выгула собак;

- общественные туалеты (кроме встроенных в жилые дома, детские учреждения).

3. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать общей площади объектов основных и условно разрешенных видов использования, размещенных в зданиях.

4. Для земельных участков с объектами основных и условно разрешенных видов использования, представленных площадками или открытыми сооружениями (рынки, автомобильные стоянки, причалы и т.п.), территория, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25% от площади земельного участка.

5. Градостроительные регламенты установлены на основании и с учетом требований следующих нормативных документов:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан "Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан";

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- Лесного Кодекса Российской Федерации;

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение";

- СНиП 30-02-97 "Планировка и застройка территорий дачных объединений граждан, зданий и сооружений;

СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения";

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

МДС 30-1-99 "Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов";

СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства";

Статья 48. Перечень видов и параметров разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих территориальных зон

48.1. Жилые зоны (Ж)

1. Назначение жилых зон:

Зона "Ж-1":

- для усадебной застройки индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками от 1000до 1500 кв.м., и ведения крестьянского и личного подсобного хозяйства с участками от 1000 до 30000 кв.м., не требующими организации санитарно-защитных зон:

- для коттеджной застройки отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками от 600 до 1500 кв.м.;

- для блокированной секционной застройки блокированными жилыми домами с  блок квартирами на одну семью до 3-х этажей с придомовыми участками до 400 кв.м.;

2. Видами разрешенного использования в жилых зонах являются:

1) здания для постоянного проживания:

- индивидуальные жилые дома с приусадебными участками;

- индивидуальные жилые дома с земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства;

- блокированные индивидуальные жилые дома с при квартирными земельными участками;

- многоквартирные (более одной квартиры) 1-3-х этажные жилые дома секционного либо блокированного типа без приусадебных и при квартирных земельных участков;

2) здания для временного проживания:

- гостиницы, мотели, кемпинги, дома приезжих;

- общежития, связанные с производством и образованием;

3) здания иных видов:

а) специальные здания при учреждениях социальной защиты:

- детские дома интернаты;

- дома ребенка (малютки);

- дома-интернаты для престарелых и инвалидов;

- дома-интернаты для детей-инвалидов;

- дома-интернаты для взрослых с физическими нарушениями (с 18 лет);

- психоневрологические интернаты;

б) жилые дома для обслуживающего персонала.

3. В жилых зонах допускается размещение как видов разрешенного (основного, условного, либо вспомогательного) использования следующие объекты недвижимости: земельные участки, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов повседневного спроса - социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, инженерной инфраструктуры объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающего негативного воздействия на окружающую среду.

4. При строительстве новых объектов, разрешенных к размещению, следует предусматривать их полное инженерное обеспечение.

5. Зона перспективного развития жилых зон предназначена для обеспечения правовых условий формирования селитебных территорий. Зонирование таких территорий осуществляющих при необходимости, и вносятся изменения в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 30 настоящих Правил.

48.2. Общественно-деловые зоны (ОД)

1. Назначение общественно-деловых зон:

Зона "ОД-1"

- для широкого спектра коммерческих и обслуживающих функций застройки, формирующей общественно-деловую зону на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, включающий объекты социального, культурного, спортивного назначений.

2. Видами разрешенного использования в общественно-деловых зонах являются здания:

1) Организации, учреждения управления:

- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и организации федерального, областного, муниципального значений;

- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации локального значения;

3) кредитно-финансовые учреждения:

- банки, биржи;

- отделения и филиалы банков, обменные пункты;

4) проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации:

- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, не требующие создания санитарно-защитных зон;

- проектные, научно-исследовательские и изыскательские организации, требующие создания санитарно-защитной зоны;

- научно-производственные центры;

- инновационно-научные, учебно-тренировочные комплексы;

5) учреждения образования:

- многопрофильные учреждения общего обязательного образования;

- многопрофильные учреждения дополнительного образования;

- учреждения среднего специального и профессионального образования:

а) учреждения среднего специального и профессионального образования без учебно-лабораторных и учебно-производственных корпусов и мастерских;

б) учреждения среднего специального и профессионального образования с учебно-лабораторными и учебно-производственными корпусами и мастерскими;

6) учреждения здравоохранения:

- стационары;

- стационары специального назначения (туберкулезные, инфекционные, психиатрическиек, онкологические);

- амбулаторно-поликлинические учреждения;

- станции скорой помощи;

- аптеки;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

7) учреждения социальной защиты:

а) учреждения социальной защиты:

- центры социального обслуживания населения;

- приюты для бездомных матерей с детьми и беременных женщин;

- приюты для детей и подростков, временно лишившихся попечения родителей;

- центры социальной помощи семье и детям;

б) специальные учреждения социальной защиты:

- центры социально-трудовой реабилитации лиц без определенного места жительства;

- ночлежные дома для бездомных;

- центр социальной адаптации для лиц, прибывших из мест лишения свободы;

- социально-реабилитационные центры для подростков;.

8) спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные сооружения:

а) спортивно-зрелищные сооружения:

- стадионы районного значения с комплексом площадок и устройств различного спортивного назначения, плавательные бассейны;

- универсальные спортивно-зрелищные залы;

б) физкультурно-оздоровительные сооружения:

- стадионы жилых районов с комплексом площадок и устройств различного спортивного назначения;

- плавательные бассейны;

- спортивные залы;

- детские и юношеские спортивные школы;

- теннисные карты;

- роликодромы;

в) спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятий;

г) спортивно-оздоровительные сооружения в природно-рекреационных зонах;

д) специальные спортивно-развлекательные сооружения;

9) учреждения культуры и искусства:

- учреждения культуры и искусства локального и районного значения;

10) конфессиональные объекты;

11) предприятия торговли:

- магазины;

- рынки;

- крупные торговые комплексы;

- торгово-рыночные комплексы;

- временные торговые объекты;

- временные объекты для обслуживания фестивалей, праздников, сезонные обслуживающие объекты;

- объекты обслуживания, связанные с целевым назначением зоны;

12) предприятия общественного питания:

- рестораны;

- кафе;

- столовые;

- некапитальные строения предприятий общественного питания;

13) объекты бытового обслуживания;

14) центры предприятий связи;

15) учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

16) иные объекты.

3. В общественно-деловых зонах допускается размещение как видов разрешенного (основного, условного, либо вспомогательного) использования следующие объекты недвижимости: жилые дома, гостиницы, отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов повседневного спроса - социального, коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, подземных и многоэтажных гаражей, паркингов, инженерной инфраструктуры - объектов, не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

48.3. Зона транспортной инфраструктуры (Т)

1. Назначение транспортных зон:

Зона "Т-1"

- для размещения линейных объектов автомобильного транспорта и инженерно-транспортной инфраструктуры

2. Видами разрешенного использования в зоне транспорта являются объекты:

1) объекты автомобильного транспорта:

- линейные объекты и сооружения,

- сооружения для хранения транспортных средств*:

а) автотранспортные предприятия;

б) гаражи индивидуальных автомобилей.

- предприятия автосервиса;

2) сооружения и коммуникации трубопроводного транспорта.

Примечание:

* Сооружения для хранения автотранспортных средств могут включаться в иные территориальные зоны как условно разрешенные либо вспомогательные виды использования в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и технических регламентов.

48.4. Производственные зоны (П)

1. Назначение производственных зон:

Зона "П-1"

- для промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля, расположенных в пределах селитебной территории.

Зона "П-2"

- для промышленных и коммунальных предприятий широкого профиля, расположенных за пределами селитебной территории.

2. Видами разрешенного использования в зоне транспорта являются объекты:

1) промышленные предприятия и коммунально-складские организации I-III классов вредности;

2) промышленные предприятия и коммунально-складские организации IV-V классов вредности;

3) объекты энергетики;

4) объекты складского назначения II-III классов вредности;

5) объекты складского назначения IV-V классов вредности.

3. В производственных зонах допускается размещение как видов разрешенного (основного, условного либо вспомогательного) использования следующих объектов недвижимости: здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, магазины, физкультурно-оздоровительные комплексы закрытого типа, научно-исследовательские лаборатории, связанные с обслуживанием предприятий, опытные производства, не требующие создания санитарно-защитной зоны, объекта инженерной инфраструктуры:

1) объекты электроснабжения, теплоснабжения:

- тепловые электроцентрали (ПГУ-ТЭЦ, ТЭЦ),

- котельные, бойлерные,

- центральные распределительные подстанции (ЦРП),

- распределительные подстанции (РП),

- трансформаторные подстанции (ТП),

- линейные объекты (ЛЭП, кабели, теплотрассы и т.д.);

2) объекты водоснабжения, водоотведения:

- водозаборы, резервуары для хранения воды,

- насосные станции водоснабжения,

- канализационные насосные станции,

- очистные сооружения,

- линейные объекты (инженерные коммуникации водоснабжения, водоотведения);

3) объекты газообеспечения:

- газораспределительные станции (ГРС),

- газораспределительные пункты (ГРП),

- линейные объекты (инженерные коммуникации газоснабжения);

4) объекты телефонизации и предприятия связи:

- автоматические телефонные станции, - антенны, башни сотовой радиорелейной и спутниковой связи.

48.5. Рекреационная зона (Р)

1. Назначение рекреационных зон:

Зона "Р-1"

- зона сельских парков, лесопарков, скверов, бульваров - для зеленых насаждений общего пользования и объектов активного отдыха, предназначена для организации парков, лесопарков, скверов, бульваров, используемых в целях кратковременного отдыха, проведения досуга населения.

Зона "Р-2"

- зона сельских лесов и отдыха - для пассивного отдыха, объектов здравоохранения; для размещения учреждений рекреационно-оздоровительного назначения, объектов санитарно-курортного лечения, отдыха и туризма, ведения садово-дачного хозяйства, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения. Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется в соответствии с режимом, установленным для лесов зеленой зоны города, на основе лесного законодательства; допускается строительство обслуживающих культурно-развлекательных объектов, спортивных сооружений и комплексов, связанных с выполнением рекреационных функций территорий.

2. Видами разрешенного использования являются:

- зоны зеленых насаждений общего пользования;

- зоны зеленых насаждений ограниченного пользования;

- озеленение специального назначения;

- озеленение внутримикрорайонного пользования;

- учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма;

- территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, подсобного хозяйства, предназначенные для размещения садовых и дачных участков с правом возведения жилого строения, используемых населением в целях отдыха и выращивания сельскохозяйственных культур.

48.6. Зоны специального назначения (СП)

1. Назначение зон специального назначения:

Зона "СП-1"

- для размещения объектов специального назначения, с площадью озеленения территории не менее 50%, включает:

- кладбища, колумбарии;

- территории свалок (ТБО).

Зона "СП-2"

- для организации санитарно-защитных зон.

Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов.

48.7. Сельскохозяйственная зона (С)

1. Назначение сельскохозяйственных  зон:

Зона "С-1"

- для всех видов сельскохозяйственной деятельности.

2. Видами разрешенного использования являются:

- пашни, сенокосы, пастбища;

- сельскохозяйственные здания и сооружения;

- сельскохозяйственные объекты;

- территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, огородничества;

- дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.);

- постройки для содержания мелких животных;

- подсобные хозяйства;

- территории, предназначенные для перспективной застройки.

3. Вид функционального назначения зоны сельскохозяйственного использования на иной вид разрешенного использования, в том числе, в целях развития жилищного строительства может быть изменен, после разработки и утверждения проектной документации по планировке территории в установленном действующим законодательством порядке.

Статья 49. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан приведены в таблице 2.

Таблица 2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам территории сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан (в редакции, утвержденной решением Совета СП Имай-Кармалинский сельсовет №7 от 21.02.2018г.)

| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Сельскохозяйственное использование | Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 1.1 | Растениеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6 | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.3 | Овощеводство | Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.4 | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.5 | Садоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур | Р |  |  |  |  |  | Р |  |  | Р |
| 1.6 | Выращивание льна и конопли | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.7 | Животноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11 | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.8 | Скотоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 1.9 | Звероводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.10 | Птицеводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 1.11 | Свиноводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) | В |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.12 | Пчеловодство | Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.13 | Рыбоводство | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  | Р |
| 1.16 | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 1.17 | Питомники | Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства | В |  |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства |  |  | Р | Р |  |  |  | Р | Р | Р |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 2.0 | Жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство; размещение дачных домов и садовых домов) | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур; размещение гаражей и подсобных сооружений | Р | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Приусадебный участок личного подсобного хозяйства | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей); производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Р | У |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (жилой дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей, имеющих общую стену с соседним домом, при общем количестве совмещенных домов не более десяти); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощей и ягодных культур, размещение гаражей и иных вспомогательных сооружений | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования |  |  |  |  | Р | У | Р |  |  | Р |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома, высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры); благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома | У | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | Общественное использование объектов капитального строительства | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1-3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 3.1 | Коммунальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи, отвод канализационных стоков, очистка и уборка объектов недвижимости (котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные станции, водопроводы, линии электропередачи, трансформаторные подстанции, газопроводы, линии связи, телефонные станции, канализация, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники, мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, полигоны по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, места сбора вещей для их вторичной переработки, а также здания или помещения, предназначенные для приема населения и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг) | В | В | Р | Р | Р | В | В |  | В | В |
| 3.2 | Социальное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам | Р | Р |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, похоронные бюро) | У | Р | Р | Р | У |  |  |  | Р | Р |
| 3.4 | Здравоохранение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, родильные дома, центры матери и ребенка, диагностические центры, санатории и профилактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению) | Р | Р | Р | Р |  | В | Р | Р |  |  |
| 3.5 | Образование и просвещение | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению) | Р | Р |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Культурное развитие | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов | У | Р | В | В |  | Р | Р |  |  |  |
| 3.7 | Религиозное использование | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) | У | Р |  | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 3.8 | Общественное управление | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку | Р | Р | В | В | Р |  |  | В | В | В |
| 3.9 | Обеспечение научной деятельности | Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира | Р | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Ветеринарное обслуживание | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека | У |  |  | Р |  |  |  |  | Р | Р |
| 4.0 | Предпринимательство | Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Деловое управление | Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения органов управления производством, торговлей, банковской, страховой деятельностью, а также иной управленческой деятельностью, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент ее совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Р | Р | В | В | Р | Р | В | В | В | В |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 4.2 | Торговые центры (Торгово-развлекательные центры) | Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра | Р | Р |  |  |  | В |  |  |  |  |
| 4.3 | Рынки | Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | У | Р |  |  | Р |  |  |  |  | Р |
| 4.4 | Магазины | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Р | Р | Р | Р | Р | В | В |  | Р | Р |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые | У | Р | У | У | Р |  | В |  |  |  |
| 4.6 | Общественное питание | Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания за плату (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Р | Р | Р | Р | Р | В | В |  | Р | Р |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Р | Р |  |  | Р | У | У |  |  | Р |
| 4.8 | Развлечения | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон |  | Р |  |  |  | У | Р |  |  |  |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 4.9 | Обслуживание автотранспорта | Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок, автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей |  |  | Р | Р | Р |  |  | Р | Р | Р |
| 5.0 | Отдых (рекреация) | Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Спорт | Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |  | Р |  |  | У | Р | Р |  |  |  |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 5.3 | Охота и рыбалка | Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |  |  |  |  |  |  | Р |  | Р | Р |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов |  | Р |  |  | У | Р | Р |  | В |  |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений |  | Р |  |  | У | Р | Р |  | В |  |
| код по классификатору (№ п/п) | Наименование вида разрешенного использования | Описание вида разрешенного использования земельного участка | Ж-1 | ОД-1 | П-1 | П-2 | Т-1 | Р-1 | Р-2 | СП-1 | СП-2 | С-1 |
| 6.0 | Производственная деятельность | Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 6.1-6.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Недропользование | Осуществление геологических изысканий; добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр; размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции автомобилестроения, судостроения, авиастроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Легкая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства тканей, одежды, электрических (электронных), фармацевтических, стекольных, керамических товаров и товаров повседневного спроса |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Пищевая промышленность | Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Строительная промышленность | Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Связь | Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р |  | Р | Р |
| 6.9 | Склады | Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |  | Р |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.0 | Транспорт | Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Железнодорожный транспорт | Размещение железнодорожных путей; размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения железнодорожного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, в том числе железнодорожные вокзалы, железнодорожные станции, погрузочные площадки и склады (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов); размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт; размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых) |  |  | Р | Р | Р |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Автомобильный транспорт | Размещение автомобильных дорог вне границ населенного пункта; размещение объектов капитального строительства, необходимых для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания, а также объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения; оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту | Р | Р | Р | Р | Р |  | Р | Р | Р | Р |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов | У | У | Р | Р | Р | У |  |  | Р | Р |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Р | Р | Р | Р | Р |  | В | Р | Р | Р |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения) |  |  | Р | Р |  |  |  |  |  |  |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | Сохранение и изучение растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады) |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 9.1 | Охрана природных территорий | Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 9.2 | Курортная деятельность | Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 9.3 | Историческая | Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 10.0 | Лесная | Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1-10.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Заготовка древесины | Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 10.2 | Лесные плантации | Выращивание и рубка лесных насаждений, выращенных трудом человека, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана лесов | В |  |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |
| 10.3 | Заготовка лесных ресурсов | Заготовка живицы, сбор недревесных лесных ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов | В |  |  |  |  | Р | Р |  | Р | Р |
| 10.4 | Резервные леса | Деятельность, связанная с охраной лесов |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |
| 11.0 | Водные объекты | Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |  |  |  |  |  | Р | Р |  |  |  |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) |  |  |  |  |  | Р | Р |  | Р |  |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |  |  |  |  |  | Р | Р |  | Р |  |
| 12.0 | Общее пользование территории | Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, набережных и других мест, постоянно открытых для посещения без взимания платы | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 12.2 | Специальная | Размещение скотомогильников, захоронение отходов потребления и промышленного производства, в том числе радиоактивных |  |  | Р |  |  |  |  | Р |  |  |
| 12.3 | Запас | Отсутствие хозяйственной деятельности | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |

Условные обозначения к таблице:

Р - основной вид разрешенного использования

У - условно разрешенный вид использования

В - вспомогательный вид использования

- запрещенный вид использования

ГЛАВА IX. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОА И ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО, Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Статья 50. Предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры размещенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

# 1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на их территории приведены в таблице 3.

# Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

# Таблица 3 (в редакции, утвержденной решением Совета

# СП Имай-Кармалинский сельсовет №17 от 28.09.2015г.).

| Зона | Минимальная Площадь, га | Минимальная длина по уличному фронту, м | Минимальная ширина на/глубину, м | Максимальный процент застройки, % | Минимальный процент озеленения, % | Максимальная Высота здания До конька крыши, м | Максимальная высота оград, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ж-1 | 0,10-0,12 | 15 | 30 | 20-40 | 20 | 12 | 1,5 |
| ОД-1 | 0,07-01 | 27-30 | 24-26 | 60 | 10-20 | 16 | - |
| Т-1 | НР | НР | НР | НР | 20 | НР | НР |
| П-1 | 0,5 | 60 | 80 | 70 | НР | 16 | 2,0 |
| П-2 | 2,0 | 120 | 160 | 65 | НР | 20 | НР |
| Р-1 | 1,0 | НР | НР | НР | НР | 10 | 1,5 |
| Р-2 | 4,0 | НР | НР | 20 | 50 | НР | 1,5 |
| СП-1 | 2,0 | НР | НР | НР | НР | НР | 2,0 |
| СП-2 | 0,15 | НР | НР | НР | НР | НР | 2,0 |
| С-1 | 0,12-0,5 | НР | НР | 30 | 50 | 12 | 1,5 |
| НР | НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ |

Таблица 3 (продолжение)

| Зона | минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений |
| --- | --- |
| 1 | 9 |
| Ж-1 | усадебный жилой дом: от красной линии улиц -5м, от красной линии проездов-3м, до границы соседнего участка-3м; хозяйственные постройки: от красной линии улиц-5м, до границы соседнего участка: постройки для содержания скота и птицы-4м, других построек-1м с учетом противопожарных и санитарных требований; коттеджи: от внешних стен коттеджа до ограждения участка -4,5м, от красной линии улиц – 6м с учетом противопожарных и санитарных норм; хозяйственные постройки на участках коттеджной застройки(гаражи, бани, теплицы и т.п.)-1м с учетом противопожарных и санитарных норм; блокированный жилой дом: до красной линии улиц-6м, до границы соседнего участка-0м с учетом противопожарных и санитарных норм; многоквартирный жилой дом: до красной линии улиц-6м (со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме учреждений образования, -0м), до границы участка -6м с учетом противопожарных и санитарных норм; общественные объекты, кроме учреждений образования и воспитания-0м, учреждения образования и воспитания: до красной линии-10м, до границ участка-12м |

Общие примечания к таблице:

НР- не регламентируется

* – рекомендуемые параметры в сторону увеличения

- При угловом положении здания по отношению к границам земельного участка минимально допустимое расстояние от фасада с окнами жилых помещений до границы участка может быть сокращено с учетом видимости из выходящих на соседний участок окон и результатов публичных слушаний.

- Расстояния между жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на          основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с нормами инсоляции, нормами освещенности, а также в соответствии с противопожарными требованиями.

- Минимальный размер площади земельного участка, используемого для размещения индивидуальных гаражей - 38 кв.м;  для размещения объектов мелкорозничной торговли – 5 кв.м.

Статья 51. Требования к территориям особого контроля градостроительной деятельности.

1. К территориям особого контроля градостроительной деятельности относятся территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, имеющие важное градостроительное значение, а именно:

- территории крупных общественно-деловых центров районного значения;

- территории вдоль дорог районного значения;

- территории в пределах визуальных зон видимости при въезде в села по всем направлениям.

2. При размещении (реконструкции) объектов капитального строительства на территориях, перечисленных выше, устанавливаются повышенные требования к качеству архитектурно-строительного проектирования, направленные на обеспечение архитектурно-выразительного, эстетического и функционально-обоснованного объемно-пространственного решения градостроительных комплексов.

Статья 52. Требования к зеленым насаждениям на границах соответствующих зон.

1. На территории участков, расположенных вдоль границ зон, должны устанавливаться природные заграждения, которые обеспечивают защиту объектов, расположенных в зонах менее интенсивного использования, от негативного воздействия объектов, расположенных в зонах более интенсивного использования.

Проектом установлено три категории природных заграждений.

Тип 1 - плотное заграждение - земные насаждения высотой не менее 2м, с плотностью посадки не менее 1 ствола на 4 кв.м. на полосе шириной 10м.

Тип 2 - полупрозрачное заграждение - земные насаждения не менее 2м, с плотностью посадки не менее 1 ствола на 9 кв.м. на полосе шириной 6м.

Тип 3 - прозрачное заграждение - земные насаждения не менее 2м, с плотностью посадки не менее 1 ствола на 16 кв.м. на полосе шириной 3м.

При устройстве природных заграждений бремя ответственности и затрат ложится на плечи застройщика той зоны, которая имеет более высокую относительную интенсивность в соответствии с таблицей 4.

При делении на участки незастроенной территории и выделении под застройку незастроенных участков устройства заграждений не требуется.

Определение ответственности за устройство и собственно их устройство обеспечить при застройке участков.

Если не предусмотрено схемой деление на участки, застройщик обязан сохранить либо посадить по обе стороны всех вновь построенных улиц не менее 1 дерева на 10м уличного фасада.

2. При устройстве озеленения бремя ответственности и затрат ложится на застройщика той зоны, которая имеет более высокую относительную интенсивность в соответствии с таблицей 4.

# Категории зеленых насаждений по типам зон

# Таблица 4.

| 1 | Примыкание |
| --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Зона | Т-1 | П-1 | ОД-1 | Ж-1 | Р-1 | Р-2 | СП-2 | СП-1 | С-1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Т-1 | Х | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П-1 |  | Х | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ОД-1 |  |  | Х | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ж-1 |  |  |  | Х | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Р-1 |  |  |  |  | Х | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Р-2 |  |  |  |  |  | Х | 3 | 3 | 3 |
| СП-2 |  |  |  |  |  |  | Х | 3 | 3 |
| СП-1 |  |  |  |  |  |  |  | Х | 3 |
| С-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |

# - по вертикали указаны, застройщик который ответственен за устройство заграждений.

Статья 53. Требования к размещению автостоянок.

1. Во всех территориальных зонах требуемое, согласно СНиП машино-мест на одну расчетную единицу по видам использования для наземных стоянок, должно быть обеспечено на территории земельного участка, в границах которого производится градостроительное изменение.

Статья 54. Предельные разрешенные уровни воздействия на окружающую среду и человека от назначения территориальных зон.

Предельные разрешенные уровни воздействия на среду и человека от деятельности на территории участка приведены в таблице 5.

Значение максимально допустимых уровней воздействия, установленные градостроительным регламентом, относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах должны обеспечиваться значения уровней воздействия соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на окружающую среду и человека в зависимости от назначения территориальных зон.

Таблица 5

| Зона | Максимальный Уровень шумового воздействия LАэ кВ (дБа) | Максимальный Уровень загрязненности атмосферного воздуха | Максимальный Уровень электромагнитного излучения от радиотехнических средств | Загрязненность сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ж-1 | 55 | 0,8 | ПДК | Нормативно очистительные на локальных очистных сооружениях |
| ОД-1 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Т-1 | -//- | 0,8 ПДК | 1 ПДК | -//- |
| П-1 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 65 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1ПДУ | -//- |
| Р-1 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| Р-2 | -//- | Не нормируется | Не нормируется | -//- |
| СП-1 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 65 | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1ПДК | Нормируется по границе объединенной СЗЗ 1ПДУ | -//- |
| СП-2 | -//- | -//- | -//- | -//- |
| С-1 | -//- | -//- | -//- | -//- |

ГЛАВА X. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО, Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Статья 55. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории зон с особыми условиями использования территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям.

1. Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зон, обозначенных на картах статьи 49 настоящих Правил, определяется:

- градостроительными регламентами, определенными статьей 50 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте статьи 47 настоящих Правил, с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

- ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.

2. Земельные участки и объекты капитального строительства, которые расположены в пределах зон, обозначенных на карте статьи 49 настоящих Правил, чьи характеристики не соответствуют ограничениям, установленным законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими Правилам.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, установлены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006г.;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г.;

- Федеральным законом от 10.01.2002г. №7-Ф3 "Об охране окружающей среды";

- Федеральным законом от 30.03.99г. №52-Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-  Федеральным законом от 04.05.99г. №96-Ф3 "Об охране атмосферного воздуха";

- СНиП 23-03-2003 "Защита от шума";

- ГОСТ 17.1.3.13-86 Межгосударственный стандарт. Охрана природы. Гидросфера. "Общие требования к охране поверхности вод от загрязнения". Введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.86г. №1790.

- Правила охраны поверхностных вод. Утверждены первым заместителем председателя Госкомохраны СССР 21.02.91г.;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения";

- СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

4. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, на территории зон с особыми условиями использования территорий по санитарно-гигиеническим требованиям устанавливаются применительно к земельным участкам и объектам капитального строительства, которые расположены в пределах:

- санитарно-защитных зон, определенных в соответствии с размерами, установленными СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Нова редакция;

- санитарно-защитных зон, определенных проектами санитарно-защитных зон, получившими положительные заключения государственной экологической экспертизы;

- водоохранных зонах,

а также, чьи характеристики не соответствуют ограничениями, установленным законам, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений, являются несоответствующими настоящим Правилам.

5. Дальнейшее использование и строительные изменения указанных объектов определяются статьей 30 Главы VIII, ("Использование земельных участков, использование и строительные изменения объектов капитального строительства, несоответствующих Правилам") настоящих Правил.

6. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в санитарно-защитных зонах производственных и транспортных предприятий, объектов коммунальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, коммунально-складских объектов, очистных сооружений, иных объектов устанавливаются:

- виды запрещенного использования - в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с территориальными органами санитарно-эпидемиологического и экологического контроля на основе новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" с использованием процедур публичных слушаний, определенных Главой V настоящих правил.

7. Виды объектов, запрещенных к размещению на земельных участках, расположенных в границах санитарно-защитных зон:

- объекты для проживания людей;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки;

предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм;

- склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды;

- парки;

- образовательные и детские учреждения;

- закрытые кладбища.

Статья 56. Описание ограничений градостроительных изменений на территории зон охраны водоемов.

1. Водоохранные зоны выделяются в целях:

- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения поверхностных вод;

- предотвращение загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов;

- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира.

2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в водоохранных зонах рек, других водных объектов, устанавливаются:

- виды запрещенного использования;

- условно разрешенные виды использования, которые могут быть разрешены по специальному согласованию с бассейновыми и другими территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда уполномоченных государственных органов с использованием процедур публичных слушаний, определенных главой 8 настоящих Правил.

2.1. В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключения их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

5. Прибрежная защитная полоса  - часть водоохранной зоны, территория которой непосредственно примыкает к водному объекту.

6. В границах прибрежных защитных полос запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвала размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

7. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Статья 57. Ограничения на пойменных территориях

1. Пойменные территории - территории речной долины, затапливаемые в период высокой водности, формируемой в результате отложения наносов, переносимых потоком в ходе плановых деформаций речного русла.

2. Условия использования территории:

- полная и надежная защита от затопления паводком 1% обеспеченности на основании технико-экономического обоснования целесообразности защиты путем искусственного повышения территории, или строительства дамб обвалования, или выноса строений; организация и очистка поверхностного стока; дренирование территории;

- пашни - при полной защите от затопления паводком 1% обеспеченности с сопутствующими мероприятиями, земляное полотно магистральных железнодорожных  и автомобильных дорог должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности;

- скважины городского водозабора должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности;

- опоры высоковольтных линий электропередач и магистральные инженерно-технические коммуникации должны быть выполнены в насыпи с учетом паводка 1% обеспеченности.

3. Пойменные территории отнесены к предохранным зонам водоохранных зон, определенных в соответствии с Водным кодексом, и при применении видов разрешенного использования запрещается включение в их состав видов использования, действующих в водоохранной зоне:

- использования сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

а также запрещены все виды использования без проведения мероприятий по инженерной подготовке территории, включающие защиту от затопления с помощью подсыпки территории до незатопляемых отметок.

Статья 58. Ограничения на территории рекреационных зон

Запрещено размещение всех видов объектов недвижимости, за исключением видов разрешенного использования земельных участков в рекреационных зонах Р-1 и Р-2, с учетом статьи 49 главы XI части III настоящих Правил.

Статья 59. Ограничения градостроительных изменений на территории зон экологических ограничений от стационарных техногенных источников.

1. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

2. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект санитарно-защитной зоны с целью обоснования размера, мероприятий по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду, решению вопросов переселения населения из существующей жилой застройки, находящейся в пределах санитарно-защитной зоны, организации благоустройства и озеленения ее территории.

3. Для групп промышленных производств и объектов или промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная СЗЗ с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

4. В границах СЗЗ запрещено размещение и организация:

- жилой застройки всех типов, включая размещение отдельных жилых домов;

- ландшафтно-рекреационных зон и зон отдыха;

- территории садоводческих товариществ, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания;

- спортивных сооружений;

- детских площадок;

- образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования;

- объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств или лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

- объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

5. В границах СЗЗ разрешено размещение и организация:

- нежилых помещений для дежурного аварийного персонала, помещений для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), зданий управления, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий, поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;

- бань и прачечных;

- объектов торговли и общественного питания;

- мотелей, гостиниц;

- гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарных депо, местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефтепроводов и газопроводов, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения;

- автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей.

6. В санитарно-защитных зонах объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий разрешается:

- размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

7. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) или какая либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Статья 60. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от кладбищ

В границах санитарно-защитных зон от кладбищ, крематориев, зданий и сооружений похоронного назначения запрещается: строительство зданий и сооружений , не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Статья 61. Ограничения на территории зоны шумового дискомфорта от автодороги местного значе5ния, на территории санитарно-защитных зон от железнодорожного транспорта, магистральных трубопроводов.

1. Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, гаражей и автостоянок, а также вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов устанавливается санитарный разрыв - расстояние от источника химического, биологического и (или) физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

2. Для магистральных трубопроводов углеводородного сырья, компрессорных установок создаются санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения).

3. Железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100м., считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4м., или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50м.

4. Ширину санитарно-защитной зоны от территории зоны шумового дискомфорта до границ садовых участков допускается принимать равной 50м.

5. При расположении железнодорожных путей на насыпи высотой более 2м. расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае аварии должно быть не менее 50м.

6. Не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должны иметь зеленые насаждения.

7. При осуществлении строительства, реконструкции обязательно применение шумозащитных мероприятий, которые устанавливаются в зависимости от функционального использования застройки и сложившихся условий.

Статья 62. Ограничения на территории санитарно-защитных зон от источников

электромагнитного излучения

1. В целях защиты населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 330 кВ и выше переменного тока промышленной частоты  (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

При напряженности электрического поля выше 1 кВ/м должны быть приняты меры по исключению воздействия на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания:

- удаление жилой застройки от ВЛ;

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

2. На территории СЗЗ от источников электромагнитного излучения запрещается:

- размещение жилой застройки, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т.п.;

- резервирование территории предприятий, расширение промышленной площадки;

- коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки.

3. На территории СЗЗ от источников электромагнитного излучения разрешается:

- размещение жилых зданий и приусадебных участков в санитарно-защитных зонах действующих ВЛ напряжением 330-500 кВ при условии снижения напряженности электрического поля внутри жилых зданий и на открытой территории до значений, не превышающих предельно-допустимых уровней.

Статья 63. Ограничения градостроительных изменений на территории зон экологических ограничений от динамических техногенных источников, источников загрязнения атмосферы

1. В границах размещения источников загрязнения атмосферы запрещается:

- проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы:

- реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых выбросов (ПДВ);

- размещение, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК (предельно допустимая концентрация) или ОБУВ (ориентировочно безопасный уровень воздействия).

ГЛАВА XI. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО, Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, НА КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

На карте градостроительного зонирования в составе проектных материалов выделены территории, на которые действие регламента не распространяется. К ним относятся территории:

общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, скверы, бульвары, закрытые водоемы, пляжи) (статьи 65,58);

- линейных объектов (инженерные коммуникации, линии электропередач, линии связи, магистральные трубопроводы, железнодорожные линии) (статья 66);

- предоставленные для добычи полезных ископаемых (статья 67).

Статья 64. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на который действия регламента не распространяются в части территорий общего пользования

1. Ограничения использования земельных участков, расположенных в границах территорий общего пользования, обуславливаются положениями нормативных правовых актов органов местного самоуправления с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, издаваемых в соответствии с действующим федеральным законодательством.

2. В пределах территории улично-дорожной сети, расположенной в границах территорий общего пользования, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан может допускаться размещение следующих объектов:

- транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для размещения диспетчерских пунктов):

- автосервиса для попутного обслуживания транспорта (автозаправочных станций, мини-моек, постов проверки окиси углерода);

- попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничной торговли и бытового обслуживания).

3. Ограничения использования земельных участков, занятых линейными объектами, определяются техническими регламентами или строительными нормами и правилами соответствующих ведомств и органов контроля.

Статья 65. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на который действия регламента не распространяются в части территорий линейных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на который действия регламента не распространяются в части территорий линейных объектов, изложены в статье 64 настоящих Правил. Список нормативной документации, в соответствии с которой разработаны ограничения, приведен в статье 57.

Статья 66. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на который действия регламента не распространяются в части территорий, предоставленных для добычи полезных ископаемых

Использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан, на который действия регламента не распространяются в части территорий, предоставленных для добычи полезных ископаемых, а также ограничения использования данных земельных участков устанавливаются в соответствии с Федеральным законом №27-Ф3 от 03.03.1995 "О недрах".

Застройка земельных участков, предоставленных для добычи полезных ископаемых, запрещается, кроме случаев, установленных Федеральным законом №27-Ф3 от 03.03.1995 "О недрах"

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть I.   ПОРЯДОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И

ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ,

С. СТАРОМРЯСОВО, С. ТАШЛЫ- ШАРИПОВО,

Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДАВЛЕКАНОВСКИЙ

РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Глава I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# Статья 1.   Основные понятия, используемые  в Правилах...............................................         3

# Статья 2.   Цели введения Правил.......................................................................................         12

# Статья 3.    Состав Правил.....................................................................................................       13

# Статья 4.    Открытость и доступность информации о землепользовании и застройке...      14

# Статья 5.    Лица, осуществляющие землепользование и застройку..................................      15

# Статья 6.    Вступление  в силу Правил и их действие по отношению к ранее

# утвержденной документации по застройке, права использования земельных          		    участков и объектов  капитального строительства, возникшие до введения в   			    действие  Правил................................................................................................       16

# Глава II.  ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И    ЗАСТРОЙКИ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

# Положение 1. О регулировании землепользования и застройки органами местного самоуправления

# Статья 7.   Градостроительное зонирование территории и установление

# градостроительных регламентов.....................................................................         17

# Статья 8.   Комиссия, уполномоченная рассматривать вопросы землепользования и                             		  застройки............................................................................................................         21

# Положение 2. Об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

# Статья 9.    Регулирование использования земельных участков и объектов капитального     строительства.................................................................................................          22

# Статья 10.  Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид              использования земельного участка или объекта капитального строительства...........................................................................................              23

# Статья 11.  Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

# разрешенного строительства, реконструкции объектов............................         24

# Положение 3. О подготовке документации по планировке территории органами                         местного самоуправления

# Статья 12.     Общие положения о планировке территории...........................................         25

# Статья 13.     Проекты планировки территории..............................................................         28

# Статья 14.     Проекты межевания территории................................................................         28

# Статья 15.     Градостроительные планы земельных участков.......................................        29

# Статья 16.     Порядок подготовки документации по планировке территории..........           30

# Положение 4.  Организация и проведение публичных слушаний по вопросам     землепользования и застройки

# Статья 17.    Общие положения по организации и проведению публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки....................................................        31

# Статья 18.    Темы и вопросы, выносимые на обсуждение публичных слушаний....           33

# Статья 19.    Инициаторы публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.........................................................................................................        33

# Статья 20.   Участники публичных слушаний по вопросам землепользования и     застройки.........................................................................................................        33

# Статья 21.    Назначение публичных слушаний...............................................................        35

# Статья 22.    Организация подготовки к публичным слушаниям...................................        35

# Статья 23.   Информирование о проведении публичных слушаний по вопросам          землепользования и застройки....................................................................         35

# Статья 24.   Процедура проведения и оформление результатов публичных                     слушаний.........................................................................................................       37

# Статья 25.    Сроки проведения публичных слушаний....................................................       38

# Статья 26.    Финансирование проведения публичных слушаний..................................       39

# Положение 5. О внесении изменений в правила землепользования и застройки

# Статья 27.     Основания для внесения изменений в Правила и перечень субъектов,

# обладающих правом внесения таких изменений........................................      39

# Статья 28.     Порядок внесения изменений в Правила в случае размещения,

# реконструкции объектов капитального строительства

# федерального значения....................................................................................     40

# Статья 29.     Порядок внесения изменений в Правила в случае размещения,

# реконструкции объектов капитального строительства

# регионального значения...................................................................................     43

# Статья 30.     Порядок внесения изменений в Правила в случае выявления на территории         	                  с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и  		                  д.Новомрясово сельского поселения объектов культурного наследия........     45

# Статья 31.     Порядок внесения изменений в Правила в части уточнения установленных

# градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного

# строительства и реконструкции объектов капитального строительства

# на основании документации по планировке территории, утвержденной

# главой с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак

# и д.Новомрясово сельского поселения.............................................................    47

# Статья 32.     Порядок внесения изменений в Правила по заявлениям физических

# или юридических лиц.........................................................................................    50

# Глава III.       СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

# СТРОИТЕЛЬСТВА

# Статья 33.     Право на строительные изменения объектов капитального строительства

# и основания для его реализации. Виды строительных изменений объектов

# капитального строительства..............................................................................    52

# Статья 34.     Подготовка проектной документации..............................................................     53

# Статья 35.     Выдача разрешений на строительство.............................................................     56

# Статья 36.     Строительство, реконструкция, капитальный ремонт...................................     59

# Статья 37.     Приемка объекта и выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию...     61

# Глава IV.    ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

# ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ,

# С.СТАРОМРЯСОВО, С ТАШЛЫ-ШАРИПОВО , Д.ТАШЛЫТАМАК

# И Д.НОВОМРЯСОВО

# Статья 38.     Общие положения об информационной системе обеспечения

# градостроительной деятельности....................................................................     63

# Статья 39.     Состав докумен6тов и материалов, направляемых в информационную

# систему обеспечения градостроительной деятельности

# и размещаемых в ней........................................................................................     63

# Глава V.        КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

# И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

# Статья 40.     Контроль за использованием земельных участков и объектов

# капитального строительства...........................................................................      64

# Статья 41.     Ответственность за нарушение Правил..........................................................     64

# Часть II.   КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

# С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО,

# С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО, Д.ТАШЛЫТАМАК И

# Д.НОВОМРЯСОВО

# Глава VI.    КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

# С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО,

# Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО

# Статья 42.      Карта градостроительного зонирования территории с.Имай-Кармалы,    	   		       с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово

# сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального

# района Давлекановский район Республики Башкортостан в части границ

# территориальных зон.........................................................................................    65

# 42.1       Жилая зона  Ж-1...............................................................................................      65

# 42.2        Общественно-деловая зона ОД-1....................................................................     66

# 42.3        Зона транспортной инфраструктуры  Т-1......................................................     66

# 42.4        Зона производственной инфраструктуры П-1...............................................     66

# 42.5        Рекреационная зона Р-1, Р-2............................................................................     66

# 42.6        Зона специального назначения СП-1, СП-2...................................................     66

# 42.7        Сельскохозяйственная зона С-1....................................................................       67

# Статья 43.      Описание границ территориальных зон.......................................................       67

# Глава VII.   КАРТЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ                С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО,    Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В  ЧАСТИ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  		   ТЕРРИТОРИЙ ПО ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И САНИТАРНО- ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

# Статья 44.      Карты границ зон с особыми условиями использования территорий по                   	                   природно-экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям........       67

# Статья 45.     Перечень зон с особыми условиями использования территорий по природно-

# экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, отображенных

# на картах зон с особыми условиями использования территорий...............         68

# Таблица 1     Перечень предприятий, формирующих границы санитарно-защитных зон...   70

Часть III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

# Глава VIII.  ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ВИДОВ И

# ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

# УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

# Статья 46.     Общие положения о территориальных зонах территории с.Имай-Кармалы,    	   		      с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д.Новомрясово

# сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет муниципального

# района Давлекановский район Республики Башкортостан.........................       70

# Статья 47.     Градостроительные регламенты по видам разрешенного использования в

# соответствии с территориальными зонами....................................................       71

# Статья 48.     Перечень видов и параметров разрешенного использования земельных

# участков и объектов капитального строительства для соответствующих

# территориальных зон.......................................................................................       73

# 48.1          Жилая зона  Ж-1...............................................................................................       73

# 48.2          Общественно-деловая зона  ОД-1.................................................................        74

# 48.3          Зона транспортной инфраструктуры  Т-1.....................................................        76

# 48.4          Зона производственной инфраструктуры  П-1.............................................       77

# 48.5          Рекреационная зона  Р-1, Р-2...........................................................................      78

# 48.6          Зона специального назначения  СП-1, СП-2..................................................      78

# 48.7          Сельскохозяйственная зона  С-1.....................................................................      78

# Статья 49.     Виды разрешенного использования земельных участков и объектов

# капитального строительства по территориальным зонам............................       79

# Таблица 2     Виды разрешенного использования земельных участков и объектов

# капитального строительства по территориальным зонам территории

# с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и

# д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет

# муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан...79

# Глава IX.    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ПРЕДЕЛЬНЫХ

# РАЗМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫХ

# ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,

# РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

# НА ТЕРРИТОРИИ С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО,              	                                    	                  С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО, Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         	                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Статья 50.     Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных

# участков и предельные параметры размещенного строительства,      	                  		      реконструкции объектов капитального строительства...............................        89

# Таблица 3      Предельные размеры земельных участков и предельные параметры

# разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

# строительства....................................................................................................      90

# Статья 51.     Требования к территориям особого контроля градостроительной

# деятельности.....................................................................................................       90

# Статья 52.     Требования к зеленым насаждениям на границах соответствующих зон...      90

# Таблица 4     Категории зеленых насаждений по типам зон..............................................        91

# Статья 53.     Требования к размещению автостоянок........................................................       92

# Статья 54.     Предельные разрешенные уровни воздействия на окружающую среду

# и человека в зависимости от назначения территориальных зон.................       92

# Таблица 5      Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на окружающую

# среду и человека в зависимости от назначения территориальных зон......       92

# Глава X.       ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ

# ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ  	   			      КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

# С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО,                   		      Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         	                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН

# РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

# ПО ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМ И

# САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

# Статья 55.     Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

# строительства на территории зон с особыми условиями использования

# территорий по природно-экологическим и санитарно-гигиеническим

# требованиям......................................................................................................      93

# Статья 56.     Описание ограничений градостроительных изменений на территории зон

# охраны водоемов..............................................................................................      95

# Статья 57.     Ограничения на пойменных территориях......................................................      96

# Статья 58.     Ограничения на территории рекреационных зон..........................................      97

# Статья 59.     Ограничения градостроительных изменений на территории зон экологических

# ограничений от стационарных техногенных источников............................      97

# Статья 60.     Ограничения на территории санитарно-защитных зон от кладбищ.............     98

# Статья 61.     Ограничения на территории зоны шумового дискомфорта от городских

# и внешних автодорог, на территории санитарно-защитных зон от

# железнодорожного транспорта, магистральных трубопроводов..................     98

# Статья 62.     Ограничения на территории санитарно-защитных зон от источников

# электромагнитного излучения..........................................................................     99

# Статья 63.     Ограничения градостроительных изменений на территории зон экологических

# ограничений от динамических техногенных источников, источников

# загрязнения атмосферы.....................................................................................     99

# Глава XI.     ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ

# С.ИМАЙ-КАРМАЛЫ, С.СТАРОМРЯСОВО, С.ТАШЛЫ-ШАРИПОВО,                   		      Д.ТАШЛЫТАМАК И Д.НОВОМРЯСОВО

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИМАЙ-КАРМАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         	                  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ДАВЛЕКАНОВСКИЙ РАЙОН

# РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, НА КОТОРЫЙ ДЕЙСТВИЕ

# РЕГЛАМЕНТА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

# Статья 64.     Ограничения использования земельных участков и объектов капитального                             		      строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово,      		       	                  с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак  и д.Новомрясово сельского поселения   	     		      Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район   		      Республики Башкортостан, на который действия регламента не

# распространяется в части территорий общего пользования.......................    100

# Статья 65.    Ограничения использования земельных участков и объектов капитального

# строительства на территории с.Имай-Кармалы, с.Старомрясово,

# с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак и д. Новомрясово сельского поселения

# Имай-Кармалинский сельсовет муниципального района Давлекановский район

# Республики Башкортостан, на который действия регламента не

# распространяется в части территорий линейных объектов..........................    101

# Статья 66.    Ограничения использования земельных участков на территории

# с. Имай-Кармалы, с.Старомрясово, с.Ташлы-Шарипово, д.Ташлытамак

# и д.Новомрясово сельского поселения Имай-Кармалинский сельсовет

# муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан,

# на который действия регламента не распространяются в части территорий,

# предоставленных для добычи полезных ископаемых..................................     101

# ОГЛАВЛЕНИЕ..................................................................................................    102

# ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ...................................................           109